Для служебного пользования

Инв.№ 5447 ДСП

Экз.№

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор  							        Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						        Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						        Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							        Енина О.С.

Ведущий архитектор проекта						        Новинькова Н.Н.

Главный инженер проекта						                    Егорова Г.Л.

Санкт-Петербург

2014

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п\п | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании | НС | 5446 |  |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | НС | 11305 | б/м |
| 3 | CD-диск | НС | 2474-к | - |
| Материалы по обоснованию |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1. | Материалы по обоснованию | ДСП | 5447 | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |
|  | Опорный план (Современное использование территории) | ДСП | 11306 | 1:100000 |
|  | Схема ограничений использования территории (Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера) | ДСП | 11308 | 1:100000 |
| 5. | Планировочная организация территории | ДСП | 11309 | 1:100000 |
| 6. | Функциональное зонирование территории | НС | 12181 | 1:100000 |
| 7. | CD-диск | ДСП | 2473-к |  |

О Г Л А В Л Е Н И Е

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3

1. Общие положения	5

2. Природно-ресурсный потенциал территории	7

2.1. Климат	7

2.2. Гидрологическая характеристика	8

2.3. Инженерно-геологическая характеристика	10

2.4. Лесные ресурсы. Использование лесов	15

2.5. Особо охраняемые природные территории	19

2.6. Земельные ресурсы	22

2.7. Биологические ресурсы	24

3. Комплексная оценка территории. зоны с особыми условиями использования территории	25

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	30

4.1. Экономико-географическое положение	30

4.2. Потенциал развития хозяйственного комплекса	31

4.3. Демографический потенциал	39

5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	44

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	47

7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	47

7.1. Современное использование территории. Существующая планировочная организация территории	58

7.2. Предложения по территориальному развитию. Проектная планировочная организация территории	60

7.3. Объекты культурного наследия	63

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	65

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	70

9.1. Электроснабжение	70

9.2. Газоснабжение	74

9.3. Связь	75

9.4. Водоснабжение и водоотведение	78

9.5. Теплоснабжение	86

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ	92

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	96

11.1. Охрана атмосферного воздуха	96

11.2. Воздействие физических факторов	97

11.3. Санитарно-защитные зоны	98

11.4. Охрана поверхностных и подземных вод	100

11.5. Обращение с отходами	103

11.6. Охрана объектов животного мира	109

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	111

12.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	112

12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	117

12.3. Биолого-социальные опасности	129

13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	132

14. основные технико-экономические показатели	144

П Р И Л О Ж Е Н И Я	Ошибка! Закладка не определена.

# 1. Общие положения

Схема территориального планирования Вилегодского муниципального района выполнена согласно муниципальному контракту № 4 от 26 сентября 2012 г. между  Администрацией МО «Вилегодский муниципальный район» и Открытым акционерным обществом «Российский государственный научно-исследовательский  и проектный институт Урбанистики» (ОАО  «РосНИПИ Урбанистики») в соответствии с заданием на проектирование.

Схема территориального планирования – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи. Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Схема территориального планирования разработана в соответствии с основополагающими федеральными законами Российской Федерации - Градостроительный кодекс РФ (ФЗ № 191 от 29.12.2004 г.), Земельный кодекс РФ (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.), Водный кодекс РФ 2006 (ФЗ № 74, 03.06.2006 г.), ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ») и другими нормативно-правовыми документами.

Схема территориального планирования разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории муниципального района в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы  различных уровней:

- «Схема территориального планирования Архангельской области» ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»,

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года»

Прогноз социально-экономического развития МО «Вилегодский муниципальный район» на 2012 год и плановый период  2013 и 2014 годов»,

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Вилегодский район» на 2012-2014 годы»

- Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  «Вилегодский муниципальный район» на 2010-2016 годы

- Проект генерального плана с.Ильинско-Подомское. ОАО «РосНИПИ Урбанистики», СПб, 2013.

- и другие.

Решения схемы территориального планирования детализируются на последующих стадиях проектирования в генеральных планах, проектах планировки и целевых программах.

Схема территориального планирования разработана на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2022 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2032 год.

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком на 2012 год.

В разработке данного проекта участвовал творческий коллектив в составе:

Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

Главный инженер проекта – Егорова Г.Л.

Главный архитектор проекта – Новинькова Н.Н.

Отдельные разделы проекта разработали:

| Природно-ресурсный потенциал и ограничения использования территории | ГИП Егорова Г.Л. инженер Успенская И.Е. |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | ведущий инженер Бойко Т.В. |
| Планировочная организация территории | ведущий архитектор Новинькова Н.Н. |
| Транспортная инфраструктура | главный специалист Цыркунова А.В. |
| Электро-, тепло-, газоснабжение, связь, ЧС | ведущий инженер Сухов Р.В. |
| Водоснабжение и водоотведение | ГИП Егорова Г.Л. |
| Инженерная подготовка территории | инженер Успенская И.Е. |
| Охрана окружающей среды | ГИП Егорова Г.Л. |
| Компьютерное оформление проекта | инженер Кан Т.М. |

Авторский коллектив выражает благодарность специалистам всех отделов и управлений администрации муниципального района за содействие в сборе исходной информации. Особая благодарность за активное участие в работе выражается сотрудникам отдела архитектуры и строительства.

# 2. Природно-ресурсный потенциал территории

## 2.1. Климат

Вилегодский район расположен в крайней юго-восточной части Архангельской области. Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой, короткой весной, коротким прохладным летом, продолжительной и ненастной осенью. Для весны и осени характерны неустойчивые температуры. По многолетним наблюдениям поздние весенние заморозки бывают в начале июня, а ранние осенние – в конце августа. Территория находится под переменным воздействием арктического воздуха и воздуха умеренных широт, что определяет изменчивость погодных условий. Характеристика климатических условий приводится по данным метеостанции «Котлас», находящейся вне исследуемой территории, но самой близко расположенной в схожих климатических условиях.

Характерной особенностью климата района является сравнительно высокая среднегодовая температура воздуха –  +1,2°С. Наиболее холодным месяцем в году со среднемесячной температурой -14°С является январь; наиболее теплым, с температурой +17,2°С – июль. Абсолютный минимум – минус 51°С, абсолютный максимум +37°С. Переход среднесуточной температуры через 0° происходит в среднем 8 апреля и 22 октября. Зима длится более 5 месяцев (в среднем – 170 дней) и нередко сопровождается оттепелями, иногда достаточно продолжительными (несколько дней). Первые заморозки наблюдаются в среднем 14 сентября, последние - 25 мая. Продолжительность весны и осени – по два месяца, лето длится 3 месяца.

Район относится к зоне избыточного увлажнения (при значительном количестве осадков имеет малое испарение). Среднегодовое количество осадков составляет 661 мм. Более половины осадков выпадает с апреля по октябрь (451 мм), часть из них расходуется на испарение, но большая часть неиспарившейся влаги, выпадающей в виде дождя и снега, скатывается в реки и заболоченные понижения рельефа. Заболачивание ограничивается локальными территориями, значительная часть территории района характеризуется периодическим переувлажнением почвы (в весенний и осенний периоды). Наибольшее среднемесячное количество осадков – 76 мм, приходится на июнь и июль, наименьшее – 50 мм, на февраль. Наблюдаемый максимум суточного количества осадков составляет 81 мм. Снежный покров появляется во второй-третьей декаде октября, устойчивый снежный покров формируется через 2-3 недели, т.е. в первой декаде ноября. Среднее число дней со снежным покровом – 163. Высота снежного покрова составляет в среднем 45 см, в некоторые зимы она достигает 63 см. Расчетная снеговая нагрузка – 2,4 КПа. Среднее число дней за год с метелью – 43. Разрушение снежного покрова происходит в апреле-мае.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 60-70 см, в наиболее холодные зимы она может достигать 1,0-1,6 м.

В среднем за год преобладают ветры южных направлений.

Таблица 2.1

Повторяемость направлений ветра (%)

| Направл. | месяцы | год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| С | 9 | 8 | 8 | 14 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 9 | 11 | 9 | 13 |
| СВ | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| В | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ЮВ | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 |
| Ю | 37 | 35 | 36 | 26 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 33 | 36 | 39 | 29 |
| ЮЗ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| З | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 7 | 8 | 10 |
| СЗ | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 |
| штиль | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 |

В районе преобладают ветра со скоростью до 5 м/с – 74,3%. Среднегодовая скорость ветра – 4,2 м/с, наибольшая среднемесячная – 4,8 м/с (ноябрь), наименьшая – 3,1 м/с (август). Скоростной напор ветра – 0,3 КПа. Увеличение скорости ветра при отрицательных температурах воздуха усиливает суровость климата.

По строительно-климатическому районированию Вилегодский район относится к району I-В согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (2003 г.). Расчетные температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 и обеспеченностью 0,94 соответственно равны – минус 34°С и минус 19°С. Продолжительность периода со средней температурой менее 8°С (отопительный период)  составляет 237 суток, ср. температура – минус 5,3°С.

Зона природной  дискомфортности

Согласно районированию РФ по природно-климатическим факторам дискомфортности жизнедеятельности населения территория Вилегодского района входит в относительно неблагоприятную зону (относительно дискомфортную). В относительно неблагоприятной зоне возможна адаптация населения из средней полосы, но здесь требуются дополнительные вложения в поддержание уровня жизни.

Проживание человека в дискомфортных или относительно дискомфортных климатогеофизических условиях приводит к более интенсивному использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма человека и, таким образом, к ускоренному расходованию «человеческого капитала». Требуется принять законодательные и социально-экономические решения, обеспечивающие необходимый для сохранения качества социального, духовного и физического здоровья населения, уровень функционирования систем жизнеобеспечения.

Потенциал загрязнения воздушного бассейна

По потенциалу загрязнения воздушного бассейна территория района попадает в зону умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

В связи с особенностями климата в зоне умеренного ПЗА в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов.

## 2.2. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Вилегодского района приурочена к бассейну р.Вычегда и представлена реками Виледь, Ниж. Лупья и их притоками.

Основные гидрографические характеристики рек приводятся в таблице 2.2.1.

| Таблица 2.2.1 |
| --- |
| Основные гидрографические характеристики рек |
| № п/п | Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| 1 | Виледь | Вычегда | лв | 48 | 321 | 5610 |
| 2 | Пыела | Виледь | лв | 84 | 68 | 673 |
| 3 | Вохта | Виледь | лв | 140 | 113 | 1140 |
| 4 | Верх.Вочес | Виледь | пр | 164 | 42 | 95 |
| 5 | Дьяконица | Виледь | пр | 72 | 31 | 122 |
| 6 | Анаваж | Пыела | пр | 13 | 45 | - |
| 7 | Ниж. Лупья | Вычегда | лв | 54 | 103 | 991 |
| 8 | Паламыш | Ниж. Лупья | лв | 60 | 38 | - |

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением. Долины рек занимают обширные площади, широко разработаны, в поймах находятся озера вееров блуждания и озера-старицы.

Медленное таяние снега в лесах делают реки полноводными в течение длительного времени; весеннее половодье растягивается на 1,5-2 месяца.

Питание рек смешанное; основными источниками являются снеговые, в меньшей степени - грунтовые и дождевые воды.

Гидрологические наблюдения ведутся за р. Виледь. Ближайший водомерный пост расположен в у д. Инаевская (60 км от устья р.Виледь, 5 км от с.Ильинско-Подомское ниже по течению р.Виледь).

Стоковый режим

В питании рек участвуют талые воды, осадки и подземные воды. Основным источником питания являются зимние осадки, на долю которых приходится около 75% речного стока. Поэтому водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью.

Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 60-90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Половодье

Начало половодья приходится на конец апреля.

Средняя продолжительность половодья – 46-65 дней.

Основным источником питания рек в период половодья являются осадки.

Суммарный слой весеннего стока в основном определяется величиной поверхностного притока талых вод. Снеговой сток составляет 75-100% годового, дождевой –0-10%, грунтовый – 0-20%.

Летне-осенняя межень

После прохождения половодья на реках территории на 3-4 месяца (с июня по октябрь) устанавливается летне-осенняя межень.

Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Летние паводки начинаются еще на спаде половодья и продолжаются до начала ледовых явлений.

Наименьшие расходы за период летне-осенней межени наблюдается в августе-сентябре.

Зимняя межень

Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Наименьшие расходы воды за период межени наблюдаются, как правило, в конце периода. Водный режим рек в период зимней межени находится в тесной связи с режимом грунтовых вод и ледовым режимом на реках.

Реки характеризуются устойчивым ледоставом.

Уровенный режим

Весенний подъем уровня воды начинается в третьей декаде апреля. Нарастание уровней происходит очень интенсивно. Спад половодья сначала происходит резко, а затем постепенно замедляется и заканчивается в конце июня.

В период весеннего половодья подъём уровня составляет 1,5-2,5 м, а в редких случаях 3-4 м. За три весенних месяца проходит более половины годового объёма стока.

Высшие уровни воды половодья, являющиеся годовыми максимумами, наблюдаются и чаще всего проходят в конце весеннего ледохода или в первые дни после очищения ото льда.

Осенних подъемов уровня воды при замерзании рек не происходит, и летне-осенняя межень плавно переходит в зимнюю, довольно низкую и устойчивую.

Минимальный сток бывает обычно в марте. В створе с.Ильинско-Подомское, расположенного в 500 м ниже первого выпуска с сооружений биологической очистки ООО «Вилегодского МПМК», минимальный средний (за 30 суток) расход воды зимнего периода 95 % обеспеченности составляет 6,5 м3/сек., при средней скорости течения 0,12 м/сек., средней глубине 0,8 м, ширине реки 70 м.

Средний многолетний расход воды за период 1956-1995 г.г. составляет 43,7 м3/сек, наименьший (16.11.1988 г.) – 4,57 м3/сек, наибольший (11-12.05.1974 г) – 892 м3/сек.

Средний зимний уровень воды составляет 62.72 мБС, средний летне-осенний уровень – 62,48 мБС. Средний уровень дождевых паводков составляет 63,57 мБС, т.е. подъем уровня во время дождевых паводков составляет около 1 м относительно среднего летне-осеннего уровня. Средний уровень весеннего половодья составляет 65,8 мБС, т.е. средний подъем уровня в половодье составляет 3,32 м. Расчетный уровень паводка 1% обеспеченности – 66,84 мБС (водпост д. Инаевская).

Ввиду мелкомасштабности карты («Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера» М 1:100000), зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности показана ориентировочно. На стадии генеральных планов поселений/населенных пунктов для уточнения линии затопления потребуется выполнение расчетов уровней затопления для населенных пунктов, не обеспеченных постами наблюдения.

Ледовый режим

Река Виледь характеризуется устойчивым ледоставом.

Максимальная толщина ледового покрова наблюдается в марте: и составляет в среднем 55-65 см, а в суровые зимы - до 70-90 см.

Средняя продолжительность ледостава – около 170 дней.

Весенний ледоход сопровождается заторами льда. Продолжительность ледохода - в среднем 6 дней. В период подвижки и первых дней ледохода лед движется сплошной массой или крупным полем, в последующие дни лед уже преимущественно мелкобитый с отдельными полями 50х80 м. При подвижках наблюдаются торосистость льда и его навалы высотой 1,5-2,0 м.

В гидрохимическом отношении речные воды пресные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. В целом вода р.Виледь по природным качествам пригодна для питьевого водоснабжения после очистки.

## 2.3. Инженерно-геологическая характеристика

При составлении данного раздела использованы данные, предоставленные Администрацией Вилегодского района, кроме того, учтены материалы «Схемы территориального планирования Архангельской области» (СПб, 2009 г.).

- Рельеф.  Вилегодский район расположен в юго-восточной части Архангельской области, на северной окраине Северных Увалов. Рельеф района представляет собой равнину от плоской и слабоволнистой до полого-холмистой и холмисто-увалистой. Абсолютные отметки изменяются от 55 м до 191 м над уровнем моря.

- Рассматриваемая территория приурочена к бассейну р.Вычегда (сама река в границы района не попадает). Наиболее крупной рекой протекающей на рассматриваемой территории является р.Виледь (левый приток р.Вычегда), которая делит район на две части. Притоков у р.Виледь довольно много, наиболее крупные из них: Вохта, Пыела, Верх.Вочес, Дьяконица. Кроме того, на территории района протекает другой левый приток р.Вычегда - р.Ниж. Лупья. Долины рек занимают обширные площади, широко разработаны, имеют извилистое русло и в поймах находятся озера вееров блуждания и озера-старицы. Равнинная поверхность долины р.Виледь имеет нечетко выраженную в рельефе I надпойменную террасу и пойму. Почти все населённые пункты района расположены в пойме р.Виледь (в том числе и центр района — с.Ильинско-Подомское), ширина которой в среднем течении доходит до 5 км. Реки района отличаются высокой водностью, имеют смешанное, но преимущественно снеговое, питание. Для крупных рек характерны два разлива – весенний, при таянии снега, и осенний, во время обложных дождей. Такое состояние гидрографической сети обуславливает периодическое переувлажнение почв района. Широкое распространение болот и заболоченных участков речных долин и пологих водоразделов обусловлено избытком влаги и особенностями литологического состава  покровных четвертичных отложений. В целом по району, болота не образуют больших массивов, за исключением образовавшихся на месте вырубленных еловых лесов.

- Геологическое строение

# В геологическом строении глубиной до 130 м принимают участие отложения различного возраста и генезиса: от треасовых до четвертичных (от склоновых отложений водоразделов до аллювиальных отложений долин рек).

- Отложения триасовой системы представлены переслаиванием пестроцветных глин, алевролитов, конгломератов, песков и песчаников, залегающих в виде линз и прослоев различной мощности. Кровля отложений триаса, представленная аргиллитоподобными глинами, вскрыта на глубине от 5 м до 60 м. Общая мощность отложений триасовой системы 100-120 м.

В состав четвертичных отложений на территории района входят ледниковые, водно-ледниковые, аллювиальные и болотные отложения от нижнечетвертичных до современных. Мощность отложений составляет 5-60 м и определяется, главным образом, рельефом поверхности дочетвертичных пород.

Ледниковые и водно-ледниковые образования развиты на пологих водоразделах и представлены суглинистыми и супесчаными отложениями с включением гальки и валунов – моренные и покровные суглинки, флювиогляциальные и древнеаллювиальные песчано-глинистые отложения.

Современные отложения представлены комплексом аллювиальных и болотных осадков. Преобладают аллювиальные песчаные отложения – осадки крупных рек района, выполняющие их широкие поймы.

Гидрогеологические условия

# Согласно гидрогеологическому районированию территория района приурочена к Северодвинскому артезианскому бассейну и характеризуется как недостаточно обеспеченная разведанными эксплуатационными запасами пресных подземных вод, несмотря на то что подземные воды в разной степени распространены во всех генетических типах четвертичных отложений и в дочетвертичных породах.

# Из гидрогеологического разреза можно выделить два водоносных комплекса пресных подземных вод: в нижнетриасовых и четвертичных отложениях.

# Водоносный комплекс аллювиальных четвертичных отложений распространен в долине р.Виледь и ее наиболее крупных притоков. Залегает первым от поверхности. Водовмещающие отложения составляют единый горизонт и представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой. Максимальная мощность горизонта – около 15 м. Нижним водоупором чаще всего являются глины кровли триасовых терригенных отложений. Воды горизонта безнапорные. По химическому составу гидрокарбонатно-натриевые пресные с минерализацией 0,1-0,5 г/дм3, жесткость 0,6-1,5 мг-экв/л.

# Кроме того, к четвертичным отложениям приурочены локально-водоносные горизонты верхне- среднечетвертичных ледниковых отложений и грунтовые воды типа «верховодка». Данные горизонты распространены спорадически, особой роли для хозяйственно-питьевого  водоснабжения не имеют (индивидуальными колодцами – локально водоносные горизонты ледниковых отложений).

# Водоносный комплекс нижнего триаса распространен на всей площади района. Водовмещающими породами являются пески, песчаники, алевролиты, конгломераты, залегающие в виде прослоев и линз мощностью 10-15м в толще водоупорных глин. Водовмещающие прослои и линзы представляют собой несколько водоносных горизонтов, изолированных или гидравлически связанных между собой. Воды комплекса порово-трещинно-пластовые. По химическому составу воды пресные, с минерализацией около 1 г/дм3. Водоносные горизонты данного комплекса в целом обладают весьма низкими фильтрационными свойствами. Напор над кровлей водоносных пластов составляет 60-70 м, большая часть скважин, вскрывших водоносные горизонты этого комплекса, самоизливается. Дебит скважин  - 1-3 л/сек при понижении около 30 м.

# Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод района оцениваются в 127,6 тыс.м3/сут. Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения на большей части территории используются воды триасовых отложений. Водозаборные скважины работают на неутвержденных запасах. Разведанные месторождения на территории района отсутствуют.

Физико-геологические процессы

Современные геологические и инженерно-геологические процессы (эндогенные и экзогенные) относятся к числу наиболее динамичных компонентов геологической среды.

Нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного региона, для целей проектирования и строительства, принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом новых карт А, В и С общего сейсмического районирования, утвержденных Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН). Согласно карты С, сейсмичность территории района оценивается в 6 баллов. Карта С должна учитываться при проектировании особо ответственных объектов.

Сейсмическая и геодинамическая активность территории Архангельской области очень незначительная и не требует принятия специальных конструктивных мер при градостроительном освоении территории. При новом строительстве крупных промышленных, энергетических, транспортных объектов учет ОСР-97 обязателен.

На территории района экзогенные геологические процессы (ЭГП) являются одним из основных факторов, определяющих в значительной степени хозяйственную освоенность территории. ЭГП различны по генезису, степени проявления.

В пределах рассматриваемой территории выделяются морфогенетические типы ландшафтов, характеризующиеся проявлением различных  ЭГП.

К ним относятся - поймы рек, террасированные и водораздельные равнины, заболоченные равнины.

В пределах первого типа из опасных экзогенных геологических и гидрологических процессов преобладают затопления и подтопления приречных территорий, эрозионные процессы, в пределах второго и третьего - болотные процессы (заболачивание, заторфовывание), местами - овражная эрозия.

Так, основными неблагоприятными факторами, влияющими на ведение градостроительной деятельности на территории района, являются:

- заболачивание и заторфовывание;

- затопление и подтопление.

Пойменные территории во время прохождения паводка затапливаются. Расчетный уровень паводка 1 % обеспеченности по р. Виледь – 66,84 м БС (согласно данным полученным при разработке генерального плана с. Ильинско-Подомское). По статистическим данным за последние 10 лет подтоплений населенных пунктов МО «Вилегодский район» не происходило (по материалам предоставленным Администрацией Вилегодского района);

- процессы овражной и береговой эрозии. Боковая речная (береговая) и овражная эрозии развиты в бортах долин по р. Виледь и ее притоков. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков.

Инженерно-геологическая оценка территории

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются:

- рельефом местности;

- характером грунтов, слагающих верхнюю часть геологического разреза и являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений;

- гидрогеологическими условиями и, прежде всего, характером развития грунтовых вод;

- развитием современных природных процессов – геологических, гидрогеологических и метеорологических.

Следует отметить, что инженерно-геологические условия территории, рассматриваемой настоящим проектом, достаточно сложные.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно выделить территории благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного освоения и территории нормативного недропользования (с особыми условиями использования).

К территориям благоприятным для градостроительного освоения относятся незаболоченные участки водораздельных холмистых возвышенностей и пологоволнистых равнин.

Уклоны поверхности в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить суглинки тугопластичные и полутвердые с включениями гравия до 5 % и линзами песков пылеватых и мелкозернистых. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 2.02.01-83х) (1995г.) изменяются от 2,1 кгс/см2 до 3,2 кгс/см2, но содержащиеся в них прослои м/з и пылеватых песков могут обладать свойством морозного пучения.

К территориям, имеющим ограничения для градостроительного освоения, относятся:

- территории первой надпойменной террасы, характеризуются близким залеганием грунтовых вод, подвержены размыву и частично затоплению паводками. Грунтами основания в пределах I надпойменной террасы будут служить пески с/з с прослоями супесей и суглинков. Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от состава будут изменяться в пределах 2,0-5,0 кгс/см2. Следует отметить, что на отдельных ограниченных участках могут быть встречены водонасыщенные пески пылеватые и глины текучей или мягкопластичной консистенции, расчетное сопротивление которых снижается до 1,0 кгс/см2 и менее;

- участки склонов с уклонами поверхности 10-20% и более.

# К территориям, неблагоприятным для  градостроительного освоения, относятся:

- территории, приуроченные к болотным и пойменным заболоченным равнинам, характеризующиеся сильным заболачиванием и близким залеганием уровня грунтовых вод (менее 2м);

- склоны долин, осложненные эрозионными процессами;

- территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности.

К территориям с особыми условиями использования относятся площади залегания полезных ископаемых. Характеристика месторождений полезных ископаемых приведена ниже в разделе «Минерально-сырьевые ресурсы».

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы района представлены общераспространенными полезными ископаемыми (глины кирпичные, строительные пески и песчано-гравийные материалы).

Месторождение кирпичных глин Павлухинское расположено на левом береге р.Виледь, в 4 км к югу от с. Ильинско-Подомское.

Сырье месторождения пригодно для производства обыкновенного керамическогго кирпича марки «75». При производительности кирпичного завода 1,8 млн. шт. кирпича в год, месторождение рассчитано на эксплуатацию в течение 75 лет.

На базе месторождения Павлухинское возможна организация кирпичного производства в с.Ильинско-Подомское. Масштаб месторождения и потребности с.Ильинско-Подомское и соседних населенных пунктов в кирпиче соответствуют предприятию категории «кирпичный минизавод».

Кроме того, на территории Вилегодского района расположено малоперспективное месторождение керамзитовых глин – Березники, относящееся к нераспределенному фонду.

Месторождения песков строительных и песчано-гравийной смеси связаны с четвертичными древнеаллювиальными и современными аллювиальными отложениями. Они разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье. Геологические условия района позволяют организовать добычу необходимого сырья в непосредственной близости от существующих транспортных коммуникаций. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем. Предприятиями недропользователями являются ЗАО «Севзапметалл» и ООО ДПМК «Вилегодская».

Ниже в таблице 2.3.1 приведены сведения о запасах месторождений, учтенных балансом.

Таблица 2.3.1

Сведения о запасах месторождений, учтенных балансом

| № пп | Наименование месторождения | Недропользователь, лицензия | Балансовые запасы | Примечание (утв.запасы, дата утверждения и номер протокола) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Глины кирпичные, тыс.м3 |
| 1 | Павлухинское | Нераспределенный фонд | 375 | - | Утверждены пр. ТКЗ |
| 2 | Березники | Нераспределенный фонд | 1551 | 1318 | Утверждены пр. ТКЗ №1 от 1976г. |
| Строительные пески, тыс.м3 |
| 2 | Горбачиха | н/с (разрабатывается) | С1 – 193,2 | - | Утверждены пр. ТКЗ №102 от 27.08.04г. |
| 3 | Кивер | ЗАО «Севзапметалл» АРХ 01013 ТР | С1 – 146,6 | - | Утверждены пр. ТКЗ №110 от 31.01.05г. |
| 4 | Прислон-2 уч.1 | ООО ДПМК «Вилегодская» АРХ 00532 ТЭ | С1 – 6,253 | - | Утверждены пр. ТКЗ №32 от 29.03.02г. |
| 5 | Чокур | ЗАО «Севзапметалл» АРХ 01013 ТР 10.04.06 Продлена до 06.07.14 | С1 – 68,25 | - | Утверждены пр. ТКЗ №107 от 27.01.05г. |
| 6 | Чокур 1 | ЗАО «Севзапметалл» АРХ 01013 ТР | С1 – 248,8 | - | Утверждены пр. ТКЗ №11 от 31.05.06г. |
| Песчано-гравийные материалы, тыс.м3 |
| 7 | Камень | ООО ДПМК «Вилегодская» АРХ 00144 ТЭ (не используется) 04.04.08 05.04.13 | С1 – 137,76 | - | Утверждены пр. КЭЗ №147 от 24.08.10г. |
| 8 | Прислон-2 уч.1 | ООО ДПМК «Вилегодская» АРХ 00532 ТЭ | 138,59 | - | Утверждены пр. ТКЗ №32 от 29.03.02г. |
| 9 | Каменный Ручей | ЗАО Севзапметалл АРХ 01013 ТР | 133,7 | - | Утверждены пр. ТКЗ №117/1 от 05.02.05г. |
| 10 | Шаманиха | н/с (разрабатывается) | 28,1 | - | Утверждены пр. ТКЗ |
| 11 | Пригодино | н/с (разрабатывается) | 75,81 | - | Утверждены пр. ТКЗ |
| 12 | Прислон-1 | Нераспределенный фонд | 128 | - | Утверждены пр. ТКЗ |
| 13 | Теринское | Нераспределенный фонд | - | 45,3 | Утверждены пр. ТКЗ |
| 14 | Гришинское | Нераспределенный фонд | - | 150 | Утверждены пр. ТКЗ |

## 2.4. Лесные ресурсы. Использование лесов

При составлении раздела использованы следующие материалы и документы:

- Лесохозяйственный регламент Вилегодского лесничества, 2013 г.

- Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы»

- Материалы лесоустройства 2012 г.

- Годовые формы ГЛР по состоянию на 01.01.2012 г.

- Справочные материалы Вилегодского лесничества

Земли лесного фонда на территории Вилегодского района находятся в ведении одного лесничества – Вилегодского, которое полностью располагается в границах Вилегодского муниципального района.  Контора лесничества находится в п. Сорово, в 47 км от районного центра с. Ильинско-Подомское и в 56 км от ближайшей железнодорожной станции Кивер Северной железной дороги.

Лесоустройство лесничества проводилось в 1992-1993 гг. Архангельской лесоустроительной экспедицией.

В состав Вилегодского лесничества входят 5 участковых лесничеств:

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Площадь, га по учету ГЛФ на 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вилегодское | 78381 |
| 2. | Нижне-Лупьинское | 125098 |
| 3. | Селянское | 101936 |
| 4. | Ильинское | 54296 |
| 5. | Павловское | 57753 |
|  | Общая площадь: | 417464 |

Общая площадь земель лесного фонда на территории Вилегодского муниципального района составляет 417464 га. Лесистость Вилегодского района составляет – 79,3%.

На землях лесного фонда Вилегодского лесничества располагается Вилегодский государственный природный биологический заказник (Нижнее-Лупьинское участковое лесничество). Площадь заказника составляет 26,6 тыс.га или 6,4% земель лесного фонда района.

Таблица 2.4.1

Состав  Вилегодского лесничества

| Участковые лесничества | Участок | №№ кварталов | Площадь, га | Общая площадь уч.лесничеств, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилегодское | Вилегодское | 1-97 | 78381 | 78381 |
| Ильинское | к-з им. Ленина | 1-159 | 38723 | 54296 |
|  | с-з Беляевский | 1-27 | 6929 |  |
|  | с-з Никольский | 1-33 | 8644 |  |
| Нижне-Лупьинское | Нижне-Лупьинское | 1-127 | 125098 | 125098 |
| Павловское | к-з «Дружба» | 1-40 | 9987 | 57753 |
|  | к-з «Завет Ленина» | 1-37 | 9143 |  |
|  | к-з «Россия» | 1-45 | 9993 |  |
|  | с-з «Вилегодский» | 1-130 | 27830 |  |
|  | к-з им. Ленина | 160-163 | 800 |  |
| Селянское | Селянское | 1-115 | 101936 | 101936 |
| Всего |  |  |  | 417464 |

В Вилегодском лесничестве 17% площади занимают защитные леса, 83% - эксплуатационные леса.  Защитные леса в материалах СТП относятся к территориям с установленными ограничениями (нормируемого использования).

Согласно форме 1 ГЛР «Характеристика лесов по целевому назначению: о защитных лесах, об их категориях» на 01.01.2012 г. леса Вилегодского лесничества распределяются следующим образом:

Таблица 2.4.2

Характеристика лесов по целевому назначению

| Категории лесов | Площадь, га |
| --- | --- |
| Защитные леса - всего | 72797 |
| в том числе по категориям: |  |
| б)Леса, расположенные в водоохранных зонах | 27306 |
| в)Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - всего | 4902 |
| в том числе: |  |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 4902 |
| г)Ценные леса - всего | 40589 |
| в том числе: |  |
| Леса, имеющие научное или историческое значение | 1102 |
| Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов | 1323 |
| Нерестоохранные полосы лесов | 38164 |
| Эксплуатационные | 344667 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ | 417464 |

Таблица 2.4.3

Характеристика лесных и нелесных земель на территории Вилегодского лесничества

| Категории земель | Всего по лесничеству |
| --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 417464 | 100 |
| Лесные земли – всего | 388570 | 93,1 / 100 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – всего | 368519 | 94,8 |
| в том числе: |  |  |
| лесные культуры | 3150 |  |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 20051 | 5,2 |
| в том числе: |  |  |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 1490 |  |
| лесные питомники; плантации | 6 |  |
| редины естественные | 0 |  |
| фонд лесовосстановления | 18555 |  |
| гари, погибшие насаждения | 2135 |  |
| вырубки | 16303 |  |
| прогалины, пустыри | 117 |  |
| Нелесные земли – всего | 28894 | 6,9 / 100 |
| в том числе: |  |  |
| пашни | 2 | - |
| прочие земли | 890 | 3,1 |
| сенокосы | 776 | 2,7 |
| воды | 602 | 2,1 |
| пастбища, луга | 3 | - |
| дороги, просеки | 1065 | 3,7 |
| усадьбы и пр. | 130 | 0,4 |
| болота | 25426 | 88,0 |

Покрытые лесом земли занимают 368519 га из общей площади земель лесного фонда:

- хвойные – 255562 га или 69% (больше сосны), из хвойных спелые и перестойные насаждения – 98262 га;

- лиственные – 112957 га (больше березы), из лиственных - половина лесов спелые и перестойные.

Таблица 2.4.4

Площадь земель лесного фонда и запас древесины по породам и группа возраста

| П о к а з а т е л и | на 01.01.2012 г. |
| --- | --- |
| Общая площадь земель лесного фонда, га (тыс.га) | 417464 |
| Покрытые лесной растительностью | 368519 |
| В том числе с преобладанием: |  |
| Хвойных пород | 255562 |
| из них: сосна | 135730 |
| ель,пихта | 119832 |
| хвойных молодняков до 20 лет | 22870 |
| Мягколиственных пород | 112957 |
| из них молодняков до 20 лет | 18745 |
| Запас древесины общий, тыс. (млн) куб. м | 53956,0 |
| в том числе спелых и перестойных лесов | 32613,7 |
| Из общего запаса древостои с преобладанием: |  |
| Хвойных пород | 36143,0 |
| из них спелых и перестойных | 18213,0 |
| Мягколиственных пород | 17813,0 |
| Общий средний прирост тыс. (млн) куб. м | 707,5 |
| Лесные культуры, переведенные в покрытые лесной |  |
| растительностью земли га (тыс.га) | 24759 |
| Несомкнувшиеся лесные культуры га (тыс.га) | 1490 |
| Фонд лесовосстановления га (тыс.га) | 18555 |

Согласно Лесохозяйственному регламенту Вилегодского лесничества виды использования лесов на его  территории следующие:

- Заготовки древесины.

- Заготовки живицы.

- Заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.

- Заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

- Ведения охотничьего хозяйства и осуществление охоты.

- Ведения сельского хозяйства.

- Осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной дея-

- тельности.

- Осуществление рекреационной деятельности.

- Создания лесных плантаций и их эксплуатация.

- Выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-

- ных растений.

- Выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторожде-

- ний полезных ископаемых.

- Строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных

- объектов, а также гидротехнических сооружений

- Строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий

- связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

- Переработки древесины и иных лесных ресурсов.

- Осуществления религиозной деятельности.

- Иные виды деятельности.

При этом основным видом разрешенного использования лесов является заготовка древесины.

Расчётная лесосека по лесничеству составляет 875,2 тыс. м3 ликвидной древесины, из них  40,1%  - доля хвойного хозяйства и 59,9%  - доля мягколиственного.

Расчетная лесосека лесничества используется более чем на 80%, что выше среднеобластных показателей (50%). За 2011 год всеми лесопользователями Вилегодского района заготовлено 702,7 тыс.м3 ликвидной древесины (80,2% расчетной лесосеки), из них 255,2 тыс.м3 по хвойному хозяйству; 447,5 тыс.м3 по лиственному хозяйству.

В аренду передано 281,1 тыс.га леса, что составляет 67,4% от общей площади земель лесного фонда. Сроки договоров аренды составляют от 10 до 49 лет.

По сведениям Вилегодского лесничества в настоящее время заключено 23 договора аренды на заготовку древесины, 1 договор на заготовку пищевых лесных ресурсов (грибов), 1 договор для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности. Арендуемые участки лесного фонда отображены на Опорном плане (Современное использование территории (Материалы по обоснованию)).

Основная заготовка древесины производится в зимнее время, т.к. в это время она более доступна. В 1960-1970 гг.  больше вырубалось хвойной древесины, а лиственная оставалась на корню. Сейчас же вырубка идет по вновь восстановившимся лесам, где вырубается в основном лиственная древесина с сохранением подроста и молодняка хвойных пород.

Вся площадь сплошных рубок восстанавливается в лесничестве за счёт сохранения молодняка и подроста хвойных пород, а где недостаточно подроста производится посев и посадка леса. Планируются лесовосстановительные работы на весь объём рубок за год. В 2011 году – это 2130 га, из них на площади 165 га произведено лесных культур, на 1965 га сохранено подроста и молодняка хвойных пород.

На территории Вилегодского лесничества расположен лесной питомник площадью 6 га. Для обеспечения лесокультурных работ посадочным материалом ДЦП «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы» предусматривает реконструкцию лесного  питомника в Вилегодском районе на принципах государственно-частного партнерства.

На территории района работают 24 лесопилки малого и среднего бизнеса. С аукционов продано древесины 78,3 тыс.м3 для переработки.

Средний класс пожарной опасности лесов лесничества равен 2,6, что соответствует средней пожарной опасности. Наиболее опасные в пожарном отношении леса занимают 46% площади лесничества. К ним относятся хвойные молодняки, усыхающие насаждения. Средние статистические сроки пожароопасного сезона  - с 15 мая по 15 сентября.

Таблица 2.4.5

Характеристика противопожарного обустройства лесов

| Наименование показателя противопожарного обустройства лесов | Ед.изм. | Объем показателя фактический |
| --- | --- | --- |
| Распределение общей площади земель по зонам мониторинга |  |  |
| и районам применения сил и средств |  |  |
| а) зона наземной охраны | га | 87284 |
| б) зона авиапатрулирования | га | 330180 |
| Протяженность лесных дорог противопожарного назначения | км | 48 |
| Распределение площади земель по классам природной пожарной опасности |  |  |
| 1-й класс пожарной опасности | га | 44204 |
| 2-й класс пожарной опасности | га | 147266 |
| 3-й класс пожарной опасности | га | 145920 |
| 4-й класс пожарной опасности | га | 78955 |
| 5-й класс пожарной опасности | га | 1119 |

Подробнее сведения о мероприятиях предупреждения и тушения лесных пожаров представлены в разделе «Перечень основных факторов риска  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Лесохозяйственный регламент Вилегодского лесничества утвержден в 2013 году Постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области № 9-п от 22.11.2013 г. Лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Вилегодского лесничества. Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах Вилегодского лесничества.

## 2.5. Особо охраняемые природные территории

В настоящее время на территории Вилегодского муниципального района находится ООПТ регионального значения – Вилегодский государственный природный биологический заказник.

Образован заказник в 1986 году с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. Общая площадь заказника составляет 26,6 тыс.га.

Заказник расположен на территории Нижнелупьинского участкового лесничества Вилегодского лесничества территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на землях лесного фонда.

Большей своей частью заказник попадает на территорию Нижневычегодского ландшафтного района, и лишь южным краем захватывает склон возвышенных равнин Урдомско-Вилегодского района. «Мозаика» урочищ в этих районах сильно отличается от соседних.

Большую часть Вилегодского заказника занимают ландшафты низменных озерно-ледниковых междуречных равнин с нормальным или кратковременно-избыточным увлажнением с сосняками и среднетаежными на подзолах иллювиально-железистых. На юго-востоке территории встречаются ландшафты озерно-ледниковых песчаных плоских преимущественного низменных заболоченных равнин и впадин со сфагновыми и долгомощными сосняками на торфянисто - и торфяно- подзолисто- глеевых почвах с верховыми болотами.

На территории заказника преобладают заболоченные сосняки, сосняки беломошники, ельники травяно-болотного типа, а также пойменные луга представленные богатой флорой болотных и прибрежно-водных растений. Также произрастают осинники с неморальными видами и редкими видами орхидных.

На территории заказника обнаружено 267 видов сосудистых растений, относящихся к 174 родам и 66 семействам; 46 видов мхов, относящихся к 21 семейству; 41 вид лишайников, относящихся к 9 семействам. Из них 2 вида занесены в Красную книгу РФ (1998) (Башмачок настоящий, надбородник безлистный, лобария легочная и др.), 5 видов - в Красную книгу Архангельской области (Дремлик широколистный, тетраплодон мниевидный, неккера перистая и др.), 3 вида рекомендованы для бионадзора в Архангельской области. Зарегистрировано обитание 51 вида птиц, из 11 отрядов; 16 видов млекопитающих относящихся к 9 семействам и 4 отрядам; 3 вида амфибий, 2 вида рептилий. Три вида млекопитающих занесены в Красную книгу Архангельской области (белка летяга, ласка, сибирский бурундук).

Положение о Вилегодском государственном природном заказнике утверждено Постановлением Главы администрации Архангельской области № 198 от 28.10.2005 г. Согласно Положению заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской области. Государственное управление и контроль за его деятельностью осуществляют комитет по экологии администрации области и федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Осуществление какой-либо деятельности на территории заказника должно быть согласовано с комитетом по экологии Архангельской области (ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения»).

На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:

- въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный период;

- проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических дорог, кроме транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий;

- рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением строительства хозяйственно-производственных объектов заказника

- применение ядохимикатов и пестицидов;

- охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ.

Разрешается на территории заказника:

- организованный туризм;

- размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;

- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством;

- традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод).

Негативное воздействие на территорию заказника осуществляется в виде следующих факторов: охоты, проезда вне дорог общего пользования,  незаконных рубок леса, вытаптывания боров-беломошников грибниками. В целом степень негативного воздействия умеренная.

Фактором  негативного воздействия является также техногенное облучение от последствий мирных взрывов «Глобус-2» и «Рубин-1» .

Два мирных ядерных взрыва (МЯВ) - «Глобус-2» (04.10.1971 г.) и «Рубин-1» (06.09.1988 г.) были произведены на территории Вилегодского государственного биологического заказника для геосейсмозондирования. Взрывы имели следующие характеристики: «Глобус-2» - глубина заложения заряда – 595 метров, мощность ядерного заряда - 2,3 кТ; «Рубин-1» - глубина заложения заряда – 820 метров, мощность ядерного заряда - 2,3 кТ.

Устья скважин находятся в 1250 метрах друг от друга параллельно линии проходящей в полусотне метров грунтовой дороги.

По результатам комплексного радиационно-гигиенического исследования (июль 2011г.) в местах осуществления этих взрывов установлено, что радиационная обстановка на изучаемых территориях определяется наличием 137Cs. Важно подчеркнуть, что в регистрируемом 137Cs есть и вклад этого же радионуклида, появившегося в окружающей среде в результате глобальных выпадений в результате испытаний ядерного оружия и катастрофы на Чернобыльской АЭС. Контрольный участок был выбран в месте расположения лагеря экспедиции в лесу на берегу реки Б.Томбаш и находился на расстоянии 1750 м от скважины взрыва «Глобус-2» и 2700 метров от скважины взрыва «Рубин-1». Исследования проводились также в населенных пунктах Вилегодского района - п.Сорово, с.Ильинско-Подомское. Выявлены различия в радиационной обстановке территорий по мощности дозы гамма-излучения. Так, в месте проведения взрыва «Глобус-2» имеются участки с повышенными значениями мощности дозы, в то время как на территории, прилегающей к месту проведения взрыва «Рубин-1», значения мощности дозы совпадают со значениями на контрольном участке.

Основной путь потенциального дополнительного облучения жителей населенных пунктов, расположенных на близком расстоянии от мест проведения МЯВ, может быть связан с миграцией техногенных радионуклидов в местную гидросеть.
Результаты исследований показали, что уровни облучения населения за счет взрывов «Глобус-2» и «Рубин-1» являются абсолютно безопасными, поскольку риск негативных последствий при облучении в таких дозах существенно меньше величины 10-6, квалифицируемой, как пренебрежимо малый риск.

В качестве меры по улучшению состояния ООПТ  региональными уполномоченными органами предлагается провести зонирование территории заказника.

На территории Вилегодского муниципального района согласно Перечню ООПТ регионального и местного значения, утвержденному распоряжением агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области от 18.01.2013 года № 23 имеется 4 ООПТ местного (районного) значения, которые расположены на территории села Ильинско-Подомское.

Выписка из Перечня ООПТ регионального и местного значения

103.  Название ООПТ - «Парк «Городище»

Уровень значимости ООПТ: Местный

Категория ООПТ – Парк.

Кластерность – 1.

Площадь  – 1,2 га

Площадь охранной зоны – 0 га.

Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: Решение Собрания депутатов Муниципального образования от 28.04.1999 № 50 «Об особо охраняемых природных территориях»

Международный статус – отсутствует.

Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район"

104. Название ООПТ – «Парк в с. Ильинско-Подомское»

Уровень значимости ООПТ: Местный

Категория ООПТ – Парк.

Кластерность – 1.

Площадь  – 0,80  га

Площадь охранной зоны – 0 га.

Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: Решение Собрания депутатов Муниципального образования от 28.04.1999 № 50 «Об особо охраняемых природных территориях»

Международный статус – отсутствует.

Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район"

105. Название ООПТ – «Парк на левом берегу р. Виледь»

Уровень значимости ООПТ: Местный

Категория ООПТ – Парк.

Кластерность – 1.

Площадь – 0,80 га

Площадь охранной зоны – 0 га.

Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: Решение Собрания депутатов Муниципального образования от 28.04.1999 № 50 «Об особо охраняемых природных территориях»

Международный статус – отсутствует.

Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район"

106. Название ООПТ – «Урочище «Чома»

Уровень значимости ООПТ: Местный

Категория ООПТ – Урочище.

Кластерность – 1.

Площадь – 4,4 га

Площадь охранной зоны – 0 га.

Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: Решение Собрания депутатов Муниципального образования от 28.04.1999 № 50 «Об особо охраняемых природных территориях»

Международный статус – отсутствует.

Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район"

В материалах Схемы территориального планирования особо охраняемые природные территории относятся к территориям с установленными ограничениями (нормируемого использования).

## 2.6. Земельные ресурсы

При составлении раздела использованы следующие материалы и документы:

- Границы территорий муниципальных образований Архангельской области. Вилегодский муниципальный район. ГУПАО «Земкадастр», 2005 г.

- Сведения о наличии и перераспределении земель по категориям и формам собственности (форма № 22-1) Госкомстата России

- Материалы лесоустройства 2012 г.

- Годовые формы ГЛР по состоянию на 01.01.2012 г.

Муниципальное образование «Вилегодский муниципальный район» является муниципальным образованием, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области наделено областным законом  статусом муниципального района.

Границы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» утверждены законом Архангельской области от 20.12.2006 N 300-14-ОЗ «Об описании границ территорий муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований.

В состав муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» входит шесть муниципальных образований - сельских поселений. В поселениях насчитывается 177 населенных пунктов.  Межселенных территорий в районе нет.

Территория в границах района имеет площадь 469062 га.

Таблица 2.6.1

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Центр МО | Площадь, га (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вилегодское | 26 | с. Вилегодск | 66580 |
| 2 | Селянское | 12 | п. Фоминский | 180800 |
| 3 | Павловское | 33 | с. Павловск | 60280 |
| 4 | Ильинское | 48 | с. Ильинско-Подомское | 65210 |
| 5 | Никольское | 41 | с. Никольск | 85850 |
| 6 | Беляевское | 17 | с. Шалимово | 10342 |
| Итого | 177 |  | 469062 |

Земли сельскохозяйственного назначения составляют порядка 43000 га или  9% площади района.

Земли населенных пунктов составляют 4771 га (2) или 1,1% площади района.  В настоящее время границы населенных пунктов района не установлены. Вопрос установления границ населенных пунктов должен решаться в проектах генеральных планов поселений. В настоящей Схеме территориального планирования учитывается проект генерального плана с.Ильинско-Подомское с предлагаемыми в нем границами населенного пункта.

Земли промышленности составляют 1011 га (2) и представлены землями промышленности (57 га), транспорта (железнодорожного, автомобильного и трубопроводного), а также землями связи, радиовещания, телевидения, информатики (2 га) и землями иного специального назначения (20 га). Доля этих земель в составе района составляет около 0,2%.

Земли лесного фонда по данным (4) учета лесного фонда на 01.01.2012 г. (форма 3 ГЛР) составляют в Вилегодском муниципальном районе  417464 га или 89% всей территории района. Земли лесного фонда находятся в ведении Вилегодского лесничества и относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

Земли водного фонда составляют 1040 га (около  0,2%).

Земли запаса представлены нарушенными землями (пески, свалки, другие) и занимают около 0,5% площади района.

Земель особо охраняемых территорий и объектов в районе нет.

В собственности Российской Федерации зарегистрированы земли лесного фонда, водного фонда, транспорта, иного специального назначения, запаса.

В собственности граждан и юридических лиц находятся земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, часть земель промышленности.

Изменение границ сельских поселений настоящим проектом СТП  не предлагается.

## 2.7. Биологические ресурсы

Территория Вилегодского муниципального района характеризуется наличием значительного потенциала биологических ресурсов. Район расположен в таежной зоне, большая часть его территории покрыта лесом и относится к землям лесного фонда, имеется развитая гидрографическая сеть, часть территории заболочена. Практически  все биологические ресурсы связаны с лесом и водной средой, приурочены к лесным экосистемам различных типов.

Вилегодский район обладает значительными запасами дикорастущего сырья, которое в настоящее время недостаточно используется. Наиболее богаты биологическим сырьем леса района, однако в относительно крупном масштабе осуществляется лишь сбор грибов. Для этой цели  ООО "Зыряна" арендует лесные участки площадью 2181 га в Селянском участковом лесничестве и 5650 га в Нижнее-Лупьинском (заказник «Вилегодский»).

В районе действуют 3 заготовительных пункта, которые помимо реализации излишек сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств оптовым покупателям, занимаются сбором и реализацией дикорастущих грибов и ягод. В условиях значительной безработицы во многих населенных пунктах сбор дикоросов имеет большое значение для жителей района.

Видовой состав объектов животного мира разнообразен. Основное промысловое значение имеют лось, кабан, бурый медведь, белка, заяц-беляк, горностай, куница, лисица, рысь, бобр, выдра, ондатра, норка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, гуси, утки. Для целей ведения охотничьего хозяйства лесные участки в районе не арендуются.

Рыбными ресурсами территория Вилегодского района сравнительно не богата в связи с отсутствием крупных рек и озер. На водоемах района промышленное рыболовство не осуществляется.

# 3. Комплексная оценка территории. зоны с особыми условиями использования территории

Комплексная оценка градостроительного потенциала развития Вилегодского муниципального района предусматривает анализ современного состояния и использования территории с позиций перспективных направлений развития экономических,  природных и социальных ресурсов с учетом зон с особыми условиями использования территории.

Основные факторы, определяющие систему планировочных ограничений, а также регламенты хозяйственной деятельности на территории района для планируемого размещения объектов капитального строительства, отражены на чертеже «Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, на  в СТП учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями  для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами  федерального и регионального уровней.

Градостроительное освоение территории определяется наличием зон с особыми условиями использования территории, к которым относятся:

  - водоохранные зоны водных объектов,

  - прибрежные защитные полосы водных объектов,

  - санитарно-защитные зоны,

  - зоны санитарной охраны источников водоснабжения,

  - охранные зоны инженерных коммуникаций,

  - охранная зона железной дороги,

  - придорожная полоса автомобильной дороги (вне границ населенного пункта). Иные территории  регламентированного использования:

- объекты культурного наследия,

- особо охраняемые природные территории,

- защитные леса,

- месторождения полезных ископаемых (эксплуатируемые).

Зоны опасного развития природных процессов:

- затопления паводком 1% обеспеченности,

- развития эндогенных и экзогенных геологических процессов.

Ниже представлены основные факторы, которые определяют систему планировочных ограничений, задают и уточняют конкретные регламенты хозяйственной деятельности на территории поселения для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

- Водоохранные зоны

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-Ф устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки и составляет от 50 до 200 м.

В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Санитарно-защитные зоны

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории района вне границ населенных пунктов объекты I-II классов опасности представлены скотомогильниками, свалками ТБО, нормативные размеры СЗЗ от них составляют до 1000 м ( подробнее см. раздел «Охрана окружающей среды»).

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранная зона устанавливается вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.  Размеры зон устанавливаются согласно действующим нормам и правилам.

По территории района  проходят магистральные нефте- и газопроводы.  Охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов и вокруг соответствующих объектов трубопроводного транспорта. Размер зоны составляет не менее 50 м (пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года № 9).

Охранные зоны имеют также высоковольтные линии электропередачи. Такие зоны в масштабе Схемы не выражаются.

- Охранная зона железной дороги

Устанавливается с целью обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов.  Охранная зона прилегает с обеих сторон к полосе отвода железной дороги. Размер зоны рассчитывается в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 года №126.

- Придорожная полоса автомобильной дороги (вне границ населенного пункта)

Устанавливается с целью обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. Охранная зона прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги. Размер зоны для дорог, проходящих по территории Вилегодского района, составляет  75 метров (ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ).

Иные территории  регламентированного использования:

- Объекты культурного наследия

Для территорий сосредоточения памятников архитектуры устанавливается режим использования территории на основании Федерального закона № 73-ФЗ от 25.07.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» (утвержденного решением Ученого совета Института археологии РАН от 30.03.2007), дающих общие обязательные ограничения.

Объекты культурного наследия и ограничения с ними связанные отражены ниже в разделе «Объекты культурного наследия» настоящей записки.

- Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Для ООПТ устанавливается режим использования на основании Закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях», который дает общие обязательные ограничения. Степень и виды ограничений зависят от категории ООПТ и определяются  Положением каждой конкретной территории, в котором закреплен регламент ее использования.

На территории района в настоящее время числятся ООПТ регионального значения (природный заказник) и местного значения (см. раздел «Особо охраняемые природные территории»). Охранных зон данные ООПТ не имеют.

- Месторождения полезных ископаемых

Месторождения являются территориями регламентированного хозяйственного освоения в соответствии с положениями «Закона о недрах»  (ограничения по застройке площадей залегания полезных ископаемых). В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства потребуется согласование с органами Госгортехнадзора по Архангельской области.

- Защитные леса

Основным назначением защитных лесов является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса разделены на категории защитности в соответствии со ст.102 Лесного Кодекса РФ.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В защитных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст.14 ЛК РФ).

Правовой режим различных категорий защитности определен Лесным Кодексом РФ (ст.103-107).

На территории Вилегодского муниципального района защитные леса представлены следующими категориями защитности:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

- нерестоохранные полосы лесов

- леса, расположенные в водоохранных зонах

- леса, имеющие научное или историческое значение

- запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов.

Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

- Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности

Регламентируется СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому, освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления 1% паводком  запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий..

- Зона развития экзогенных геологических процессов

На территориях, подверженных развитию опасных природных процессов, в соответствии с требованиями строительных норм и правил   промышленно- гражданское  строительство ведется с предварительным осуществлением мероприятий по инженерной защите и инженерной подготовке территории.

На территории района к неблагоприятным природным процессам, ограничивающим условия освоения территории,  отнесена овражная и береговая эрозии, оползни. Боковая речная (береговая) и овражная эрозии развиты в бортах долин по р.Виледь и ее притоков. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков. Эрозионными процессами охвачена центральная часть с. Ильинско-Подомское.

На участках, подверженных данным процессам, для целей гражданского и промышленного строительства требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке площадок освоения.

# 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

## 4.1. Экономико-географическое положение

Муниципальное образование «Вилегодский район» расположено на юго-востоке Архангельской области, в среднем течении реки Виледь.

|  | Вилегодский район граничит: на юге - с Кировской областью, на востоке - с Республикой Коми, на севере и северо-западе – с Ленским, на юго-западе – с Котласским муниципальными районами Архангельской области. Вилегодский район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. |
| --- | --- |

Общая площадь района в административных границах – 469 тыс. га (0,8% территории области).

Численность населения по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 10862 чел. (1% от численности Архангельской области (без Ненецкого АО). Плотность населения – 2,3 чел. на 1 км2, выше средней по Архангельской области (2,0 чел./км2).

В состав территории муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (в ред.от 02.07.2012) «О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области» входят 6 муниципальных образований - все со статусом сельских поселений, на территории  которых расположены 177 населенных  пунктов. 44% населения района проживает в центрах поселений.

Таблица 4.1

|  |  | Административный центр поселения | Число населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилегодский муниципальный район | с. Ильинско-Подомское | 177 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | сельское поселение Беляевское | с. Шалимово | 17 |
| 2 | сельское поселение Вилегодское | с. Вилегодск | 27 |
| 3 | сельское поселение Ильинское | с. Ильинско-Подомское | 48 |
| 4 | сельское поселение Никольское | с. Никольск | 41 |
| 5 | сельское поселение Павловское | с. Павловск | 33 |
| 6 | сельское поселение Селянское | пос. Фоминский | 11 |

Административным центром муниципального района является историческое село Ильинско–Подомское, основанное в 1379 году. В с. Ильинско–Подомское проживает треть населения района, здесь концентрируются все основные административные и трудовые ресурсы.

Расстояние от Ильинско–Подомское составляет:

- до ближайшей железнодорожной станции – Виледь - 41  км. н.п. Кивер - 54 км.

- до Архангельска – 730 км,

- до г. Котласа – 104, ближайшего аэропорта и речного порта (причала) – 106 км

- до г. Коряжма - 65 км,

- до г. Сыктывкара – 240 км

- от Архангельска до Москвы - 1133 км, от ст.Виледь до Санкт-Петербурга - 1132 км.

Основу природно-ресурсного потенциала Вилегодского района составляют лесные ресурсы. Общая площадь земель лесного фонда на территории Вилегодского муниципального района составляет 417464  га, лесистость территории района – 79,3%.

Запасы леса (ежегодная расчетная лесосека) - 875,2 млн. м3, осваивается на 80%.

Наиболее крупной рекой, протекающей по территории района, является р.Виледь (левый приток р.Вычегда),  которая делит район на две части. Почти все населённые пункты района расположены в ее пойме.

Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Основу транспортной сети района составляет автодорога регионального значения Котлас - Коряжма – Ильинско-Подомское – Широкий Прилук с выходом на федеральную трассу Сыктывкар – Киров, обеспечивающая связь района с областным центром и юго-восточной части Архангельской области - с Республикой Коми.

По северо-западной границе района проходит Северная железнодорожная магистраль регионального значения Коноша-1- Котлас – Узловая – Микунь - Воркута (Москва-Воркута), обеспечивающая транзитные связи с Республикой Коми

На территории района находятся две ж/д станции: «Виледь», «Кивер» (Северная железная дорога, направление «Котлас-Воркута»).

По территории района вдоль железной дороги проходят 5 «веток» магистрального газопровода «Ухта-Торжок» и 1 «ветка» магистрального нефтепровода «Усинск-Ухта-Ярославль».

Минерально-сырьевая база района представлена общераспространенными полезными ископаемыми (глины кирпичные, строительные пески и песчано-гравийные материалы).

На территории Вилегодского муниципального района находится ООПТ регионального значения – Вилегодский государственный природный биологический заказник, на территории села Ильинско-Подомское - 4 ООПТ местного (районного) значения.

Основная экономическая специализация района – лесозаготовительная деятельность, деревообработка, сельское хозяйство, строительство.

Положительные и отрицательные экономико-географические факторы, влияющие на потенциальные возможности развития района

| Наличие транзитных транспортных коридоров (железнодорожного, автомобильного транспортного сообщения с областным центром и соседними регионами) + Расположение вдоль р. Виледь + Значительная лесосырьевая база + Благоприятные природно-климатические условия по сравнению с другими районами области для развития сельского хозяйства + Благополучная экологическая ситуация из-за отсутствия крупных производств | - Значительная удаленность от областного центра (730 км) - Расположение вблизи центров экономической активности (Коряжма, Котлас, Республика Коми) ведет к оттоку трудоспособной части населения |
| --- | --- |

## 4.2. Потенциал развития хозяйственного комплекса

Количество учтенных хозяйствующих субъектов на территории Вилегодского муниципального района в 2012 году составило 146 предприятий и организаций, из которых более 50% составляют предприятия частной формы собственности. В ближайшие годы количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования,  существенно не изменится. Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – 390 ед.

Доля промышленной продукции в экономике района составляет 92%, продукции сельского хозяйства ~5%.

Особенность экономики Вилегодского муниципального района - отсутствие крупных градообразующих предприятий.

Основной объем промышленного производства обеспечивают малые предприятия следующих отраслей, имеющих местное значение:

- лесная и деревообработка (И-Подомское, Сорово, Фоминский, Вилегодск)

- сельское хозяйство (Ильинское, Вилегодское, Павловское поселения)

Промышленность

Основу   промышленного производства Вилегодского муниципального района составляют предприятия, ориентированные на заготовку, вывозку круглого леса, производство  лесоматериалов (лесопиление). Специализация района на лесной отрасли промышленности обусловлена устойчивой лесосырьевой базой.

Доля лесозаготовительного комплекса в отраслевой структуре промышленного производства составляет более 90% .

Лесная отрасль играет значимую роль для всех поселений и тесно связана с уровнем жизни населения. Опорным центром лесозаготовительной деятельности является п. Сорово, где расположен ТО Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса АО -  Вилегодское лесничество.

Лесозаготовка и деревообработка - традиционные для района виды хозяйственной деятельности.

Значительную часть территории  Вилегодского района – около 90% занимают леса с высокими запасами древесины (по состоянию на 01.01.2012 г. - около 54 млн.м3), в том числе, спелых и перестойных – 32,6 млн.м3. Эксплуатационный запас спелых и перестойных насаждений в 2011 г. составил 31,24 млн.м3, в структуре эксплуатационных запасов хвойные породы составляют - 56%.

Расчетная лесосека составила в 2011 г. 875,2 тыс.м3 ликвидной древесины,   хвойные породы представляют в ее структуре  40,1%.

Леса лесного фонда находятся в ведении и управлении Вилегодского лесничества, в составе которого 5 участковых лесничеств (Вилегодское, Нижне-Лупьинское, Селянское, Ильинское, Павловское).

По состоянию на 01.01.2011 года объем расчетной лесосеки - 875,2 тыс.м3, в  том числе заготовлено арендаторами - 517,5 тыс.м3. Общее освоение расчетной лесосеки составляет 80% (при среднеобластном показателе 50%)

Доля района в лесозаготовках области составляет порядка 3%. Заготовкой древесины занимаются предприятия: ОСП ЛЗУ «Вилегодский», ООО «Сороволес», ООО «Вилегодское ЛЗП» и индивидуальные предприниматели.

В общем объеме лесозаготовок 50% приходится на предприятия группы «ОАО «Группа «Илим», 24% - на малые и средние предприятия.

|  | В 2011г. лесопользователями различных форм собственности заготовлено 702,7 тыс. м3, в том числе: - группой "Илим" – 327,9 тыс.м3, что составляет 47% от обшей заготовки по Вилегодскому лесничеству; - сельхозтоваропроизводителями -169,5 тыс.м3. - другими лесопользователи - малый и средний бизнес - 170,7м3 - ОАГУ «Архобллес» - 18,8 тыс. м3 - для местного населения - 15,8 тыс. м3 |
| --- | --- |

Переработкой древесины (производством пиломатериалов) на территории района занимаются 24 лесопильных предприятия, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. С аукционов для переработки древесины ежегодно продается порядка 80 тыс. м3. Производство пиломатериалов составляет 40-60 тыс.м3.

Глубокая переработка древесины в районе отсутствует.

Численность занятых в лесохозяйтсвенном комплексе района в период заготовок – более 1 тыс. человек. Основными работодателями в лесозаготовительной отрасли являются ОАО группа "Илим" и ее подрядные организации: ООО «Вилегодское ЛЗП» и ООО «Сороволес"» и лесозаготовительный участок "Вилегодский", созданный в 2010 году на базе ОАО «Агросервис Вилегодское».

Основными направлениями сбыта древесины, заготовленной на правах аренды частными предпринимателями, является ее реализация на ОАО «КЦБК» и ОАО «Котласский ДОК». Вывозка древесины до мест переработки осуществляется в основном автомобильным транспортом.

Наибольший объем лесозаготовок ведется в северной и северо-восточной части района на территории Селянского поселения, где п. Сорово остается перспективным опорным центром лесохозяйственной деятельности. Подцентрами лесозаготовительной  деятельности рассматриваются также п.Фоминский, с.Вилегодск, с.Ильинско-Подомское.

Основным видом лесопользования в районе в настоящее время и на перспективу остается заготовка древесины.

Схемой территориального планирования Вилегодского муниципального района в области лесопереработки предлагается организация

-  производства деревянных строительных конструкций в с. Ильинско-Подомское, ст. Виледь.

В соответствии с  долгосрочной целевой программой Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы" в Вилегодском районе предусмотрена реорганизация лесного питомника.

Недревесные ресурсы леса

Вилегодский район обладает также значительными запасами дикорастущего сырья, которое в настоящее время не используется. В районе действуют 3 заготовительных пункта, которые помимо реализации излишек сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств оптовым покупателям, занимаются сбором и реализацией дикорастущих грибов и ягод. В условиях значительной безработицы во многих населенных пунктах сбор дикоросов имеет большое значение для жителей района. На деятельности заготпунктов отрицательно сказываются неурожайные годы (2009 год).

В настоящее время промышленная переработка дикорастущего на территории района отсутствует.

Схемой территориального планирования Вилегодского муниципального района предлагается создание пунктов приема и переработки дикорастущего сырья в п. Фоминский, п.Сорово. д. Подомо.

Сельское хозяйство

По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям район входит в центральную сельскохозяйственную зону Архангельской области, расположенную в менее благоприятных агроклиматических условиях, чем южные районы.

Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет всего 31,55 тыс. га (2% от площади района), земли личных подсобных хозяйств -3 тыс. га.

Наибольшую долю в структуре сельскохозяйственных угодий составляют пашня - 20 тыс. га (63,4%) и кормовые угодья (сенокосы и пастбища) - 36,6%. Фактически используется 11 тыс.га (площадь не востребованных долей земель сельхозназначения, находящихся в фонде перераспределения) или 35%.

По состоянию на 2012 год на территории района производством сельскохозяйственной продукции занимаются 3 сельскохозяйственных кооператива (СПК «Никольск», СПК «Быково», СПК «Слобода»), 1 общество с ограниченной ответственностью (ООО «Беляево»), 5 крестьянско-фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства.

Основной сельскохозяйственной специализацией являются молочное животноводство (в основном производство молока), кормопроизводство, картофелеводство, пчеловодство, сбор и реализация дикорастущих грибов и ягод.

В хозяйствах района с учетом личных подсобных хозяйств (ЛПХ) насчитывается 2705 голов КРС, 1129 свиней, 585 коз и овец, 612 пчелосемей.

На душу населения с учетом ЛПХ производится молока – 355 кг, мяса – 24 кг, картофеля – 108 кг, овощей – 27 кг, меда 1,5 кг (за 2010г.), среднегодовой надой на одну корову сосотавляет в средем 2900 кг.

Переработка молока осуществляется в СПК «Слобода» и г. Коряжма.

В д.Подомо организован заготовительный пункт - мясоперерабатывающий цех (по первичной переработке мяса, выпуску мясных полуфабрикатов, коптильный и колбасный цеха), объем закупок - 50 тонн/ год, в настоящее время цех работает не на полую мощность.

В Вилегодском районе развито пчеловодство. У пчеловодов имеется около 412 пчелосемей. Базовым хозяйством является ООО «Пчелка, которое проводит все зоотехнические мероприятия для получения статуса племенного хозяйства. Пчеловодство меда на душу населения составляет около 1 кг.

Численность занятых в сельском хозяйстве района 300-350 человек.

В перспективе сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока с увеличением продуктивности молочного стада, за счет укрепления кормовой базы, соответствующая природно-экономическим условиям района, сохранится.

Функционирование сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств на территории муниципального района невозможно без поддержки районного, регионального и федерального бюджетов.

Поддержка сельского хозяйства имеет большое значение для увеличения самозанятости населения, повышения его доходов и уровня жизни.

Производство пищевых продуктов на территории Вилегодского муниципального района осуществляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Основная продукция – хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. Потребность населения муниципального района в хлебе и хлебобулочных изделиях обеспечивается полностью. Выпуском хлебобулочной продукции в с.Ильинско-Подомское занимаются ПО «Виледькоопторг» (хлебозавод), ООО «Ивушка», ИП Набатова О.В., ИП Марковский В.В., ИП Шиханов В.В.,пекарни имеются также во всех поселениях.

Ежегодные объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий обусловлены как увеличением производства и потребления кондитерских изделий, так и сокращением численности населения района и изменением структуры рациона питания с учетом доходов населения.

Дальнейшее развитие отрасли связывается с наращиванием объемов производства и расширением номенклатуры выпускаемой продукции.

Разработка месторождений полезных ископаемых

На территории района расположены месторождения общераспространенных полезных ископаемых (глинистое сырье, песков и песчано-гравийной смеси, строительного грунта)

На базе Павлухинского месторождения кирпичных глин, находящегося в 4 км к югу от с.Ильинско-Подомское, возможно строительство мини-завода по выпуску кирпича. Месторождение пригодно для производства глиняного кирпича марки «75». При производительности 1,8 млн. шт. кирпича в год месторождение рассчитано на эксплуатацию в течение 75 лет. Данная производительность способна с резервом покрыть потребности Вилегодского района.

На территории Вилегодского района ведется добыча песчано-гравийной смеси. Разведанные месторождения песчано-гравийных смесей (баланс ТКЗ «Архангельскнедра») располагаются в радиусе 20 км от с. Ильинско-Подомское, их краткие характеристики приведены в разделе  табл. 3.1. Ближайшее из них – эксплуатируемое месторождение Шаманиха, находится в 8,5 км к юго-востоку от с. Ильинско-Подомское. В перспективе будут осваиваться и резервные запасы месторождений.

Разведанные месторождения полезных ископаемых могут стать основой для развития новых видов производств.

Строительство. На территории муниципального образования ведущими строительными организациями являются ООО «Вилегодская ДПМК» и ООО «Спецстрой». Они же занимаются производством пенобетона и тротуарной плитки.

ООО "Вилегодская ДПМК"  имеет лицензию на добычу полезных ископаемых, оформлено 9 карьеров, налажено производство щебня, имеется асфальто-бетонный завод.

Транспорт

Транспортное обслуживание населения в районе осуществляют частные предприниматели: ИП «Дементьев», ИП «Кондакова», ИП Баженин.

Обслуживание трубопроводного транспорта. В западной части района по территории Никольского поселения и с. Ильинско-Подомское проходит магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» в одном коридоре с магистральным газопроводом «Ухта-Торжок».

Эксплуатацией и обслуживанием магистрального нефтепровода занимается филиал ООО «Газпромтрансгаз Ухта» - Урдомское ЛПУ МГ (Линейное производственное управление магистральных газопроводов). Перекачку нефти по нему осуществляет нефтеперекачивающая станция "Урдома" (НПС "Урдома") ОАО «Северные магистральные нефтепроводы». В 2013 г. намечен ввод в эксплуатацию КС «Новоурдомская» ЛПУ МТ ОАО «Севергазпром системы «Ухта - Торжок». Все эти предприятия расположены в пгт Урдома (соседний Ленский муниципальный район).

Перспективное развитие трубопроводного транспорта выразится в строительстве новых дополнительных ниток газо- и нефтепроводов общего направления Западная Сибирь – Республика Коми – центр РФ с использованием существующих коридоров рядом с действующими трубопроводами.

На территории Вилегодского района предусмотрены строительство газораспределительной станции «Никольск» производительностью 4600 куб.м/час.

Рекреация и туризм

Одно из направлений экономического развития - туристско-рекреационная деятельность.

Обширные лесные пространства, благоприятные экологическая среда и климатические условия, живописные ландшафты берегов реки Виледь и ее притоков, историко-культурное наследие позволяют формировать туристско-рекреационное направление развития района, ориентированное как на внутренние, так и на внешние потребности.

На территории Вилегодского муниципального района находится ООПТ регионального значения – Вилегодский государственный природный биологический заказник, на территории села Ильинско-Подомское - 4 ООПТ местного (районного) значения.

С целью сохранения культурного наследия, традиционных народных промыслов и ремесел (плетение из бересты, ткачество, кружевоплетение, фольклор) в с. Ильинско-Подомское функционируют Дом народной культуры, «Вилегодская изба» - дом крестьянского быта, районный краеведческий музей, которые являются объектами туристического показа.

Ежегодно в с. Ильинско-Подомское проводятся ярмарки (в апреле - Благовещенская, в августе – Ильинская) с культурной программой и распродажей изделий народных мастеров (корзины, изделия из бересты и пр.)

В районе реализуется Программа «Развитие культуры и туризма в МО «Вилегодский район» на 2012-2014 годы».

Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, территория района перспективна для кратковременной рекреации местного населения и туристско-рекреационной деятельности с развитием следующих видов туризма: сельский (агротуризм), культурно-познавательный, экологический, охотничье-рыболовный.

Важным фактором развития туризма является создание туристической инфраструктуры – гостиниц, баз отдыха, придорожного сервиса, торговли, общественного питания.Необходимо совершенствование туристического обслуживания и предоставление дополнительных услуг (производство сувенирной продукции, развитие традиционных ремесел, кухни).

В настоящее время в районе имеются гостиница «Виледь» на 20 мест (Ильинско-Подомское), база отдыха в п. Сорово, гостевой дом ООО «АрхЛесКом», расположенный в живописном урочище Чома (МО Ильинское).

Рекомендуемые проектом мероприятия в области рекреационной деятельности:

- создание информационно-туристического центра, с. Ильинско-Подомское

- создание центров народного быта и ремесел (с.с.Ильинско-Подомское, Павловск, Вилегодск)

- организация и благоустройство святых источников и родников (Христофорова пустынь, д.Перевоз, около с.Павловск, п. Сорово – лечебные грязи, голубая глина)

- благоустройство «экологической тропы» (п. Сорово)

- развитие агротуризма (д. Луговая  и др.)

- создание туристической инфраструктуры (базы отдыха, гостевые дома, гостиницы)

- развитие придорожной инфраструктуры (в т.ч. объектов общественного питания,  мотелей)  вдоль и на пересечении основных транспортных магистралей в с.Ильинско-Подомское, д.Сидоровская, с.Никольск, с.Павловск, Широкий Прилук)

- развитие индивидуального жилищного строительства ориентированного на спрос со стороны жителей г.г. Котлас, Коряжма (в с.с.Никольское, Шалимово с организацией на их территориях зон жилищно-рекреационного назначения)

Любое туристическое предложение на территории района может включаться в систему общерегиональных туристических маршрутов и турпродуктов.

Для развития кратковременной рекреации местного населения благоустроенные зоны отдыха местного значения должны быть приурочены к населенным пунктам района, где будут организованы удобный подъезд к территории, тропиночная сеть и санитарная очистка территории. Детально проекты таких зон прорабатываются на следующих этапах проектирования  -  в Генеральных планах поселений и проектах планировки.

Малое предпринимательство

Малый бизнес является развивающимся сектором экономики муниципального района и одним из приоритетов экономической политики.

С целью поддержки развития малого и среднего бизнеса реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «  Вилегодский район» на 2012-2014 годы».

По данным Росстата на 01.01.2012 г. в районе зарегистрировано 367  индивидуальных предпринимателей, из них большая часть занята в лесном и сельском хозяйстве -31%, торговле -24%, транспорте - 23%.

Доля доходов малых предприятий в доходной части местного бюджета района составляет порядка 10%.

Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития.

Создание условий развития малого бизнеса  - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации района, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения.

В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:

-	лесозаготовка и первичная лесопереработка,

-	производство деревянных строительных конструкций,

-	сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции,

-	отрасли потребительского рынка, развитие приемно-закупочной деятельности, транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,

-	производство пищевых продуктов, строительных материалов,

-	заготовка и переработка дикорастущего сырья,

-	придорожный сервис,

-	строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

-	услуги жилищно-коммунального сектора,

-	рекреация и туризм, сфера ремесел и народно-художественных промыслов.

Трудовые ресурсы

По состоянию на 2013 год расчетная численность экономически активного населения составила 4,6 тыс.чел., численность занятых в экономике района – более 3 тыс. чел., из них среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий по данным Архангельскстата составила на 2013 год 1,7 тыс.человек.

В отраслевой структуре занятости выделяются работающие в лесохозяйственном комплексе (11%) и сельском хозяйстве (11%), бюджетных отраслях (41%), торговле и сфере услуг (13%).

80% от всех занятых в экономике муниципального района (2,7 тыс.чел.)  работают в Ильинском сельском поселении.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, составила в 2012 году 289 человек (6,3% от экономически активного населения). Оценочный уровень безработицы (в том числе занятые в личных подсобных хозяйствах) и сальдо маятниковой трудовой миграции (расчетный показатель) - порядка 1,1 тыс. чел.

Перспективы развития рынка труда связаны, в первую очередь, с лесозаготовительной деятельностью и малым предпринимательством.

В основе определения масштабов развития района и численности его населения заложены прогнозируемая структура занятости. Цель определения количества занятых в экономике района на расчетный срок – показать лишь общую тенденцию развития отдельных отраслей экономики с позиций общей ситуации настоящего времени и планируемых изменений в экономической базе района.

Таблица 4.2.1

| Прогноз отраслевой структуры занятости |
| --- |
|  |  | 2012 | 2032 |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% |
| 1 | Материальное производство | 921 | 29,2% | 1200 | 34% |
| 1.1 | Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 354 | 11,2% | 410 | 11,6% |
| 1.2 | Обрабатывающие производства | 338 | 10,7% | 450 | 12,7% |
| 1.3 | Строительство | 60 | 1,9% | 100 | 2,8% |
| 1.4 | Транспорт и связь | 85 | 2,7% | 110 | 3,2% |
| 1.5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 84 | 2,7% | 130 | 3,7% |
| 2. | Нематериальное производство | 2235 | 70,8% | 2350 | 66% |
| 2.1 | Оптовая и розничная торговля, общепит | 410 | 13% | 480 | 13,5% |
| 2.2 | Образование | 653 | 20,7% | 650 | 18,3% |
| 2.3 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 370 | 11,7% | 370 | 10,4% |
| 2.4 | Культура | 74 | 2,3% | 100 | 2,8% |
| 2.5 | Государственное управление, обеспечение военной безопасности и пр. | 204 | 6,5% | 190 | 5,4% |
| 2.5 | Финансовая деятельность, страхование, пенсионное обеспечение | 61 | 1,9% | 60 | 1,7% |
| 2.6 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 463 | 14,7% | 500 | 14,1% |
|  | ИТОГО | 3156 | 100% | 3550 | 100% |

Таблица 4.2.2

| Структура трудового баланса | 2012 | 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население, | 4,6 | 42% | 3,9 | 40% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| лица, занятые в экономике | 3,2 | 29% | 3,55 | 36% |
| - лица в трудоспособном возрасте | 1,57 | 13,9% | 3,15 | 33% |
| - работающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | 0,23 | 2,1% | 0,4 | 4% |
| самодеятельное население, не занятое в экономике района - сальдо трудовой маятниковой миграции и безработные (оценочный уровень) - безработные (официально) | 1,4 1,1 0,3 | 13% 10,4% 2,6% | 0,4 0,25 0,15 | 4% 2,5% 1,5% |
| Несамодеятельное население, |  |  |  |  |
| в том числе: | 6,3 | 58% | 5,9 | 60% |
| лица моложе трудоспособного возраста | 1,9 | 17,2% | 1,8 | 18% |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 0,3 | 2,8% | 0,3 | 3% |
| неработающие инвалиды I и II групп в трудоспособном возрасте | 0,31 | 2,8% | 0,25 | 2,5% |
| неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,4 | 3,7% | 0,25 | 2,5% |
| неработающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | 2,9 | 26,5% | 2,9 | 30% |
| занятые в домашнем хозяйстве | 0,5 | 5% | 0,4 | 4% |
| Всего | 10,9* | 100% | 9,8 | 100% |

* исходя из численности постоянно проживающего населения (данные Архангельскстата)

Прогнозная возрастная  структура населения, %%

|  | 2012 год | 2032 год |
| --- | --- | --- |
|  | человек | %% | человек | %% |
| моложе трудоспособного возраста | 1868 | 17,2% | 1800 | 18% |
| трудоспособного возраста | 5890 | 54,2% | 4700 | 48% |
| старше трудоспособного возраста | 3104 | 28,6% | 3300 | 34% |
| Всего | 10862 | 100% | 9800 | 100% |

## 4.3. Демографический потенциал

Население Вилегодского района расселено дисперсно, вдоль реки Виледь и ее притоков р. Пыелы и р. Великой Охты.

Численность населения МО «Вилегодский район» по состоянию на 01.01.2012 г. по данным Архангельскстата составляла 10862 чел. (сельское население)

Таблица 4.3.1

Динамика численности населения на начало года, человек

|  | 2003 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Изменение 2002г. к 2011г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 14243 | 12915 | 12851 | 11723 | 11498 | 11095 | 10862 | - 24 |

В период  2002-2011 г.г. численность населения сократилась на 3,4 тыс.чел. или  на 24%, за последние 5 лет (2006-2011 г.г.) - на 1,8 тыс.чел. (на 14%) При этом наибольшее сокращение численности населения наблюдалось в 2010 году, что, вероятнее всего, связано с проведением переписи населения и отражает результаты сокращения численности населения за предыдущие годы.

В состав территории муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (в ред.от 02.07.2012) «О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области» входят 6 муниципальных образований - все со статусом сельских поселений, на территории  которых расположены 177 населенных  пунктов, из них 32 – без населения.

Таблица 4.3.2

Численность населения по поселениям (ВПН-2010)

|  |  | Административный центр | Число населенных пунктов, ед. | 01.01.2011г. (Архангельскстат)человек | 01.01.2012г. (данные отдела экономики),человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вилегодский муниципальный район | с. Ильинско-Подомское | 177 | 11095 | 12413 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | сельское поселение Беляевское | с. Шалимово | 17 | 236 | 285 |
| 2 | сельское поселение Вилегодское | с. Вилегодск | 27 | 1680 | 2017 |
| 3 | сельское поселение Ильинское | с. Ильинско-Подомское | 48 | 5733 | 6400 |
| 4 | сельское поселение Никольское | с. Никольск | 41 | 972 | 1110 |
| 5 | сельское поселение Павловское | с. Павловск | 33 | 1132 | 1092 |
| 6 | сельское поселение Селянское | пос. Фоминский | 11 | 1342 | 1509 |

Почти треть населения района проживает в административном центре с. Ильинско-Подомское, в центрах поселений - 44% жителей района.

По числу населенных пунктов в районе преобладает группа сел с людностью до 50 чел. (115 населенных пунктов).

Тенденция ежегодного снижения численности населения Вилегодского муниципального  района сохраняется на уровне 230-270 человек в год.

Наиболее высокие темпы сокращения численности населения характерны для мелких населенных пунктов с численностью жителей до 50 человек.

В районе как и в целом по области наблюдается стремительный процесс исчезновения малых населенных пунктов (1-4 в год), охватывающий преимущественно места отдаленные от районного центра и местных центров социально-экономической активности (центров поселений). В них отсутствуют как производственные предприятия, так и учреждения повседневного пользования, что обусловливает отток населения и концентрацию населения в опорных центрах. В ближайшую перспективу многие населенные пункты с численностью населения до 100 чел. могут прекратить свое существование, как уже произошло с большинством малых населенных пунктов.

Численность зарегистрированного населения в разрезе поселений и крупных населенных пунктов по данным администраций поселений за 2012 год представлена в таблице 4.3.3 Численность населения по всем населенным пунктам района за 2012 год приведена в Приложении.

Таблица 4.3.3

Численность населения, человек (на 01.01.2013 г.)

| 1. | МО «Ильинское» | 6492 |
| --- | --- | --- |
|  | в т. ч. - Ильинско-Подомское | 3309 |
|  | - Мухонская | 1560 |
|  | - Воронцово | 408 |
|  | - Сидоровская | 250 |
|  | - Подомо | 141 |
|  | - Елезово | 125 |
|  | прочие (31) | 699 |
| 2. | МО «Вилегодское» - всего | 2009 |
|  | в т. ч. - Вилегодск | 292 |
|  | - Широкий Прилук | 621 |
|  | - Гришинская | 195 |
|  | - Новораспаханная | 154 |
|  | - Дресвянка | 122 |
|  | - Теринская | 114 |
|  | прочие (21) | 511 |
| 3. | МО «Селянское» | 1453 |
|  | в т. ч - п. Фоминский | 662 |
|  | - п. Сорово | 610 |
|  | - д. Стафоровская | 93 |
|  | прочие (8) | 88 |
| 4. | МО «Павловское» | 1096 |
|  | в т. ч. – с.Павловск | 235 |
|  | - Быково | 236 |
|  | - Нылога | 85 |
|  | - Аксеновская | 83 |
|  | - Слобода | 78 |
|  | прочие (23) | 379 |
| 5. | МО «Никольское» | 1055 |
|  | в т.ч. – с.Никольск | 687 |
|  | - ж/д ст.Кивер | 140 |
|  | - ст.Виледь | 67 |
|  | прочие (30 из 41) | 161 |
| 6. | МО «Беляевское» | 266 |
|  | в т.ч. - Шалимово | 245 |
|  | прочие (14 из 17) | 21 |
|  | ИТОГО | 12371 |

Демографический потенциал во многом определяет возможности развития муниципального образования, его экономическое, социальное благополучие и стабильность.

Отрицательная динамика численности населения складывается из естественной и механической убыли.

Сложная социально-экономическая  ситуация в связи с дефицитом рабочих мест вызывает миграционный отток населения. Отток населения из района направлен в сторону соседних центров экономической активности (г.Коряжму, г.Котлас, Республику Коми) и областного центра.

В общей убыли населения доля механической убыли (в основном населения в трудоактивном возрасте) составляет свыше 70%. Величина средней за 5 лет механической убыли населения находится на уровне -100 чел.(-8‰) с тенденцией к увеличению.

Показатели рождаемости колеблются около значений 11 человек на 1000 жителей (в с.Ильинско-Подомское - 16(‰), показывая положительную динамику за последние 3 года.  Коэффициент смертности стабилен:17-18 человек на 1000 населения.

Средняя за 3 года естественная убыль населения составила 6,7‰ (промилле) Исключением является Ильинское поселение, где в 2011-2012 г.г. наблюдался естественный прирост населения.

Таким образом, миграционный отток (10 чел. на 1 тыс. жителей) наряду с естественной убылью (6,7 чел. на 1 тыс. жителей) ведет к ежегодному сокращению численности населения на 200-270 чел.

Таблица 4.3.4

Динамика численности населения*, человек

| Сельские поселения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 откоррект. | Изменение 2008г. к 2012г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 12711 | 12651 | 12522 | 12413 | 12371 | 12413 | - 2,7% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Беляевское | 324 | 320 | 300 | 285 | 266 | 285 | - 18% |
| Вилегодское | 1909 | 1956 | 1992 | 2017 | 2009 | 2017 | + 5% |
| Ильинское | 6429 | 6428 | 6500 | 6400 | 6492 | 6400 | + 1% |
| Никольское | 1161 | 1144 | 1142 | 1110 | 1055 | 1110 | - 9% |
| Павловское | 1146 | 1120 | 1128 | 1092 | 1096 | 1092 | - 4,4% |
| Селянское | 1741 | 1683 | 1460 | 1509 | 1453 | 1509 | - 16,5% |

Доля лиц моложе трудоспособного возраста в Вилегодском районе составляет 17,2% и соответствует среднеобластному показателю (17,1%).

Возрастная структура населения района характеризуется значительным увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста. Так, во всех поселениях кроме Ильинского и Вилегодского доля населения старше трудоспособного возраста – свыше 45%. Миграционный отток населения отрицательно влияет на уменьшение доли лиц в трудоспособном возрасте и в перспективе продолжится дальнейшее сокращение трудовых ресурcов.

Таблица 4.3.5

Возрастная  структура населения, %% (Архангельскстат)

|  | Вилегодский район | Архангельская область |
| --- | --- | --- |
|  | человек | %% | %% |
| моложе трудоспособного возраста | 1868 | 17,2 | 17,1 |
| трудоспособного возраста | 5890 | 54,2 | 60,4 |
| старше трудоспособного возраста | 3104 | 28,6 | 22,5 |
| Всего | 10862 | 100 | 100 |

Прогноз численности населения

В проекте Схемы территориального планирования выполнен демографический прогноз с учетом следующих факторов:

- создание дополнительных ~ 400 рабочих мест в экономике района,

- сокращение численности экономически активного населения, не занятого трудовой деятельностью с 10,4% до 2% от всего населения;

- увеличение доли лиц старше трудоспособного населения до 35% и лиц моложе      трудоспособного возраста до 20 %.

Прогнозная численность населения на 2022 год составит 12,0 тыс. человек., на 2032 год – 11,3 тыс. человек.

Таблица 4.3.6

|  | Прогноз численности населения |
| --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. | Изменение 2011г. к 2032г., % |
| 1 | МО «Ильинское» | 6400 | 6500 | 6500 | 1,5% |
|  | с.Ильинско-Подомское* (с д.Мухонская) | 4869 | 4900 | 5000 | 2% |
| 2 | МО «Вилегодское» | 2017 | 2100 | 2200 | 9% |
| 3 | МО «Селянское» | 1509 | 1300 | 1020 | - 32% |
| 4 | МО «Павловское» | 1092 | 1000 | 700 | - 36% |
| 5 | МО «Никольское» | 1110 | 900 | 700 | - 37% |
| 6 | МО «Беляевское» | 285 | 200 | 180 | -37% |
|  | ИТОГО | 12413 | 12000 | 11300 | - 9% |

* по проекту «Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки с. Ильинско-Подомское», ОАО «РосНИПИУрбанистики», 2013 год

Формирование численности населения будет идти за счет сокращения естественного убыли и механического оттока населения.

Рост рождаемости в среднесрочной перспективе будет ограничен снижением доли женщин в фертильном возрасте, в связи с чем, естественная убыль сохранится.

В перспективе во всех малых населенных пунктах вероятно дальнейшее снижение численности населения, которое по-прежнему будет сопровождаться оттоком населения в перспективные центры экономической активности. Предполагается однако, что с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест в поселениях района  начнется процесс возвращения местных жителей.

Продолжится процесс обезлюдивания малочисленных населенных пунктов.

Населенные пункты могут использоваться в рекреационных целях: как второе жилье жителями Архангельской области (Никольское, Беляевское поселения), размещение объектов, обслуживание отдыхающих.

Проектом предусматривается сохранение всех населенных пунктов района, ни один из них не подлежит выбытию.

Стабилизация численности населения и даже ее небольшой рост возможны в Ильинском и Вилегодском поселениях.

| Таблица 4.3.7 |
| --- |
| Источники формирования численности населения |
| Период | Численность населения (тыс. чел.) | Средняя убыль населения, всего чел. | Источники формирования |
|  |  |  | За счет среднего естественной убыли /прироста, | За счет среднего механического оттока/ прироста, |
|  |  |  | всего чел. | всего чел |
|  |  | Средний за год, чел. | средний за год, чел. | средний за год, чел. |
| 2012-2022гг | 12,4 – 12,0 | 400 | - 280 | -120 |
|  |  | 50 | - 35 | - 15 |
| 2021-2030гг | 12,0 – 11,3 | 700 | + 120 | - 820 |
|  |  | 50 | 15 | - 55 |

# 5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Общая площадь жилищного фонда в Вилегодском муниципальном районе на 2012 год составляла 405,7 тыс.м2 общей полезной площади.

Жилищная обеспеченность в целом по району – 32,8 м2/чел., колеблется от 26,7 м2  в МО «Ильинское» до 44,3 м2 в МО «Никольское».

В ветхом и аварийном состоянии находятся порядка 21,2 тыс. м2 общей площади, что составляет 5,2 % от всего жилищного фонда района, в том числе в с.Ильинско-Подомское - 11,3 тыс. м2, в которых проживают 794 чел.

Сведения о жилищном фонде и жилищной обеспеченности в разрезе поселений представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Характеристика жилого фонда

| № п/п | Наименование | Жилой фонд, тыс. м2 | Насе- ление, тыс. чел. | Жилобес-печен- ность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | много-квартир-ный | инди-видуаль-ный |  |  |
| 1 | МО Ильинское - ветхий и аварийный | 176 20 | 72,8 12 | 103,2 | 6492 | 26,7 |
|  | в т.ч. с.Ильинско-Подомское (с д.Мухонская) | 132 11,3 | 70 11,3 | 62 | 4869 | 27 |
| 2 | МО «Никольское» - ветхий и аварийный | 46,7 0,1 | 12,9 0,1 | 33,8 | 1055 | 44,3 |
| 3 | МО «Вилегодское» - ветхий и аварийный | 71,2 0,35 | 16,7 0,35 | 54,5 - | 2009 | 35,4 |
| 4 | МО «Беляевское» - ветхий и аварийный | 9,8 0,09 | 3,1 0,09 | 6,7 | 266 | 36,8 |
| 5 | МО «Селянское» - ветхий и аварийный | 55 0,66 | 26 0,66 | 29 | 1453 | 37,9 |
| 6 | МО «Павловское» - ветхий и аварийный | 47,0 - | 1,9 - | 45 - | 1096 | 42,9 |
|  | ИТОГО в т.ч. ветхий и аварийный | 405,7 21,2 | 133,5 12,5 | 269 | 12371 | 32,8 |

- Большая часть жилищного фонда (66%) находится в частной собственности граждан. Муниципальный жилфонд представлен многоквартирными жилыми домами – 133,5 тыс. м2 (33%).

- Жилищный фонд обладает недостаточным уровнем инженерного благоустройства. Наиболее благоустроен жилфонд в с.Ильинско-Подомское, с частичным благоустройством (централизованным водоснабжением) – жилые дома в центрах поселений, жилфонд большинства населенных пунктов района – без благоустройства.

- Ежегодный ввод жилья составляет 3 тыс.м2, доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – до 90%.

В период 2010-2012 г. выделено 33 земельных участка для малоэтажного, в основном индивидуального жилищного строительства общей площадью 48,7 тыс.м2.

С целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с.Ильинско-Подомское ведется строительство многоквартирного жилого дома.

На территории муниципального района реализуются муниципальные целевые программы по обеспечению населения жильем: «Социальное развитие села», «Активизация индивидуального жилищного строительства», «Обеспечением жильем молодых семей», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В соответствии с материалами программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2013 годы  в очереди на участие в программе состоит 161 молодая семья.

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития Архангельской области.

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды

Для её достижения необходимо:

- своевременная реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа;

- ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования,

- улучшение жилищных условий, строительство жилья для очередников и молодых семей,

- улучшение и выравнивание жилищных условий для всех категорий граждан

- формирование комфортной среды проживания,  благоустройство домов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области рекомендуемая проектная жилищная обеспеченность предусматривает увеличение на 8 м2/чел. (для муниципального района, имеющего высокий удельный вес городского населения и характеризующиеся стабильным социально-экономическим развитием), для остальных - увеличение на 6 м2/чел.

При этом учтен дифференцированный подход к поселениям с различными стартовыми позициями жилищной обеспеченности и перспективами социально-экономического развития.

В данной работе указаны наиболее общие векторы в изменении объемов нового жилищного строительства для расчетов инженерных нагрузок и перспектив по расширению земель населенных пунктов. Объемы нового жилищного строительства будут уточняться на стадии разработки Генеральных планов поселений, где точнее прорабатывается функциональное зонирование в границах каждого населенного пункта.

Проектная площадь жилищного фонда с.Ильинско-Подомское определена с учетом прогнозной численности населения и увеличения жилищной обеспеченности до 40 м2/чел., в том числе на 1 очередь – 36 м2/чел. (в соответствии с Генеральным планом села).

| Таблица 5.2 |
| --- |
| Прогноз динамики жилищного фонда |
|  | Жилищная обеспеченность, м2/чел | Площадь жилищного фонда, тыс.м2 | Объем потребного нового строительства, тыс.м2 |
|  | 2022г. | 2032г. | 2022г. | 2032г. | к 2022г. | к 2032г. |
| МО Ильинское | 34 | 40 | 222 | 260 | 30 | 80 |
| в т.ч. с.Ильинско-Подомское | 36 | 40 | 176 | 210 | 27 | 74 |
| МО Никольское | 45 | 50 | 46,6 | 45 | - | - |
| МО Вилегодское | 38 | 41 | 80 | 95 | 10 | 25 |
| МО Беляевское | 43 | 43 | 9,7 | 9 | - | - |
| МО Селянское | 40 | 44 | 52 | 52 | 5 | 5 |
| МО Павловское | 45 | 49 | 47 | 47 | - | - |
| ИТОГО | 38 | 45 | 457,3 | 508 | 45 | 110 |

Для обеспечения необходимого объема жилищного фонда (с учетом сноса и реконструкции ветхого и аварийного муниципального жилья) новое жилищное строительство составит порядка 110 тыс.м2 на расчетный срок или в среднем за год 5,5 тыс.м2 при современных темпах 3 тыс.м2. В Никольском, Беляевском и Павловском сельских поселениях с прогнозируемым там сокращением численности населения объемы нового строительства не рассчитаны.

Однако именно в Никольском и Беляевском поселениях как наиболее близко расположенных к г.г. Котласу и Коряжме возможно развитие ИЖС, ориентированное на спрос со стороны городских жителей. с.Никольск и с. Шалимово – центры этих поселений перспективны для организации на их территориях зон жилищно-рекреационного назначения с развитием т.н. «второго жилья».

Во всех поселениях основную долю составит индивидуальное жилищное строительство усадебного типа. В с. Ильинско-Подомское в структуре нового жилищного строительства 36% будет определяться малоэтажной многоквартирной застройкой.

Структура нового жилищного строительства (многоквартирная застройка/ индивидуальная застройка, %%) и потребные территории:

Таблица 5.3

Расчет территорий нового строительства

|  | Объемы нового строит-ва, тыс. м2 | Структура нового строительства, % * | Территории новой застройки, га | Итого, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | много-квартир. | индиви-дуальн. | много-квартир. | индиви-дуальн. |  |
| МО Ильинское | 80 | 30 | 70 | 14 | 56 | 70 |
| в т.ч. с.И-Подомское | 74 | 36 | 64 | 14 | 47 | 61 |
| МО Никольское | 5 | - | 100 |  | 7 | 7 |
| МО Вилегодское | 25 | 10 | 85 | 1 | 27 | 28 |
| МО Беляевское |  | - | 100 |  |  |  |
| МО Селянское |  | - | 100 |  |  |  |
| МО Павловское |  | - | 100 |  |  |  |
| ИТОГО | 110 |  |  | 15 | 90 | 105 |

# 6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Цель проекта – удовлетворение потребности населения Вилегодского муниципального района в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам.

Нормирование и определение проектом потребности( выполнено в отношении всех объектов социальной инфраструктуры, которые необходимы для решения вопросов местного значения района.

В сферу полномочий Вилегодского муниципального района в рамках организации культурно-бытового обслуживания входят:

  - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

  - организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов((

  - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

  - организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;

  - создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

  - обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта;

  - организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Система обслуживания населения района включает объекты 3-х уровней – регионального, местного значения района и местного значения поселения.

К объектам регионального значения на территории района относятся учреждения начального и среднего профессионального образования, здравоохранения и социального обеспечения (детский дом-школа).

К объектам местного значения Вилегодского муниципального района отнесены объекты общего образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, мероприятия по их развитию утверждаются в данной Схеме территориального планирования района.

Предложения по развитию учреждений местного значения поселений  (учреждения клубного типа) в Схеме территориального планирования носят рекомендательных характер, и утверждаются на уровне Генеральных планов поселений.

Предложения по развитию объектов регионального уровня утверждены в Схеме территориального планирования  Архангельской области и целевых региональных программах.

В районе сформирована достаточно развитая структура социально-культурного обслуживания населения. Уровень развития определяется такими параметрами как нормативная обеспеченность, техническое состояние учреждений, наличие инженерного благоустройства, качество предоставляемых услуг, соответствие услуг потребностям населения.

Сокращение численности населения района сыграло положительную роль в улучшении показателей обеспеченности объектами социального обслуживания.

Ряд объектов социальной инфраструктуры (учреждения культуры, дополнительного образования) расположены в приспособленных помещениях, либо в зданиях с высоким техническим износом.

Далее в таблице 6.1 приведена современная обеспеченность населения Вилегодского муниципального района основными видами обслуживания районного значения в сопоставлении с действующими нормативами РФ:

| Таблица 6.1 |
| --- |
| Обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |
|  |  |  | Проектная емкость | Фактическая емкость | Наполняемость, % | Нормативная емкость | Обеспеченность, % |
| 1. | Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 665 | 702 | 106% | 816 | 93% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | 56 | 64 |  | 69 |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | место | 1670 | 1080 | 65% | 1200 | 139% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | 140 | 99 |  | 100 |  |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | место | 170 | 170 |  | 150 | 113% |
|  |  | на 1тыс. чел. | 13% | 13% |  | 12% школьников |  |
| 2. | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 2.1 | Стационары | коек | х | 100 | - | 130 | 88% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 9,2 |  | 10,5 |  |
| 2.2 | Поликлиники, амбулатории | посещений/смена | х | 200 | - | 269 | 123% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 22,3 |  | 18,2 |  |
| 3. | Учреждения культуры и искусства |
| 3.1 | Централизованная библиотечная система | тыс.ед. экз | х | 108 | - | 58 | 187% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 8,4 |  | 4,5 |  |
| 3.2 | Клубы и учреждения культуры | место | х | 1665 |  | 1280 | 130% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 130 |  | 70 -150 |  |
| 4. | Физкультурно-спортивные учреждения |
| 4.1 | Плоскостные сооружения | га | х | н/д | - | 2,5 |  |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х |  |  | 0,2 |  |
| 4.2 | Бассейны | м2 зеркала воды | х | - | - | 256 |  |
|  |  | на 1 тыс.чел | х | - |  | 20 |  |
| 4.3 | Спортивные залы * | м2 | х | 1480 | - | 4340 | 34% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 120 |  | 350 |  |

* с учетом спортзалов при общеобразовательных школах

Образование

Объекты образования местного значения района представлены 1 дошкольным образовательным учреждением (10 –в структуре школ), 6 средними общеобразовательными школами, учреждением дополнительного образования детей, деятельность которых направлена на обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков.

Имеется также учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) педагогических работников (МОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) педагогических работников «Районный информационно-педагогический центр»).

В целях улучшения системы образования, повышения его качества реализуются муниципальная программа «Развитие образования Вилегодского муниципального района на 2009-2012 годы», а также подпрограмма развития дошкольного образования муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2010-2012 годы.

Дошкольное образование

На территории Вилегодского муниципального района функционируют 9 дошкольных образовательных учреждений: 1 - муниципальное (с.Ильинское-Подомское)  и 10 структурных подразделений ДОУ в составе общеобразовательных школ  (МДОУ Детский сад «Рябинушка», СП МОУ «Вохтинская СОШ» ДС «Лесовичок», СП МОУ «Фоминская СОШ» ДС «Сказка», СП МОУ «Вилегодская СОШ» ДС «Колосок», СП МОУ «Никольская СОШ» ДС «Мишутка», СП МОУ «Павловская СОШ» ДС «Росинка», СП МОУ «Фоминская СОШ» ДС «Ромашка», СП МОУ «Павловская СОШ» ДС «Ручеек», СП МОУ «Никольская СОШ» ДС «Василек», СП МОУ «Ильинская ДС «Ягодка», СП МОУ «Павловская СОШ» «Слободская начальная школа-детский сад»).

По состоянию на 01.09.2012г. дошкольные учреждения образования посещало 702 ребенка. Обеспеченность услугой дошкольного образования составляет более 75% от потребности детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Недостаток мест в дошкольных учреждений имеется в с. Ильинско-Подомское, где не обеспечены местами в дошкольных учреждениях  62  ребенка  в возрасте с 1,5 до 3 лет (на 01.12.2012 г.) Всего очередность составляет 195 детей. Охват детей дошкольным образованием составляет 75,4 %, (в 2011 году - 67 %) при норме 85%.

Проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет использования перепрофилирования и открытия дополнительных групп, реконструкции помещений детских садов. На основании новых санитарных норм и правил для дошкольных образовательных учреждений СанПин 2.4.1.2660-10 во всех действующих детских садах проведено уплотнение групп.

Так, в 2012 г. были открыты детский сад  «Ягодка» на 50 мест в д. Сидоровская (СП МОУ «Ильинская СОШ»), дополнительные группы в детском саду «Колосок» (структурном подразделении МОУ «Вилегодская средняя общеобразовательная школа»), увеличено количество мест в детских садах «Сказка» и «Ромашка» (структурных подразделениях МОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа»).

Ввиду плохого технического состояния для дальнейшего безопасного функционирования требуется проведение капитального ремонта 3 зданий дошкольных образовательных учреждений.

В соответствии с проектом «Программы комплексного социально-экономического развития  муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014 гг.» предусмотрено

- строительство детского сада на 120 мест, с.Ильинско-Подомское (по генплану села  - на 150 мест на площадке выбывающего здания начальной школы)

- реконструкция здания начальных классов Фоминской СОШ под размещение  в нем детского сада (на 30 мест).

В малочисленных населенных пунктах группы дошкольного воспитания по-прежнему будут функционировать на базе общеобразовательных школ, исходя из потребности в них.

Общее образование представлено 6 средними общеобразовательными учреждениями: МОУ «Ильинская СОШ», МОУ «Вилегодская СОШ», МОУ «Фоминская СОШ», МОУ «Павловская СОШ», МОУ «Вохтинская СОШ», МОУ «Никольская СОШ».

3 основные школы - Соровская, Беляевская, Быковская являются структурными подразделениями средних школ.

Количество учеников в школах района по состоянию на 1 сентября 2012 года составило 1081 чел. (на 30 учащихся меньше чем в 2011-2012 учебном году).

Фактическая наполняемость общеобразовательных школ ниже проектной мощности, что позволяет открывать на их базе группы дошкольного образования.

По программе «Школьный автобус» осуществляется подвоз к месту учебы детей, проживающих в населенных пунктах, где отсутствует учебное заведение.

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование учебного заведения, к которому организован подвоз | Наименование населённых пунктов, из которых организован подвоз | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Ильинская СОШ» | с.И.-Подомское – д. Берег – с.И.Подомское - 24 км.; с.И.-Подомское – д.Дьяконово – с.И.Подомское - 10 км.; с.И.-Подомское – д.Быково – с.И.-Подомское - 22 км | 20 38 22 |
| 2 | МОУ «Вилегодская СОШ» | с.Вилегодск – д.Маурино – с.Вилегодск – 10 км.; с.Вилегодск – д.Самино – с.Вилегодск – 14 км.; с.Вилегодск – д.Курья – с.Вилегодск – 12 км.; с.Вилегодск – д.Колодино - с.Вилегодск – 10 км. | 10 18 12 12 |
| 3 | МОУ «Фоминская СОШ» | п.Фоминский – п.Сорово – п.Фоминский – 26 км.; п.Фоминский – д.Стафоровская – п.Фоминский – 8 км.; | 10 5 |
| 4 | МОУ «Павловская СОШ» | с.Павловск – с.Слобода – с.Павловск - 16 км.; с.Павловск – д.Нылога – с.Павловск - 6 км. с.Павловск – д.Жуковская – с.Павловск - 6 км. | 10 5 5 |
| 5 | МОУ «Никольская СОШ» | с.Никольск – д.Горбачиха – с.Никольск – 16 км.; с.Никольск – ст.Виледь – с.Никольск – 30 км.; с.Никольск – д.Луговая – с.Никольск – 18 км | 5 7 18 |
|  | Итого |  | 190 |

В соответствии с проектом «Программы  комплексного социально-экономического развития  муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014г.г.» предусмотрено

- строительство  начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское (взамен выбывающих по износу 2 деревянных зданий начальной школы вместимостью 300 мест),

-  реконструкция здания Фоминской средней общеобразовательной школы (с переводом в нее детского сада).

Таблица 6.3

Расчётный норматив потребности в объектах дошкольного и общего образования

| Оценочная возрастная структура населения на расчетный срок |
| --- |
| Лица младше трудоспособного возраста 0-16 лет | 18% |
| в том числе: |  |
| дети дошкольного возраста 0-6 лет | 9% |
| школьники 7-15 лет | 9% |
| Подростки, школьники старшего звена 16-17 лет | 3,1% |
| Расчетный норматив потребности в детских садах о общеобразовательных школах |
| Итого детей, посещающих дошкольные учреждения чел./1000 жителей (с учетом нормативного уровня обеспеченности - 85%) | 77 |
| Итого подлежит обучению в общеобразовательной школе чел./1000 жителей (с учетом 70% охвата школьников старшего звена) | 112 |

Численность детей дошкольного и школьного возраста принята исходя из прогнозной возрастной структуры населения. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*) охват детей дошкольного возраста принят на уровне 85% от численности возрастной группы.

Дополнительное образование

Учреждения дополнительного образования – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое внешкольное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания.

В 2012 году системой дополнительного образования было охвачено 807 учащихся. 	Учреждения дополнительного образования представлены:

- МДОУ ДОД «Центр дополнительного образования» емкостью 100 мест, работает в несколько смен. Ежегодно в «Центре» обучается свыше 700 детей в возрасте от 6 от 18 лет.

- МОУ ДОД «Детская школа искусств № 28» расположена в здании «Земской школы» (учебный корпус №2 МДОУ ДОД «ЦДО), в ней обучаются 126 учащихся (41 человек – на художественном отделении, 85 человек – музыкальном отделении). Школу также посещают дети из д. Быково, сел Павловска и  Никольска.

Данные учреждения расположены в районном центре с.Ильинско-Подомское в зданиях со 100% степенью износа.

Неотделимы от образовательного процесса учреждения культуры и образования во всех поселениях района, в которых организованы секции и кружки для школьников.

Нормативная потребность в учреждениях дополнительного образования в целом покрывается существующими объектами.

МДОУ ДОД «Центр дополнительного образования» расположен в здании «Земской школы», которое является памятником архитектуры. В связи с износом проектом предлагается проведение реконструкции и капитального ремонта здания с сохранением его существующей функции. На расчетный срок расширение емкости МДОУ ДОД «ЦДО» не потребуется.

Начальное и среднее профессиональное образование

В с.Ильинско-Подомское расположены учреждения начального и среднего профессионального образования, относящиеся к региональным полномочиям:

- ГОУ СПО АО «Коряжемский индустриальный техникум» (филиал на 200 учащихся), включающий учебный корпус и учебный полигон. В настоящее время в техникуме обучаются 67 человек. При техникуме имеется общежитие на 20 мест.

Развитие данных учреждений, ведущих подготовку специалистов для предприятий и организаций района, имеет важное социально- экономическое значение.

Проектом генерального плана с.Ильинско-Подомское предлагается перенести учебный полигон ПТУ № 7 в западную промзону (д.Мухонская).

Организация новых учреждений начального профессионального образования не планируется.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Медицинскую помощь жителям района осуществляет государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Архангельской области ГБУЗ «Ильинская ЦРБ» со стационаром (на 100 коек), поликлиникой (200 посещений в смену), станцией скорой помощи в с. Ильинско-Подомское. В составе ЦРБ имеются:

3 врачебных амбулатории (Вилегодск, Никольск, Сорово) на 170 посещений в смену,

11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы д.Кошкино, с.Слобода, д.Стафоровская, д.Быково, с.Шалимово, д.Сидоровская, п.Широкий Прилук, п.Кивер, ст.Виледь, с.Павловск, п.Фоминский).

Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 370 посещений в смену.  Число круглосуточных коек - 61. Действуют дневные стационары на 30 коек.

Учреждения здравоохранения района - ФАПы, расположены в приспособленных зданиях  с высоким % износом

Нормативная потребность в медицинских стационарах на расчетный срок составит 110 койки, в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 270 посещений в смену.

В соответствии с Программой модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы

оказание специализированной медицинской помощи жителям прикрепленных районов (амбулаторная помощь по профилям: кардиология, неврология, офтальмология, акушерство и гинекология, травматология, и др.) предусматривается в межрайонных специализированных центрах, для Вилегодского района – созданного на базе МУЗ «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого)».

Оказание медицинской помощи населению Вилегодского района возможно и в учреждениях здравоохранения соседней Республики Коми.

В соответствии с Программами  модернизации здравоохранения Архангельской области и «Социальное развитие села» в Архангельской области за счёт средств областного и федерального бюджетов предусмотрено строительство 70 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в Вилегодском районе:

- строительство ФАПов  в с. Павловск, в с.Шалимово (1 очередь),

В 2011 году  введено в эксплуатацию новое здание ФАПа п. Широкий Прилук

Схемой территориального планирования Вилегодского муниципального района предлагается

- реконструкция  (строительство) врачебной амбулатории п.Сорово (находится в помещении со 100% износом) – 1 очередь

- реконструкция  (строительство) станции скорой помощи (1 очередь)

В рамках постепенной замены (2021-2030 г.г.) старых помещений фельдшерско-акушерских пунктов на новые помещения (здания-модули), имеющие кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) предлагаются:

На расчетный срок

ФАП д. Кошкино (МО Ильинское)

ФАП д. Быково (МО Павловское)

Развитие собственной сети медицинской учреждений должно идти по пути улучшения технического состояния помещений (центральная районная больница района нуждается в капитальном ремонте) и улучшения технического оснащения медицинских учреждений.

Социальная защита населения

Социальная защита на территории района представлена следующими учреждениями регионального значения:

- ГОУ АО для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ильинский детский дом-школа» (на 40 мест) в с.Ильинско-Подомское, в настоящее время в нем проживают 36 человек.

- ГБУ СОН АО «Вилегодский КЦСО» осуществляет предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки.  В составе центра имеется стационар для пожилых граждан и инвалидов на 30 мест в п.Сорово.

В сфере социальной защиты действуют следующие муниципальные программы: «Социальная поддержка населения Вилегодского района на 2011-2013 г.г.» и «Доступная среда на 2011-2013 г.г.»

Согласно Схемы территориального планирования Архангельской области, региональным и ведомственным программам размещение новых объектов социальной защиты населения в Вилегодском муниципальном районе не предусмотрено.

Специализированные учреждения социального обслуживания в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Архангельской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2011г.) будут расположены в межрайонном центре обслуживания – городе Котлас.

Предлагается организация Центра реабилитации пожилых людей и инвалидов на 500 мест (с. Ильинско-Подомское).

Физическая культура и спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и в форме любительского спорта.

На территории района насчитывается 10 спортивных залов, 2 тира для пневматической стрельбы, хоккейный корт, построенный в 2011 году.

К учреждениям физкультуры и спорта  относится

- спорткомплекс МДОУ ДОД «Центр дополнительного образования» (Ильинско-Подомское).

«МБУ Спортивный центр Виледь» (физкультурно-оздоровительный комплекс) расположен в д. Мухонская. Численность занимающихся – 228 человек.

Спортивные залы и открытые спортивные площадки имеются при всех общеобразовательных школах (кроме МОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа»), однако почти все они требуют реконструкции (капремонта).

В районе регулярно занимается  физкультурой и спортом  свыше 550 человек.

В течение 2012 года проведено 36 спортивных соревнований различного уровня.

Наиболее популярные виды спорта - футбол и лыжные гонки.

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются:

- слабая материально-техническая база спортивных сооружений,

- недостаточная их обеспеченность спортивным инвентарем, в том числе лыжами,

- ветхое состояние большинства спортивных залов,

- недостаточность залов и спортивных площадок для занятий в форме любительского спорта.

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Существующая обеспеченность спортивными сооружениями ниже нормативной

Обеспеченность населения спортивными залами - 64%; бассейнами - 0%; плоскостными сооружениями 163% (за счет открытых спортивных площадок в поселениях).

Нормативная потребность в спортивных залах на расчетный срок составит 3955 м2 пл.пола, территория плоскостных спортивных объектов - 2,2 га.

Таблица 6.4

| № п/п | Наименование | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | спортивные залы | всего – 350 кв.м на 1000 жителей, в том числе - общего пользования - 80 кв.м на 1000 жителей | 3955 904 | 1480 | 2475 |
| 2 | спортивные плоскостные сооружения | 1,95 тыс.кв.м на 1000 жителей | 22 | н/д | 10 |
| 3 | бассейны | 25 -75 м2 зеркала воды | 280 - 848 | - | 340 |

Схемой территориального планирования Вилегодского муниципального района предлагается следующие мероприятия по развитию учреждений физической культуры и спорта:

с. Ильинско-Подомское

- завершение строительства лыжероллерной трассы (объект регионального значения)

- строительство стадиона для мини-футбола с трибунами

- строительство спорткомплекса (500-800 м2 пл.пола) с плавательным бассейном

(340 м2 зерк.воды)

с. Павловск

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (300 м2 пл.пола)

с.Никольск

- строительство стадиона для мини-футбола

- универсальный спортивный зал (200-300 м2)

с.Вилегодск

- универсальный спортивный зал (500-800 м2)

- спортивная игровая площадка

п. Фоминский, Широкий Прилук, Сорово

- универсальные спортивные залы (200-300 м2)

- спортивные игровые площадки

Учреждения культуры и досуга

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры является одним из полномочий органов местного самоуправления района и поселений.

В Вилегодском муниципальном районе функционируют 26 учреждений культуры и досуга (9 домов культуры и 16 библиотек).

К учреждениям культуры и искусства местного районного значения относятся:

- МБУ «Вилегодская централизованная библиотечная система»

- МБУ Районный культурно-досуговый центр»

- МБУ «Краеведческий музей»

- МОУ ДОД «ДШИ № 28».

Все учреждения расположены в районном центре с.Ильинско-Подомское, в зданиях со 100% степенью износа.

В 79  клубных формированиях занимаются 800 человек

В детской школе искусств (ДШИ №28) обучается 126 учащихся (41 человек – на художественном отделении, 85 человек – музыкальном отделении). Школу также посещают дети из д. Быково, сел Павловска и  Никольска.

В каждом центре поселений созданы центры культуры и досуга с филиалами (дом культуры, клуб, клуб-библиотека), относящиеся к объектам поселенческого значения. 	Общая емкость учреждений клубного типа составляет 1110 мест, емкость библиотек  -108 тыс. экз.

Требуется реконструкция (капремонт) учреждений клубного типа, библиотек и дополнительного образования детей.

Администрацией МО «Вилегодский район» ведется работа по вхождению в Программы капитального строительства по объектам культуры в сельской местности.

Схемой территориального планирования Вилегодского муниципального района предлагаются следующие мероприятия в области культуры:

с.Ильинско-Подомское (по генплану)

- строительство культурно-досугового центра с размещением в нем детской школы искусств, центральной и детской библиотек, детского сада, дома народной культуры. Расчетная потребность в новых местах для культурно-досугового центра - 450 мест.

- реконструкция 2-х деревянных зданий краеведческого музея (объект культурного наследия) с сохранением существующей функции.

- в с. Быково  перевод библиотеки в здание общеобразовательной школы

- в п. Фоминский перевод библиотеки здание дома культуры

Таблица 6.5

| № п/п | Наименование | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа* | 70-150 мест на 1000 жителей с.И-Подомское 20 мест на 100 жителей | 920 760 | 1665 | 1680 |
|  | Библиотеки | библиотеки - 1 межмуниципальная, детская и юношеская в районном центре и 1 в центре поселения | 7 | 17 ед. | - |

* Согласно СНиП 2.07.01-89 в сельских поселениях с численностью населения не более 500 чел. норматив для расчета учреждений клубного типа 20 мест на 100 жителей.

Допускается в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек размещение не менее 1-го клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 зрительских мест

В 2012 году начала работу Программа «Развитие культуры и туризма в МО «Вилегодский район» на 2012-2014 годы». По разделу «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, создание условий для развития туризма»: «Развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел».

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания в Вилегодском муниципальном районе являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования среды населенных пунктов. Перспективы территориального района должны быть тесно связаны с развитием сферы услуг во всех селах.  В генеральных планах поселений должны быть выделены отдельные участки для развития общественно-деловой застройки.

В проекте Схемы территориального планирования Вилегодского муниципального района определена потребность в новых объектах социальной инфраструктуры с учетом решений Схемы территориального планирования Архангельской области, региональных и местных целевых программ.

Таблица 6.6

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

регионального значения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная защита |
| 1. | Центр реабилитации граждан с ограниченными возможностями (инвалидов) на 500 мест | МО Ильинское | 2012-2020 | Предложение отдела соцзащиты |
| 2. Здравоохранение |
| 2.1 | Замена старых помещений ФАПов на новые здания (здания-модули) | с.Павловск с. Шалимово | 2012-2014 | Программа модернизации здравоохранения Архангельской области |
|  |  | Кошкино, Быково | 2012-2022 | Предложения СТП Вилегодского муниципального района |
| 2.2 | Реконструкция (новое строительство) вр. амбулатории | с. Сорово | 2012-2022 |  |
| 3.Физкультура и массовый спорт |
| 2.3 | Завершение строительства лыжно-роллерной трассы | с. Ильинско-Подомское | 2013 |  |

Таблица 6.7

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

местного значения района

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |
| 1.1 | Строительство детского сада на 120 мест | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 | «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014г.г.» |
| 1.2 | Строительство начальной общеобразовательной школы на 300 учащихся | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 |  |
| 1.3 | Детский сад на 30 мест (реконструкция здания начальных классов) | п. Фоминский | 2012-2022 |  |
| 1.4 | Реконструкция здания Соровской СОШ с переводом в нее начальных классов | п. Сорово | 2012-2022 |  |
| 1.5 | Реконструкция (капремонт) районного центра дополнительного образования | с. Ильинско-Подомское | 2022-2032 |  |
| 2. Культура |
| 2.1 | Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) на 450 мест | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 | «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014г.г.» |
| 2.2 | Детская школа искусств (при КДЦ) | с. И-Подомское | 2012-2022 |  |
| 2.3 | Межпоселенческая библиотека (при КДЦ) взрослая, детская | с. И-Подомское | 2012-2022 |  |
| 2.4 | Дом народного быта | с. И-Подомское | 2012-2022 | Генплан с.И-Подомское |
| 3. Физическая культура и массовый спорт |
| 3.1 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса | с. Павловск | 2012-2022 | «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014г.г.» |
| 3.2 | Строительство стадиона для мини-футбола | с. И-Подомское | 2012-2022 |  |
| 3.3 | Строительство стадиона для мини-футбола | с.Никольск | 2012-2022 |  |
| 3.2 | Строительство плавательного бассейна (340 м2пл.пола) | с. Ильинско-Подомское | 2022-2032 |  |
| 3.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (500-800 м2) | с. Ильинско-Подомское | 2022-2032 |  |
| 3.4 | Универсальный спортивный зал (500-800 м2) | с .Вилегодск | 2012-2022 | Предложения Схемы территориального планирования муниципального района |
| 3.5 | Универсальный спортивный зал (200-300 м2) | п. Фоминский | 2012-2022 |  |
| 3.6 | Универсальный спортивный зал (200-300м2) | Шир.Прилук | 2012-2022 |  |
| 3.7 | Универсальный спортивный зал 200-300м2) | Сорово | 2012-2022 |  |
| 3.8 | Спортивные игровые площадки | во всех нас. пунктах с численностью св.500 чел. | 2012-2032 |  |
| 4. Рекреация и туризм |
| 4.1 | Гостиница | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 | Генплан с.И-Подомское |
| 4.2 | Торговый комплекс с площадкой для проведения ярмарок и массовых гуляний | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 | Генплан с.И-Подомское |
| 4.3 | Информационно-туристический центр | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 |  |

Предлагаемые объекты могут быть расположены в новых зданиях, существующих зданиях после реконструкции или на базе существующих невостребованных помещений при соблюдении действующего законодательства.

# 7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 7.1. Современное использование территории. Существующая планировочная организация территории

Вилегодский район расположен на юго-востоке Архангельской области. Площадь района составляет 4,7 тыс.кв.км. Вилегодский район на севере граничит с Ленским, на западе с  Котласским районами Архангельской области, на юге - с Кировской областью и на востоке - с Республикой Коми.

Административный центр района  - село Ильинско-Подомское.  В 65 км от центра района находится город Коряжма, в 104 км – промышленный город Котлас.

На территории района находятся две ж/д станции: «Виледь» и «Кивер» (Северная железная дорога, направление «Котлас-Воркута»).

Район насчитывает 177 населенных пунктов.

В состав муниципального образования "Вилегодский муниципальный район" входит шесть муниципальных образований - сельских поселений:

- Селянское (центр - поселок Фоминский)

- Вилегодское (центр - село Вилегодск)

- Павловское (центр - село Павловск)

- Ильинское (центр - село Ильинско-Подомское)

- Никольское (центр - село Никольск)

- Беляевское (центр - село Шалимово).

Территория района, характеризуется холмистым рельефом, пересеченным густой сетью рек. Наиболее крупной рекой на территории района является река Виледь (приток  р.Вычегды),  имеющая множество притоков. Река Виледь протекает с северо-востока на юго-запад и в районе с. Павловск поворачивает на северо-запад. Крупными притоками р.Виледь являются  р. Великая Охта и р. Пыела с притоком р. Анаваж.  Значимой  также является р. Нижняя Лупья - приток р. Вычегды, протекающая в северной части района.

Река  Виледь  между д. Шиловский Починок и с. Никольское имеет широкую пойму и является основным элементом, влияющим на формирование ландшафта в урбанизированной части района.

Большая часть территории района (около 90% - земли лесного фонда) покрыта лесами. Это возобновляемый природный ресурс, обеспечивающий стабильность развития  в районе лесохозяйственной отрасли.

Сельскохозяйственные угодья земель сельскохозяйственного назначения - пашни, сенокосы -  расположены небольшими анклавами возле обжитых участков в пойме р.Виледь и составляют около 20%  всех  земель сельскохозяйственного назначения района. Относительно суровые природно-климатические условия, а также сложившаяся экономическая обстановка обусловливают невостребованность  сельскохозяйственных земель, которые по большей части заброшены и не возделываются.

Природоохранная составляющая территории представлена  региональным биологическим заказником «Вилегодский», особо охраняемыми природными территориями в с.Ильинско-Подомское, полосами защитных лесов, расположенными преимущественно вдоль рек.

Историко-культурная составляющая представлена архитектурными памятниками, которые сконцентрированы в пойме р. Виледь – местах исторического освоения района. В основном это объекты религиозного назначения (церкви, часовни), но есть и утилитарные объекты – мосты, амбары. В писцовой книге 1620 г. в Ильинском погосте значится крепость-таможня,  ныне – памятник истории - городище в с. Ильинско-Подомское.

По Вилегодской земле, вдоль среднего течения р. Виледь, с давних времен (по записям с нач. XVII в.) проходил Великий санный путь, поддерживавший экономические связи между Великопермскими и Вычегодскими вотчинами Строгановых - участок главного пути из Европейской России в Сибирь. Он служил основой для формирования исторической системы расселения.

Планировочная организация территории Вилегодского района связана с природно-ландшафтным каркасом и формируется в целом в широтном направлении.

Основным направлением современного градостроительного освоения территории района,  как и в предыдущие исторические периоды, служит р. Виледь, по обоим берегам которой расположено большинство населенных пунктов. Вокруг них сконцентрированы участки сельхозугодий.

По северному берегу реки Виледь, в направлении восток-запад, проходит основная региональная автодорога Котлас – Коряжма – Ильинско-Подомское – Широкий Прилук - Сыктывкар. Здесь расположена значительная часть населенных пунктов района, в том числе: административный центр - село Ильинско-Подомское, а также центры сельских поселений – с. Никольск, с. Вилегодск. На границе с республикой Коми находится с. Широкий Прилук.

Близость к городам Котлас и Коряжма  - центрам развития производства и лесопереработки - приводит к тому, что по территории района проходит значительный поток грузового транспорта - в основном лесовозного. Это особенно усложняет жизнь в районном центре - селе Ильинско-Подомское, через центр которого проходит региональная автодорога, указанная выше.

По южному берегу р. Виледь также проходит дорога регионального значения. Здесь находится около половины населенных пунктов района, а также центр поселения село Павловск, расположенное при впадении в Виледь реки Пыела. По берегу р. Пыела в юго-восточном направлении располагается группа населенных пунктов (Карино, Нетесовская, Аксеновская, Слобода, Красавино, Поздяевская), которые с центром поселения связывает дорога.

В западной части района на региональной дороге, идущей в сторону с. Черемушский Котласского района, расположен Центр поселения с. Шалимово и группа населенных пунктов (Спиридоновская, Даниловская, Барановская, Беляевская, Нестеровская, Гляевская, Рохновская).

Вдоль северо-западной границы района проходит железная дорога Котлас – Воркута, на которой расположены населенные пункты ж.д.ст.Виледь, ж.д.ст.Кивер, и ряд разъездов.

В северо-восточной части района на р. Виледь, среди обширных лесов, в зоне лесохозяйственного освоения расположен крупный поселок Сорово. Выше по течению, при впадении в Виледь реки  Великая Охта, находится центр поселения – п. Фоминский, а также группа населенных пунктов (Ивановская, Шихи, Борок, Фоминская, Стафоровская, Тырпасовская).

Планировочная система района обеспечена транспортной инфраструктурой. Важную роль в ней играют мосты через р. Виледь, которые в значительной степени нуждаются в реконструкции и ремонте. При этом мосты в н.п. Никольск и Павловск являются наплавными, сезонными сооружениями, что отрицательно сказывается на внутренних связях.

Существующую систему расселения района можно охарактеризовать как плотную мелкоселенную линейную структуру, сформированную ландшафтным и транспортным каркасом, с ярко выраженным центром.

Информация о современном состоянии территории отражена на чертеже «Карта использования территории», выполненном в М 1:100 000.

На данной Карте обозначены: административные границы, населенные пункты по административному статусу, территории различного назначения и использования, особо охраняемые природные территории, транспортная и инженерная инфраструктуры, месторождения полезных ископаемых, зоны и объекты специального назначения, объекты культурного наследия.

Таким образом, укорененность в  культурной традиции, экологический комфорт и стабильность экономических предпосылок делает в настоящее время территорию района благоприятной для жизни.

## 7.2. Предложения по территориальному развитию. Проектная планировочная организация территории

Предложения по территориальному развитию МО «Вилегодский район» согласуются с решениями Схемы территориального планирования (СТП) Архангельской области, опираются на прогноз социально-экономического развития, включают мероприятия по совершенствованию инженерной и транспортной инфраструктуры и направлены на повышение качества жизни населения.

Проектные решения выполнены с учетом существующего использования территории,  экономического прогноза, результатов анализа планировочных ограничений, которые отражены на  чертеже «Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

Согласно работе ИТП Град «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» Вилегодский район входит южную группу районов Архангельской области (4 кластер), включающую также Вельский, Устьянский, Котласский муниципальные районы, городские округа «Котлас» и «Город Коряжма».

Также в соответствии с СТП Архангельской области Вилегодский район входит в  Котласскую группу районов, которые, относятся к территориям стабилизации и развития экономики на базе лесопромышленного комплекса. Район находится в зоне влияния г. Коряжма - являющегося точкой роста (центром развития целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей промышленности) в границах Котласской агломерации, что способствует стабилизации численности населения в прилегающих муниципальных образованиях.

Территориальное развитие района предусмотрено вдоль транзитных транспортных коридоров, являющихся частью планировочной структуры Архангельской области. Оно связано с подключением района к проектируемой межрегиональной транспортной оси Киров – Ильинско-Подомское - Котлас – Архангельск, с освоением пространств, обладающих перспективными лесными ресурсами, и формированием коридора магистральных нефте- и газопроводов федерального значения.

Вилегодский район находится в зоне исторической оседлости, традиционного расселения, обусловленного благоприятными планировочными и климатическими условиями, экономическими предпосылками.

Основой планировочной организации территории служит природно-экологический и урбанизированный каркас.

Природно-экологический каркас обеспечивает экологически  устойчивое развитие территории.

Природно-экологический каркас Вилегодского района представляет собой сформировавшуюся естественным путем систему непрерывных природных комплексов, которые включают лесные массивы, болота, экологические коридоры вдоль наиболее крупных рек (р. Виледи и ее притоков) и пойменные земли.

Сочетание лесных массивов с речными поймами и сельскохозяйственными угодьями создает структуру открытых и закрытых пространств, обеспечивающих гармоничную жизненную среду.

Природно-охранная составляющая ландшафтного каркаса согласно проекту остается без изменений и представлена региональным государственным биологическим Вилегодским заказником и защитными лесами.

В целях соблюдения экологического баланса предусматриваются мероприятия по охране поверхностных вод, подземных вод и почв, утилизации отходов производства и потребления.

Основу урбанизированного каркаса территории Вилегодско района составляют планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система планировочных центров различного уровня.

Главные оси – это международные и межрегиональные связи - транспортные коридоры Запад-Восток и Север-Юг. Они обеспечивают связи урбанизированных центров области с главными центрами расселения Европейского Севера.

Второстепенные оси – это межрегиональные и региональные связи на основе существующих и новых транспортных коридоров области обеспечивающие сообщение с областного центра с опорными центрами области и смежными регионами.

Дополняют урбанизированный каркас оси третьего порядка, в основе которых лежат внутренние и внешние межмуниципальные связи.

Благодаря развитию областной транспортной инфраструктуры формируется и планировочная организация территории Вилегодского района.

Главная планировочная ось областного значения, идущая в направлении Юго-запад – Северо-восток, формируется на базе проходящего по северо-западной границе района  транспортного коридора, включающего участки железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Воркута, автодороги Котлас – Сыктывкар,  а также линии магистральных нефте и газопроводов. Однако эта транзитная ось не имеет планировочного значения для района. На ней расположены лишь небольшие железнодорожные станции Виледь и Кивер, и несколько разъездов.

Второстепенная ось областного значения – региональная дорога Котлас – Коряжма - Ильинско-Подомское - Широкий-Прилук – Сыктывкар является основной планировочной осью района. Она проходит по территории района в целом в широтном направлении, в основном по правому берегу р. Виледь. В соответствии с проектом Генерального плана с. Ильинско-Подомское на этой дороге предусматривается северный обход районного центра.

По левому берегу реки также проходит дорога регионального значения, при этом связь с расположенными на ней многочисленными населенными пунктами осуществляется всего по двум мостам – в с. Ильинско-Подомское и д. Дресвянка.

До настоящего времени, в связи с нехваткой мостовых переходов, планировочные оси по различным берегам реки развиваются во многом автономно.

Вдоль р. Виледь, таким образом, формируется главная урбанизированная ось района. Здесь расположен районный центр межселенного обслуживания, административный центр района, являющийся планировочным центром района - село Ильинско-Подомское; а также центры поселений –  подрайонные центры межселенного обслуживания - села Никольск, Павловск, Вилегодск, локальный центр обслуживания – Широкий Прилук и большая часть населенных пунктов района.

Согласно СТП Архангельской области от села Ильинско-Подомского предлагается также строительство двух автодорог в Кировскую область: Ильинско-Подомское – Слобода – Поздяевская – граница с Республикой Коми (далее на Киров) и Ильинско-Подомское – Луза (Кировская область.) Формирование автомобильной дороги регионального значения «Ильинско-Подомское – граница Кировской области» с последующим (1 очередь) включением его в состав автодорожного маршрута «Киров – Котлас – Архангельск», связывающего Архангельскую область с Кировской областью и регионами Приволжского Федерального округа.

Оси третьего порядка, в рамках района, образуют дороги регионального значения, служащие внутренним и внешним межмунициапальным связям по ним формируются направления расселения, привязанные к подрайонным центрам межселенного обслуживания – селам Фоминский,  Павловск, Шалимово. К ним относятся направления: Перевоз – Сорово – Фоминский - Ивановская; Павловск – Слобода– Поздяевская; Никольск - Шалимово – Рохновское.

Следует отметить, что в районе имеются населенные пункты, которые находятся на значительном удалении и нуждаются в особой системе обслуживания. К ним относятся: п. Широкий Прилук, ст. Кивер

Развитие транспортной инфраструктуры, является  основой формирования благоприятной планировочной организации территории района. Для ее усовершенствования проектом предлагается строительство мостов в с. Никольск на р. Виледь,

Учитывая взаимодействие природно-ландшафтного и урбанизированного каркаса, на территории района можно выделить 3 функционально-планировочных зоны, которые включают следующие поселения:

- центральная планировочная зона – Ильинское  СП,; Павловское СП

- северо-восточная планировочная зона – Вилегодское СП Селянское СП;

- северо-западная планировочная зона – Никольское СП, Беляевское СП;

В планировочных зонах сформировались территориальные поселенческие комплексы, устойчивость которым придают удобные транспортные связи и сложившаяся социальная инфраструктура.

В центрах системы расселения, благодаря развитию транспортных связей, складываются опорные центры хозяйственной деятельности района.

Главной экономической специализацией района является лесохозяйственная деятельность. Вся территория района является зоной благоприятной для развития этой отрасли. Основной лесохозяйственной зоной является северо-восточная планировочная зона – Селянское сельское поселение. Опорными центрами лесохозяйственной деятельности являются поселки Сорово, Фоминский.

Сельскохозяйственные территории, преобладают в центральной планировочной зоне, в Ильинском, Вилегодском, Павловском сельских поселениях, а также частично в Никольском и Беляевском. Здесь целесообразно развитие животноводства, пчеловодства, растениеводства.

Опорным центром пищевой отрасли и  переработки сельскохозяйственной продукции, а также производства стройматериалов является с. Ильинско-Подомское.

Важной составляющей экономики района является наличие на территории межрегиональных транспортных связей. Это предусматривает развитие предприятий автосервиса (в основном в сфере малого бизнеса) в центральной и северо-западной планировочных зонах, в населенных пунктах. Ильинско-Подомское, Вилегодск, Павловск, Никольск, Широкий-Прилук, Сидоровская.

Ландшафтные особенности района благоприятны для развития туристической составляющей. В рамках индивидуальной предпринимательской деятельности предлагается развитие спортивного, познавательного и экологического туризма, основанного на ООПТ, естественных и культурных ландшафтах.

Развитие туристско-рекреационной деятельности, благодаря значительному культурному потенциалу и спортивным традициям, предусматривается в административном центре района – с. Ильинско-Подомское. Здесь в дополнение к существующим объектам предлагается организовать районный туристско-информационный центр. Опорный центр развития охоты, рыбалки, сбора дикоросов предлагается формировать в п. Сорово. Кроме того, во многих населенных пунктах района, в частности Вилегодск,Никольск,  Павловск, Шалимово, целесообразно развитие культурно-познавательного и агротуризма на основе центров народного быта и ремесел. Перспективным рекреационным ресурсом может быть благоустройство родников и источников возле населенных пунктов Павловск, Сорово, Перевоз.

Потенциальное развитие территории ряда населенных пунктов могут ограничивать санитарно-защитные зоны от экологически опасных объектов (скотомогильники и свалки ТБО). В данном проекте эти объекты нанесены условно и требуют уточнения местоположения, а также определения конкретных мер при разработке генеральных планов поселений и населенных пунктов.

К объектам специального назначения относятся также территории кладбищ, которые располагаются преимущественно в границах населенных пунктов. Вопросы по их расширению, отводу новых участков или закрытию должны решаться в генеральных планах поселений и в генеральных планах отдельных населенных пунктов.

Кроме вышеперечисленных факторов, ограничением являются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения, зоны заболачивания и заторфовывания, охранные зоны инженерных коммуникаций.

Определенные ограничения на градостроительное освоение территорий накладывает наличие объектов историко-культурного наследия. На территории Вилегодского района это памятники архитектуры регионального значения.

Планировочная структура, планировочные оси, транспортный каркас, структура межселенного обслуживания, объекты социальной инфраструктуры, направления экономического развития территории района отображены на чертеже «Карта планировочной организации территории».

Размещение проектируемых и существующих объектов капитального строительства местного значения муниципального района, а также информационно - объектов федерального и регионального значения, отражено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района»

Таким образом, проектная функционально-планировочная основа комплексного освоения Вилегодского района направлена на создание условий, обеспечивающих пространственно-территориальную целостность, соблюдение баланса государственных, общественных и частных интересов, устойчивое развитие территории и безопасность проживания населения.

## 7.3. Объекты культурного наследия

При разработке проекта Схемы территориального планирования Вилегодского района учтено расположение на территории муниципального образования объектов культурного наследия (ОКН) - памятников архитектуры регионального значения.

Таблица 7.3.1

Список ОКН – памятников архитектуры регионального значения Вилегодского района

| № | Населенный пункт | Наименование, материал | Дата, автор | Докум. о постан. на охрану | Принадлежность | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | д.Лубягино МО "Вилегодское" | Магазея / дерево | 19в. | м207 |  | Не используется |
| 423 | д.Мокрая Горка МО "Павловское" | Часовня Прокопия Праведного / дерево | 19в. | м207 | религиозного назначения | Не используется |
| 424 | д.Рохновская МО "Беляевское" ранее д.Пустынь | Церковь пятиглавая / кирпич | 1891-нач.20в. | м137 | религиозного назначения | Не используется |
| 425 | с.Селяна МО "Селянское" | Церковь Николаевская / дерево | 1795 | м137 | религиозного назначения | Не используется |
| 426 | д.Шевелево МО "Вилегодское" | Амбар П.И.Фомина / дерево | 1903 | м207 |  | утрачен |
| 427 | с Вилегодск МО "Вилегодское" | Церковь Богоявленская | нач. 19в. | м137 | религиозного назначения | По назначению |
| 428 | с.Ильинско-Подомское | Мост на реке Виледи / дерево | 1950-е | м207 |  | утрачен |
| 429 | с.Ильинско-Подомское | Церковь Ильинская / кирпич | 1789, 1905 | м137 | религиозного назначения | По назначению |
| 430 | с.Ильинско-Подомское | Земская школа / дерево | 1899 | м207 |  | ДШИ № 28 |
| 431 | с.Казаково МО "Никольское" | Церковь Поржинская Приходская / кирпич | 1834-1843, стр. А.Т. Марков, И.А. Копосов | м137 | религиозного назначения | Не используется |
| 432 | с.Шалимово МО "Беляевское" | Церковь Михаила Архангела / кирпич | 1785-1800,1834 стр. Толстиков П. | м519 | религиозного назначения | Не используется |

Для территорий сосредоточения памятников архитектуры устанавливается режим использования территории на основании Федерального закона № 73-ФЗ от 25.07.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» (утвержденного решением Ученого совета Института археологии РАН от 30.03.2007), дающих общие обязательные ограничения.

Степень и виды ограничений зависят от категории историко-культурного значения объектов культурного наследия и определяются соответствующими статьями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Расположенные на территории поселения объекты культурного наследия могут быть использованы в туристско-рекреационной деятельности.

# 8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Внешние и внутрирайонные транспортные связи Вилегодского района осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Кроме этого, через всю территорию района с северо-востока на запад протекает р.Виледь. По р.Виледь осуществляется нерегулярное судоходство на расстоянии 106 км от ее устья до д.Теринская. Пассажирского регулярного сообщения по реке не осуществляется.

Ширина реки в районе с. Ильинско-Подомского составляет 80 м. На территории района имеется 2 железобетонных автомобильных моста через р.Виледь.

Железнодорожный транспорт

По северо-восточной границе района проходит участок Северной железной дороги Конаша – Котлас – Воркута.

На территории Вилегодского района железнодорожная магистраль является двупутной, электрифицированной. Имеются следующие станции и остановочные пункты: ст. Виледь, разъезд 1141 км, о/п Кивер, разъезд 1147 км, разъезд 1153 км, о/п Чокур.

Расстояние до Архангельска от ст. Виледь составляет 892 км.

Через узловую железнодорожную станцию Котлас, расположенную в 50 км от ст. Виледь, обеспечиваются пассажирские связи с Архангельском, Вологдой, С-Петербургом, Москвой и другими городами страны.

Протяженность железной дороги в пределах района составляет 35 км. Имеется автобусное сообщение со ст. Виледь и ст. Котлас.

Автомобильный транспорт

На территории района в настоящее время имеется сеть автодорог общего пользования регионального и местного значения, а также ряд частных (ведомственных) автодорог.

Основной транспортной осью района являются автодороги регионального значения, проходящие по обоим берегам р. Виледь.

Основными региональными автодорогами района являются: автодорога Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, автодорога Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский и автодорога Шевелево – Широкий Прилук. Эти автодороги обеспечивают связь Архангельской области с Республикой Коми.

От основных автомобильных дорог ответвляется ряд автодорог местного и регионального значения, обеспечивающих подъезды ко всем населенным пунктам района.

Таблица 8.1

Характеристика автодорог регионального и местного (муниципального) значения

| № | Наименование дороги | Катего-рия | Общая протя-женность (км) | Покрытие проезжей части (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/бетон | гравий | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское | IV | 43,5 | 43,5 |  |  |
|  | Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский | IV-V | 62,9 | 10,4 | 52,5 |  |
|  | Шевелево – Широкий Прилук | IV | 26,2 | 26,2 |  |  |
|  | Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз – Развилка | IV-V | 36,0 | 14,5 | 9,3 | 12,2 |
|  | Павловск – Слобода - Красавино | IV | 12,1 | 2,5 | 8,6 | 1,0 |
|  | Никольск – Шалимово – Чуркино | IV | 25,7 | 1,9 | 23,8 |  |
|  | Сорово – Широкий Прилук | IV | 12,1 |  | 12,1 |  |
|  | Горка - Павловск | V | 1,6 |  | 1,6 |  |
|  | Сидоровская – Пирогово | V | 2,3 |  | 2,3 |  |
|  | Никольск – Казаково | V | 6,4 |  | 6,4 |  |
|  | Сидоровская – Костиха – Ершиха | IV | 15,2 | 10,5 | 4,7 |  |
|  | Ершиха – Прислон | V | 7,7 |  | 7,7 |  |
|  | Подъезд к ст. Виледь | IV | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | Подъезд к Широкому Прилуку | IV | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  | Дресвянка – Васюнино | IV | 1,3 | 1,3 |  |  |
|  | Рохновская – Третьячиха | V | 4,2 |  | 4,2 |  |
|  | Подъезд к д. Мышкино | V | 1,4 |  | 1,4 |  |
|  | Подъезд к д. Роженец | V | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  | ИТОГО по региональным дорогам: |  | 262,3 | 111,8 | 137,3 | 13,2 |
|  |  |  | 100% | 43% | 52% | 5% |
|  | Автодороги местного значения (по муниципальным образованиям) |  |  |  |  |  |
|  | МО "Беляевское" |  | 10,4 |  | 0,9 | 9,5 |
|  | МО "Вилегодское" |  | 24,9 | 0,4 | 10,4 | 14,1 |
|  | МО "Ильинское" |  | 34,2 |  | 2,5 | 31,7 |
|  | МО "Никольское" |  | 31,4 | 1,4 | 16,6 | 13,4 |
|  | МО "Павловское" |  | 11,6 |  | 4,0 | 7,6 |
|  | МО "Селянское" |  | 12,3 |  |  | 12,3 |
|  | ИТОГО по местным дорогам: |  | 124,8 | 1,8 | 34.4 | 88,6 |
|  |  |  | 100% | 1% | 28% | 71% |

Примечание: Полный перечень автодорог местного значения приведен в Приложении.

Протяженность автодорог общего пользования регионального и местного значения в настоящее время составляет 387 км. Протяженность автодорог с твердым покрытием 285 км, что составляет 74 % от общей сети.

Значительная доля автодорог местного значения не имеет твердых покрытий.

Плотность автодорог общего пользования составляет 61 км/на 1 тыс. кв. км. Плотность автодорог с твердым покрытием на территории Вилегодского района составляет 45 км/на 1 тыс.кв.км  (в среднем по Архангельской области –16 км/на 1 тыс. кв. км).

На сети автодорог общего пользования регионального значения имеется значительное количество мостов через реки и водотоки.

Основными мостами являются мосты через р. Виледь: имеется два железобетонных моста на региональных автодорогах в с. Ильинско-Подомское и в районе д. Дресвянка.

Кроме этого, через р. Виледь на региональных дорогах имеется три наплавных моста: в с. Никольск, в с. Павловск и д. Перевоз.

Таблица 8.2

Характеристика мостов на дорогах регионального значения через р. Виледь

| Наименование автодорог и место нахождения мостов | Длина моста (м) | Ширина моста (м) | Материал конструкции | Год постройки | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные мосты |  |  |  |  |  |
| А/д Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский | 137,2 | Г-9,7+2х1,5 | сталь, ж/б | 1995 | удовл. |
| А/д Дресвянка – Васюнино | 138,7 | Г-9,7+2х1,0 | сталь, ж/б | 1994 | удовл. |
| Наплавные мосты |  |  |  |  |  |
| А/д Горка – Павловск | 74,0 | Г-5,0 | дерев. | 2001 | удовл. |
| А/д Никольск – Шалимово – Чуркино | 132,0 | Г-4,0 | дерев. | ежегодно | удовл. |

Примечание: Полный перечень мостов через реки и водотоки на автодорогах регионального значения приведен в Приложении.

На территории Вилегодского района действует ряд пригородных и междугородных автобусных маршрутов, связывающих районный центр с населенными пунктами района и области.

Таблица 8.3

Характеристика автобусных маршрутов общего пользования

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность в одном направлении (км) | Пассажиро-поток (тыс. пасс.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внутримуниципальные |  |  |
| 131 | Ильинско-Подомское – Никольск – Виледь | 43,5 | 4,5 |
| 132 | Ильинско-Подомское – Быково | 11,2 | 3,5 |
| 133 | Ильинско-Подомское – Павловск, через Быково | 17,9 | 10,2 |
| 134 | Ильинско-Подомское – Николаевск | 28,5 | 11,8 |
| 135 | Ильинско-Подомское – Самино | 33,8 | 12,4 |
| 137 | Ильинско-Подомское – Фоминск | 65 | 8,2 |
| 139 | Ильинско-Подомское – Широкий Прилук | 65, через Быково - 70 | 3,6 |
|  | Внутрипоселковый МО "Ильинское" |  |  |
| 1 | Ул. СХТ – ул. Советская – ЦРБ | 3,6 | 27,1 |
|  | Межмуниципальные |  |  |
| 849 | Котлас – Ильинско-Подомское | 105 | 20,9 |
| 869 | Коряжма – Ильинско-Подомское | 68 | 17,0 |

Пассажирские автобусные перевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями.

На автобусных маршрутах работают автобусы марок: ПАЗ - 11 ед., "Газель" – 2 ед.

В с. Ильинско-Подомское капитального здания автостанции не имеется.

Обеспеченность легковыми автомобилями индивидуального пользования в Вилегодском районе в настоящее время составляет 308 автомобилей на 1 тыс. жителей.

На территории Вилегодского района имеется ряд АЗС:

Таблица 8.4

| № п/п | Тип | Эксплуатирующая организация, ведомственная принадлежность, адрес | Топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №34 | д. Воронцово Котласский филиал ОАО «НК»РОСНЕФТЬ» | бензин д/топливо |
| 2 | АЗС | п. Сорово ООО «СоровоЛес» | бензин д/топливо |
| 3 | АЗС | д.Мухонская ООО «ВиледьАвто» | бензин д/топливо |
| 4 | АЗС | д.Конгур ООО ДПМК «Вилегодская» | д/топливо |
| 5 | АЗС | д.Мухонская ИП «Александрова» | бензин д/топливо |
| 6 | АЗС | д. Васюнино ИП «Тропников А В» | бензин д/топливо |
| 7 | АЗС | с. Никольск СПК "Никольск" | д/топливо |
| 8 | АЗС | с. Слобода СПК "Слобода" | д/топливо |
| 9 | АЗС | д. Быково СПК "Быково" | д/топливо |
| 10 | АЗС | с. Шалимово ООО "Беляево" | д/топливо |

Проектное решение

Проектные мероприятия учитывают основные положения Схемы территориального планирования Архангельской области (утвержденной Постановлением Администрации Архангельской области в 2012 г.).

На территории Вилегодского района намечены следующие мероприятия по развитию сети автомобильных дорог регионального значения:

- повышение категории основных автодорог с заменой грунтовых и гравийных покрытий на асфальтобетонные;

- строительство двух автодорог от с. Ильинско-Подомского в Кировскую область:

- Ильинско-Подомское – Слобода – Республика Коми и далее на Киров;

- Ильинско-Подомское – Луза (Кировская область);

- строительство автодорожного обхода с.Ильинско-Подомского.

- формирование автодороги регионального значения Фоминский – Витюнино на базе ведомственной автодороги для обеспечения транспортных связей Вилегодского и Ленского административных районов;

- реконструкция мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и строительство новых капитальных мостов для замены наплавных (сезонных) автодорожных переправ.

Следует отметить, что в соответствии со СНиП 2.05.02-85* «Автомобильный транспорт» п.5.16 пересечение автомобильных дорог I-III категории с железными дорогами следует организовывать в разных уровнях.

При реконструкции региональной автодороги Котлас – Коряжма - Ильинско-Подомское с повышением категории до III, а также с увеличением интенсивности транзитного движения на связи Архангельской области с Республикой Коми и Кировской областью возникает необходимость строительства путепровода на пересечении с железнодорожной магистралью.

СТП Вилегодского района предусматривается строительство путепровода западнее ст.Виледь по трассе региональной автодороги. Намечено строительство прямолинейных автодорожных подходов к путепроводу по трассе региональной автодороги.

На муниципальном уровне Схемой территориального планирования Вилегодского района предусматривается реконструкция сети местных автодорог.

Предусматривается замена грунтовых покрытий на покрытия переходного типа (щебень, гравий, ПГС, обработанные вяжущими материалами).

К расчетному сроку намечено обеспечение всех населенных пунктов района подъездами с твердым покрытием, кроме населенных пунктов с исчезающее малочисленным населением. К таким населенным пунктам грунтовые подъезды должны быть доведены до уровня грунтово улучшенных покрытий.

Протяженность реконструкции грунтовых автодорог местного значения по муниципальным образованиям составит:

| 1 | МО "Беляевское" | 2,3 км |
| --- | --- | --- |
| 2 | МО "Вилегодское" | 7,0 км |
| 3 | МО "Ильинское" | 15,6 км |
| 4 | МО "Никольское" | 8,6 км |
| 5 | МО "Павловское" | 5,0 км |
| 6 | МО "Селянское" | 11,5 |
|  | ИТОГО: | 50 км |

В результате проектных мероприятий протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к расчетному сроку увеличится до 86 км.

Общая протяженность автодорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытием к расчетному сроку увеличится дополнительно на 94 км и составит 380 км, плотность увеличится до 60 км/1 тыс. кв.км.

Проектом намечается организация новых автобусных маршрутов в связи с тем, что в левобережной части района имеется ряд населенных пунктов, не охваченных автобусным сообщением по автодорогам регионального значения.

Для повышения уровня обслуживания пассажиров проектом предусматривается строительство автостанции в с.Ильинско-Подомское, а также обустройство линии движения муниципальных автобусов, а именно: организация конечных пунктов с площадками отстоя автобусов, строительство заездных карманов и пассажирских павильонов по трассам всех автобусных маршрутов.

Обеспеченность легковыми автомобилями индивидуальными на расчетный срок принято 400 автомобилей на 1 тыс. жителей.

Общее количество легковых автомобилей на расчетный срок составит 4,5 тыс. автомобилей.

В соответствии с нормативными показателями (1200 автомобилей на 1 топливораздаточную колонку АЗС и 200 легковых автомобилей на 1 пост СТО) для обслуживания легкового индивидуального транспорта Вилегодского района суммарное количество колонок АЗС на расчетный срок - 5 колонок.

Суммарное количество постов СТО на расчетный срок – 23 поста.

В настоящее время суммарное количество АЗС в районе соответствует нормативным показателям на расчетный срок, как для населения района, так и для транзитного транспорта.

Строительство СТО емкостью 5-10 постов предусматривается в центрах сельских поселений. Кроме этого, в с.Вилегодск намечено разместить придорожный автосервисный комплекс, включающий в себя АЗС, СТО, автостоянки, мотель, кемпинг, предприятия бытового и торгового обслуживания.

# 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

К вопросам местного значения муниципального района согласно федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ст. 15) относится организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав  муниципального района, услугами связи.

## 9.1. Электроснабжение

Существующее  положение

Электроснабжение поселений, входящих в состав Вилегодского муниципального района, осуществляется: от энергосистемы Архангельской области через  шесть опорных центров питания- 110/35/10 кВ «Ильинск», ПС 35/10 кВ «Кошкино»,  ПС 35/10 кВ «Быково», ПС  35/10 кВ  «Павловск», ПС 35/10 кВ «Самино», ПС 35/10 кВ «Виледь». От трансформаторных подстанций производится электроснабжение всех населенных пунктов района. В том числе отдаленные населенные пункты: п.Широкий Прилук, п.Сорово, п.Фоминский снабжаются от питающей подстанции ПС-345 «Самино», станция Кивер – от ПС-346 «Виледь».

Крупные системные и возобновляемые электрогенерационные источники на территории района отсутствуют.

Основная питающая подстанция района – однотрансформаторная электроподстанция 110/35/10 кВ «Ильинск». Краткая характеристика электроподстанций напряжением 35 и выше киловольт сведена в таблицы 9.1.

Таблица 9.1

| № п/п | Название, расположение | Год ввода трансформаторов в эксплуатацию | Технические характеристики | Загрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип, Число трансформаторов, шт/ Мощность, МВА | Максимально допустимая нагрузка, МВА | Максимальная фактическая нагрузка, МВА | Загрузка ЦП , % | Свободная мощность, МВА |
| 1 | ПС-341 Ильинск | 1981 | ТДТН-10000/110/35/10 1/ 10 | 10 | 6,497 | 83 | 1,678 |
| 2 | ПС-342 Кошкино | 1990 1975 | ТМН-2500/35/10 ТМ-1600/35/10 2 / 1,6 и 2,5 | 1,68 | 1,698 | 134 | - |
| 3 | ПС-343 Быково | 1975 | ТМ-2500/35/10 1/ 2,5 | 2,5 | 0,6 | 38 | 1,553 |
| 4 | ПС-344 Павловск | 1977 2004 | ТМ-1000/35/10 ТМН-1000/35/10 2 / 1 и 2,5 | 1,05 | 0,535 | 60 | 0,421 |
| 5 | ПС-345 Самино | 1990 | ТМН-2500/35/10 2 /2,5 | 2,625 | 1,832 | 77 | 0,596 |
| 6 | ПС-346 Виледь | 1980 | ТМН-2500/35/10 1 / 1,6 | 1,6 | 1,571 | 109 | Дефицит мощности - 0,14 |

Вилегодский муниципальный район связан с энергосистемой Архангельской области одной высоковольтной линией ВЛ 110 кВ. Линия проходит вдоль автотрассы Вилегодск-Коряжма.

Так же, на севере района,  в инженерном коридоре проходит линия ВЛ 220 кВ Вельск – Шангалы – Кизема – Заовражье – Урдома – ЭС Коми. Линии ВЛ-35 служат в качестве внутрирайонных линий электропередач. Данные по линиям местного значения 110-35 кВ приведены в таблице 9.2

Таблица 9.2

| № п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность по трассе, км | Протяженность по цепям, км | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отп.Ильинск | 110 | 1980 | 61,5 | 61,5 | АС95 |
| 1 | Виледь-Кошкино | 35 | 1960 | 26,4 | 26,4 | АС70 |
| 2 | Ильинск-Быково | 35 | 1974 | 10,5 | 10,5 | АС50 |
| 3 | Самино-1 | 35 | 1960 | 17,7 | 17,7 | АС50 |
| 4 | Самино-2 | 35 | 1991 | 22,6 | 22,6 | АС95 |
| 4 | Кошкино-Ильинск | 35 | 1974 | 3,3 | 3,3 | АС50 |

Характеристика высоковольтного электросетевого комплекса

Высоковольтный электросетевой комплекс на территории Вилегодский муниципальный район представлен:

- электросетевым комплексом районного и регионального значения:

- ВЛ 220 кВ Вельск – Шангалы – Кизема – Заовражье – Урдома – ЭС Коми;

- ПС 110/35/10 кВ «Ильинск»;

- ВЛ 110 кВ Ильинск- Котлас;

- ПС 35/10 кВ «Быково»;

- ВЛ 35 кВ «Ильинск-Быково»;

- ВЛ 35 кВ «Ильинск – Кошкино»

- ПС 35/10 кВ «Кошкино»,

- ПС 35/10 кВ «Виледь»,

- ВЛ 35 кВ «Виледь – Кошкино»;

- ВЛ 35 кВ «Виледь – Песчанка»;

- ПС  35/10 кВ «Павловск»,

- ВЛ 35 кВ «Быково- Павловск» ;

- ПС 35/10 кВ «Самино»,

- ВЛ 35 кВ «Павловск – Самино-1»;

- ВЛ 35 кВ «Павловск – Самино-2»;

Потребление электроэнергии

Основным потребителем электрической энергии на территории Вилегодского муниципального района является население, а так же промышленные потребители. Информация об объеме электрической энергии (тыс.кВтч) в разрезе отраслей , потребленной в за последние 4 года всеми потребителями на территории                                                              МО «Вилегодский муниципальный  район» приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Отрасль | Полезный отпуск энергии в 2008 г тыс.кВт*ч | Доля в % | Полезный отпуск энергии в 2009 г тыс.кВт*ч | Доля в % | Полезный отпуск энергии в 2010 г тыс.кВт*ч | Доля в % | Полезный отпуск энергии в 2011 г тыс.кВт*ч | Доля в % | Полезный отпуск энергии в 2012 г тыс.кВт*ч | Доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Вилегодскому району | 22 367 |  | 22 675 |  | 22 907 |  | 23 127 |  | 23 280 |  |
| Отрасли народного хозяйства | 6 442 | 29 | 6 520 | 29 | 6 526 | 28 | 6 321 | 27 | 6 154 | 26 |
| I. Промышленность | 1631 | 7 | 1695 |  | 1780 |  | 1941 | 8 | 1627 | 7 |
| II. Сельское хозяйство | 1955 | 9 | 2127 | 9 | 2124 | 9 | 1701 | 7 | 1487 | 6 |
| IV. Транспорт | 201 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 178 | 1 | 118 | 1 |
| VI. Строительство | 630 | 3 | 266 | 1 | 218 | 1 | 238 | 1 | 555 | 2 |
| VII. Прочие отрасли | 2024 | 9 | 2242 | 10 | 2215 | 10 | 2263 | 10 | 2367 | 10 |
| Жилищно-коммунальное х-во | 3 018 | 13 | 2 989 | 13 | 2 868 | 13 | 2 838 | 12 | 2 836 | 12 |
| 1. Жилищное хозяйство | 380 |  | 432 |  | 124 |  | 113 |  | 113 |  |
| 2. Управляющие компании | 0 |  | 264 |  | 539 |  | 599 |  | 705 |  |
| 3. Коммунальное хозяйство | 2638 |  | 2293 |  | 2205 |  | 2126 |  | 2017 |  |
| Население | 9 823 | 44 | 10 351 | 46 | 10 730 | 47 | 11 362 | 49 | 11 731 | 50 |
| Бюджеты | 3 084 | 14 | 2 815 | 12 | 2 783 | 12 | 2 605 | 11 | 2 560 | 11 |

Проектные предложения

Определение перспективных электрических нагрузок

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки Вилегодского муниципального района на рассматриваемый проектный период 2012-2032 гг. произведена на основе численности населения и прогноза развития объектов промышленности и сельского хозяйства на территории района, принятых настоящим проектом.

Прогнозом развития в период до 2032 года предусмотрено:

- развитие объектов лесохозяйственной, деревообрабатывающей, строительных, сельскохозяйственных и рекреационных  отраслей;

- Незначительное уменьшение численности населения района в период первой очереди на уровне 12 тыс.чел. и уменьшение численности проживающего на территории района населения с 12 тыс.чел до 11,8  тыс.чел в период 2020- 2032 гг.

Оценка расчётной электрической нагрузки производилась по показателям удельных нагрузок, приведённых: в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом № 213 Минтопэнерго России 29.06.99).

Принятые для расчёта показатели нормы удельного коммунально-бытового электропотребления: на период первой очереди – 1350 кВт.ч на одного жителя и на расчетный срок 2170 кВт.ч на одного жителя, число часов использования максимума электрической нагрузки составит, соответственно, 4400 и 5300. Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора Вилегодского района на проектный период в разрезе поселений приведена в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5.

Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора Вилегодский муниципальный район на проектный период в разрезе муниципальных образований

| № пп | Муниципальное образование | Годовое электроснабжение, тыс .кВт.ч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-очередь | р/с | 1-очередь | р/с |
| 1 | МО «Ильинское» | 8,8 | 14,1 | 2,0 | 2,7 |
| 2 | МО «Вилегодское» | 2,8 | 4,8 | 0,6 | 0,9 |
| 3 | МО «Селянское» | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МО «Павловское» | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | МО «Никольское» | 1,2 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | МО «Беляевское» | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого | 16,2 | 24,5 | 3,7 | 4,6 |

Расчётный баланс электрической нагрузки потребителей, расположенных на территории Вилегодского района, на проектный период до 2032 года приведён в таблице 9.1.6.

Таблица 9.1.6.

Расчётный баланс электрической нагрузки Вилегодский муниципальный район на проектный период

| № пп | Потребитель | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-очередь | р/с |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 3,7 | 4,6 |
| 2 | промышленные, производственные предприятия | 10 | 15 |
| 4 | прочие потребители, неучтённые нагрузки | 3,2 | 3,5 |
| 5 | суммарно с учётом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок К=0,89 | 15,04 | 20,6 |

Направления развития объектов электроснабжения на территории Вилегодского района связаны с модернизацией и реконструкцией существующих объектов электросетевого комплекса.

Электроснабжение поселений, входящих в состав Вилегодского района, на рассматриваемый проектный период до 2032 года предлагается осуществлять от энергосистемы Архангельской области через  шесть опорных центров питания- 110/35/10 кВ «Ильинск», ПС 35/10 кВ «Кошкино»,  ПС 35/10 кВ «Быково», ПС  35/10 кВ  «Павловск», ПС 35/10 кВ «Самино», ПС 35/10 кВ «Виледь».

Для обеспечения надежного снабжения электроэнергией, как населения района, так и производств, а так же согласно «Программе и схеме перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы» потребуется:

- Провести реконструкцию ПС «Ильинск» (№341), с заменой существующих трансформаторов на 110/35/10 кВ мощность трансформаторов 2х16МВА. Ориентировочные сроки работ 2015 год. Эта модернизация позволит обеспечить подключение дополнительных потребителей и надежную работу электрооборудования подстанции.

- Провести реконструкцию ПС «Кошкино»  с заменой существующих трансформаторов на 35/10кВ мощность трансформаторов 2х2,5МВА. Ориентировочные сроки работ 2014 год. Причина реконструкции - эксплуатация ПС более 40 лет, перегрузка в режиме перегрузки "n-1".

- Провести реконструкцию ПС «Виледь» (№346) с заменой существующих трансформаторов на 35/10кВ 2х2,5МВА. Ориентировочные сроки работ 2014 год. Эта модернизация позволит обеспечить подключение дополнительных потребителей и обеспечит надежную работу электрооборудования подстанции.

- Для обеспечения резервирования электроснабжения основной питающей подстанции района ПС «Ильинск» в сроки первой очереди планируется строительство новой ВЛ 110 кВ Урдома — Ильинск. Основное назначение  данной высоковольтной линии обеспечение двустороннего питания ПС 110/35/10кВ "Ильинск".

- В проектные сроки так же потребуется реконструкция ПС-345 «Самино» с заменой существующих трансформаторов на 35/10кВ, мощность трансформаторов 2х6,3МВА.

- Ввести в эксплуатацию дополнительные трансформаторные пункты и ВЛ/КЛ 10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов новой застройки;

- На проектный период провести реконструкцию физически и морально устаревших сетей и оборудования ТП. Намечается широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы).

Установленной трансформаторной мощности опорных центров питания «Быково» и «Павловск» достаточно для обеспечения перспективной электрической нагрузки поселений на весь проектный период. В период до 2032 года, ввиду превышения нормативного срока эксплуатации, необходимо провести оценку технического состояния оборудования данных подстанций ПС для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы элементов оборудования ввиду достижения ими сроков естественного износа.

В период первой очереди  следует провести оценку технического состояния высоковольтных линий 35 кВ: Кошкино-Ильинск, Самино-2, Самино-1, Ильинск-Быково и Виледь-Кошкино для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы элементов сети (проводов, изоляторов, опор и т.д.) ввиду достижения ими сроков естественного износа.

В соответствии с решениями «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики СЗФО до 2020 года» в целях формирования стабильного электроснабжения ряда регионов, в том числе юга Архангельской области, предусматривается строительство второй цепи ВЛ-220 кВ «Коноша – Вельск – Котлас – ЭС Коми». Прохождение новой ВЛ 220кВ планируется в инженерном коридоре существующих ВЛ на севере района.

## 9.2. Газоснабжение

Существующее  положение

В северной части района с запада на восток проходят магистральные газопроводы Ямал – Центр и СРТО - Торжок в 2 нитки Ø 1420 мм и 2 нитки Ø 1220 мм. Компрессорные станции расположены в Урдоме и Приводино. Отводами от этого коридора и планируется в перспективе осуществлять газоснабжение потребителей Вилегодского района.

В настоящее время на территории Вилегодского района используется сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ).  Сжиженный углеводородный газ используется в районе, в основном, для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд. Данные по потреблению сжиженного газа на территории района отсутствуют.

Направления развития

Газоснабжение в поселениях Вилегодского района в проектный период до 2032 года предлагается выполнять природным сетевым газом и сжиженным углеводородным газом.

В сроки первой очереди по территории района планируется прохождение новой ветки магистрального газопровода СТРО-Торжок, в инженерном коридоре существующих линий. Строительство дополнительных ниток трубопроводов общего направления Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ предусматривается в существующем коридоре Урдома – Приводино.

Программой развития газоснабжения и газификации Архангельской области до 2030 г. годы планируется строительство газопроводов-отводов, распределительных газопроводов, перевод на использование природного газа котельных, квартир и домовладений, газоснабжение сетевым газом потребителей  Вилегодского района.

Газификация территории района планируется отводом газопровода высокого давления от существующего магистрального газопровода Ухта-Торжок. Врезка планируется на 437 км  второй нитки газопровода Ухта-Торжок.

Газопровод-отвод  будет выполнен из стальных труб Ø 150 мм протяженностью 30,52 км. Рабочее давление газопровода составит 5,4 МПа. Конечная точка газопровода - автоматическая газораспределительная станция АГРС-2 «Ильинско-Подомское». Так же предусматривается ответвление газопровода к селу Никольск, протяженностью 0,25 км и Ø 80 мм с конечной точкой отвода - АГРС-1 «Никольск».

Все газопроводы планируется выполнять из стальных труб соответствующего диаметра, в подземном исполнении  на глубине 1,0-0,8 метра. На газопроводе планируется установка перемычек, для возможности своевременной изоляции поврежденных участков.

Автоматическая газораспределительная станция является конечной точкой газопровода и предназначена для снижения высокого давления природного газа и выдачу газа пониженного до заданного уровня давления  конечным потребителям. В качестве АГРС на территории района планируется использовать блочные ГРС «Урожай-10» и «Урожай-5», производительностью соответственно 12,500  и 7,500 нмЗ/час.

Потребителями газа на проектный период будут:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное и деревообрабатывающее производство;

- прочие потребители.

Расчёт газопотребления природного газа на бытовые нужды в проектные сроки осуществлён по укрупненным показателям потребления (приведённым в СП 42-101-2003) на базе прогноза социально-экономического развития населения Вилеготского района и приведен в таблице ниже.

Таблица 9.2.2.

| № п/п | Муниципальное образование | Общее потребление газа на пищеприготовление, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Р/С |
|  | МО «Ильинское» | 1430 | 1430 |
|  | МО «Вилегодское» | 462 | 484 |
|  | МО «Селянское» | 286 | 224,4 |
|  | МО «Павловское» | 220 | 154 |
|  | МО «Никольское» | 198 | 154 |
|  | МО «Беляевское» | 44 | 39,6 |
|  | Итого | 2640 | 2486 |

Расчётный объём газопотребления для поселений Вилегодского района должен быть уточнён на дальнейших стадиях проектирования (генеральные схемы газоснабжения и газификации, проекты генеральных планов поселений) с учётом газопотребления объектов теплоэнергетического комплекса и вариантов развития централизованного теплоснабжения поселений.

## 9.3. Связь

Телефонизация

Существующее положение

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Основным оператором проводной связи в Вилегодском районе является Архангельский филиал ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетная передача данных, услуги доступа в сеть интернет и многие другие.

Монтируемая емкость автоматической телефонной станции составляет 2900 номеров, используемая — 2870 номеров, которую обслуживает линейный участок № 24 Архангельского филиала ОАО «Ростелеком». Количество заявок на установку телефонов на момент проектирования - 221. Все абоненты имеют выход на междугородную и международную связь. Тип прокладки сетей – в телефонной канализации.

Увеличения монтируемой емкости не планируется, заявки на установку телефонов имеются от населения, проживающего в нетелефонизируемых домах, где нет каналов, отсутствует техническая возможность. Проводят установку  телефонов при наличии технической возможности. Так же в рамках выполнения программы «Установка таксофонов в отделениях почтовой связи сельских населенных пунктов», утвержденной правительством России на территории района проведена установка таксофонов. Все абоненты АТС и пользователи универсальных таксофонов имеют доступ к услугам местной, междугородней и международной связи.

Основным телефонным кабелем, обеспечивающим междугороднюю связь района, в настоящее время является волоконно-оптический кабель. Кабель проложен вдоль дороги.

Проектные решения

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3 = 33,3 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения в Вилегодском районе, приведены в таблице ниже.

Таблица 9.3.1

| № п/п | Название сельского поселения | Первая очередь. | Расчетный срок. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | МО «Ильинское» | 2933 | 587 | 35 | 4700 | 940 | 56 |
| 2 | МО «Вилегодское» | 933 | 187 | 11 | 1600 | 320 | 19 |
| 3 | МО «Селянское» | 600 | 120 | 7 | 733 | 147 | 9 |
| 4 | МО «Павловское» | 467 | 93 | 6 | 500 | 100 | 6 |
| 5 | МО «Никольское» | 400 | 80 | 5 | 500 | 100 | 6 |
| 6 | МО «Беляевское» | 100 | 20 | 1 | 133 | 27 | 2 |
| 7 | Итого | 5433 | 1087 | 65 | 8167 | 1633 | 98 |

Всего на первую очередь потребность в создании дополнительной телефонной емкости составит 3 685№№, на расчетный срок потребуется создание 3 313№.

Основное увеличение номерной емкости на первую очередь, придется на муниципальное образование «Ильинское». Для обеспечения необходимого уровня телекоммуникационных услуг потребуется перевод существующих АТС на цифровое оборудование с увеличением их емкости.

На расчетный срок для удовлетворения возрастающих потребностей абонентов в высокой скоростей доступа к сети Интернет, а так же появление новых услуг связи, потребуется модернизация оборудования систем передачи по кабелям ВОЛС. Потребуется модернизация оконечных устройств систем ВОЛС, без замены линий связи.  Для этого планируется использовать аппаратуру передачи данных, использующую технологию DWDM спектрального уплотнения каналов. Данная технология позволяет без замены кабеля значительно увеличить скорость передачи данных по оптоволокну. Технология спектрального уплотнения DWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих частотах и тем самым существенно увеличивать пропускную способность на уже построенных волоконно-оптических линиях до 400 Гбит/с.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижение тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменяться, под действием развивающейся мобильной связи.

Сотовая связь

Число абонентских терминалов сотовой связи в Архангельской области, по данным статистики, на 1000 человек составляет 1232,2. По уровню проникновения услуг сотовой связи регион является лидером в Сибири.

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой радиотелефонной связи), на территории района оказывают 4 оператора. Это Федеральные операторы ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» (марка Билайн), а так же местный оператор "Wellcom". Все операторы, за исключением компании "Wellcom", предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. Компания"Wellcom" представляет услуги и в более современном стандарте NMT-450/NMT-450 IMC. Данный стандарт наряду с обычными услугами (передача коротких сообщений, передача голоса), предлагает услугу скоростной передачи данных. При этом максимальная скорость передачи данных равна 153 Кб/сек — это в 3 раза выше возможностей Dial-up и GPRS. В перспективе планируется внедрение технологии CDMA2000 1х EV-DO, скорость передачи данных — до 2,4 Мбит/с.

В настоящее время сотовая связь стала основной заменой фиксированной телефонии. К сожалению, зона обслуживания сотовых терминалов ограниченна крупными населенными пунктами района.

Основные этапы развития сотовой связи:

- Строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата территории района.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов.

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории района оказывает Котласский почтамт. Всего на территории района действуют  9  почтовых отделений.

Таблица 9.3.2

| № | Наименование ОПС | Индекс ОПС | Адрес ОПС | Количество доставочных участков | Численность персонала в ОПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ильинско-Подомское | 165680 | Архангельская область, с. Ильинско-Подомское ул. Советская д.26 | 8 | 23 |
| 2. | Вилегодск | 165690 | Архангельская область, Вилегодский район с. Вилегодск | 2 | 4 |
| 3. | Никольское | 165673 | Архангельская область, Вилегодский район с. Никольск ул.Советская д.33 | 3 | 5 |
| 4. | Павловское | 165682 | Архангельская область, Вилегодский район с. Павловск, д.27 | 2 | 4 |
| 5. | Самино | 165691 | Архангельская область, Вилегодский район д. Теринская | 1 | 2 |
| 6. | Слобода | 165683 | Архангельская область, Вилегодский район с. Слобода | 1 | 1 |
| 7. | Сорово | 165694 | Архангельская область, Вилегодский район п. Сорово, ул. Пионерская, д. 3 | 5 | 2 |
| 8. | Фоминский | 165695 | Архангельская область, Вилегодский район п. Фоминский ул. Комсомольская д. 6 | 2 | 3 |
| 9. | Широкий Прилук | 165693 | Архангельская область, Вилегодский район, п. Ш-Прилук, ул. Бирюзовая | 1 | 2 |

Износ основных фондов отделений почтовой связи Котласского почтамта:

- ОПС Вилегодск – 70% износа;

- ОПС Ильинско-Подомское, ОПС Никольское, ОПС Павловское, ОПС Самино, ОПС Слобода – 100% износа;

- ОПС Фоминский, ОПС Сорово, ОПС Широкий Прилук – в аренде.

Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются  услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка), Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Кроме того в некоторых отделениях почты организованны пункты коллективного доступа (ПКД) в сеть Интернет. В ПКД можно воспользоваться услугами доступа к Интернет-ресурсам, работать со стандартными программами, с внешними носителями, а также распечатать текст, снять копию с документов, отправить факсимильное сообщение, поработать с офисными приложениями.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению области.

- Дальнейшее развитие  ПКД в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия».

## 9.4. Водоснабжение и водоотведение

Организация в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения отнесена федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения (ст. 14).

В проекте Схемы территориального планирования муниципального района вопросы водоснабжения и водоотведения рассматриваются в материалах по обоснованию справочно, для формирования целостной картины состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на территории района.

Водоснабжение

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по системам водоснабжения населенных пунктов района. Все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Исходные данные для составления раздела получены от администраций сельских поселений Вилегодского муниципального района.

При составлении раздела использованы следующие документы:

- Водный кодекс РФ

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), 2013

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, М., 2002.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002.

- Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  «Вилегодский муниципальный район» на 2010-2016 годы

- Проект генерального плана с.Ильинско-Подомское. ОАО «РосНИПИ Урбанистики», СПб, 2013

- Сведения по системе водоснабжения и водоотведения из администраций всех сельских поселений (письма).

Существующее положение

Разведанные месторождения подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории района отсутствуют. Имеющиеся скважины работают на неутвержденных запасах.

Ильинское сельское поселение

Населенные пункты с.Ильинско-Подомское, д.Мухонская обеспечены централизованным водоснабжением почти полностью. Деревни Кошкино и  Сидоровская обеспечены централизованным водоснабжением частично.

Имеется 4 подземных водозабора и 1 поверхностный (из реки Виледь). Резервных источников водоснабжения нет.

Село Ильинско-Подомское

В настоящее время водоснабжение села Ильинско-Подомское осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Окраинные части села снабжаются водой из артезианских скважин, в которых вода отвечает требованиям санитарных норм. Подземный водозабор осуществляется из 23 одиночных водозаборных скважин глубиной 37-90 м, принадлежащих 7 предприятиям, и из колодцев. Муниципальной собственности находятся только 3 артезианские скважины.

Объемы возможной добычи из скважины в д.Мухонская на ул.Полевая составляет - 250-500 куб.м./сут.

Ведомственные водозаборы подземных вод: ООО «Ильинск ЖКХ», ООО «ДПМК Вилегодская», «ОСП ЛЗУ «Вилегодский» ОАО «Группа Илим», ПХС, ООО «МКС» (аренда), КФХ «Сидоровское», Райпо».

Центральная часть села уже более 10 лет ввиду исчезновения воды в водоносном горизонте, питающих скважины, была в экстренном порядке переведена на поверхностный водоисточник, который был построен на р.Виледь в непосредственной близости от жилых домов и частных огородов без должной организации зон санитарной охраны. Поверхностный водозабор на реке Виледь, эксплуатирующийся в настоящее время, является основным источником водоснабжения для центральной части села. Из водозабора вода без очистки, только с обеззараживанием раствором хлорамина, проходит транзитом через станцию обезжелезивания в резервуар чистой воды и далее по самотечным сетям поступает населению. Реагентная обработка воды и фильтрация не производится.

Проекты зон санитарной охраны водозаборов не разработаны.

При существующей системе подготовки вода, подаваемая в водопроводную сеть центральной части села не пригодна для хозяйственно-питьевого потребления. Питьевая вода для населения подвозится автотранспортом.

В селе Ильинско-Подомское действует коммунальный водопровод, обеспечивающий водой жителей многоквартирных жилых домов, предприятия коммунально-бытового обслуживания, административные и общественно-деловые учреждения, котельные, образовательные учреждения. Жители индивидуальной жилой застройки частично пользуются собственными или общественными колодцами.

Общая длина водопровода 16,5 км. Материал водопровода – различный: чугун, сталь, полиэтилен. Потери от аварий составляют  10%.

Водоснабжение остальных населенных пунктов МО «Ильинское» осуществляется из  колодцев.

Объемы водопотребления в поселении по основным водопотребителям составляет:

- население – 96469  м³;

- бюджетные организации – 9102. м³,

- прочие организации – 49732 м3.

Вилегодское сельское поселение

Село Вилегодск частично обеспечено централизованным водоснабжением. Водоснабжением занимается ООО «Вилегодск ЖКХ».

В с.Вилегодск имеется водозаборная артезианская скважина 1977 года постройки.

Водоочистные сооружения отсутствуют.

Резервных источников водоснабжения нет.

Водопровод общей длиной 2,1 км. Материал водопровода – чугун, сталь. К ветхим сетям (требуется замена) отнесено 1,8 км водопровода. Потери от аварий составляют  20%.

Водоснабжение остальных населенных пунктов  осуществляется из  колодцев.

Объемы водопотребления в поселении по основным водопотребителям составляет:

- население – 7,4 тыс. м³;

- бюджетные организации – 2,3 тыс. м³.

Никольское сельское поселение

Централизованным водоснабжением обеспечены село Никольск (почти полностью) и  ж.д.-ст. Кивер (полностью).

В с. Никольск имеется водозаборная артезианская скважина 1974 года. На ж.д.-ст. Кивер имеется водозаборная артезианская скважина.

Резервных источников водоснабжения нет.

Системы водоочистки отсутствуют.

Общая длина водопроводной сети 7,69 км. Материал водопровода – различный: чугун, сталь, полиэтилен. К ветхим сетям (требуется замена) отнесено 5 км водопровода. Потери от аварий составляют  20%.

Водоснабжением на территории МО «Никольское» занимается ООО «Управдом». Годовой объем  подъема - 43,1 тыс. м³ и поставки воды потребителям - 35,9 тыс. м³

Объемы водопотребления в поселении по основным водопотребителям составляет:

- население – 15429 м³;

- бюджетные организации – 1565 м³.

- прочие организации – 18909 м3.

Водоснабжение остальных населенных пунктов  осуществляется из  колодцев.

Павловское сельское поселение

Частично обеспечены централизованным водоснабжением с. Павловск, д. Быково, д. Ивашевская, д.Аксеновская.

В с. Павловск водозабор производится из реки Пыела.

Системы водоочистки отсутствуют.

Ведомственные водозаборы подземных вод имеются в д.Аксеновская – подземный водозабор, собственник СПК «Слобода», в  д. Быково– подземный водозабор, собственник СПК «Быково».

Водоснабжением на территории МО «Павловское» занимается ООО «Павловск ЖКХ». Годовой объем-11,23тыс. м3.

Объемы водопотребления в поселении по основным водопотребителям составляет:

- население – 8457,01  м³;

- бюджетные организации – 407,44  м³.

- прочие организации – 2367,06  м3.

Водоснабжение остальных населенных пунктов  осуществляется из  колодцев.

Селянское сельское поселение

Централизованного водоснабжения  в населенных пунктах нет.

Обеспечение водоснабжением населенных пунктов осуществляется из  колодцев.

В п.Сорово имеется скважина и водонапорная башня.

Беляевское сельское поселение

Централизованное водоснабжение имеется только в с. Шалимово. В с.Шалимово имеется водозаборная артезианская скважина 1973 года, глубина - 80 м., дебит - 7,2 м3/ч., водонапорная башня – объем 25 м3

Резервных источников водоснабжения нет.

Системы водоочистки отсутствуют.

Общая длина водопроводной сети - 668 м. Материал водопровода –   полиэтиленовые трубы.

Объемы водопотребления в поселении по основным водопотребителям составляет:

население – 4397 м3 в год.

Выводы

- Централизованным водоснабжением охвачены лишь немногие населенные пункты  района. В основном это – центры поселений. В Селянском сельском поселении централизованное водоснабжение вообще отсутствует.

- Водоснабжение населенных пунктов базируется в основном на использовании подземных источников.

- Водозаборы подземных вод (скважины) работают на не утвержденных запасах.

- Техническое состояние скважин и водозаборных сооружений (судя по году постройки и отсутствию водоочистки) неудовлетворительное.

- Поверхностные водозаборы имеются на реках Виледь (с.Ильинско-Подомское) и Пыела (с.Павловск).

- Система водопроводных сетей не развита и имеет ветхое состояние. Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 28,175 км.

В Вилегодском муниципальном районе разработана Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  «Вилегодский муниципальный район» на 2010-2016 годы». Мероприятия программы нацелены на  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации,  создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В части водоснабжения в данной Программе предусмотрено:

- мероприятия по замене ветхих и аварийных сетей,

- в целях повышения надежности и сроков эксплуатации сетевого хозяйства предполагается постепенный переход на трубопроводы из полимерных материалов.

- расширение мощности существующих объектов водоснабжения, строительства дополнительных магистралей для перераспределения нагрузок на сети и водозаборы.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

- Расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения

Норма водопотребления для населенных пунктов района (табл. 9.4.1) принята в соответствии со СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), а также на основании анализа полученных исходных данных.

| Таблица 9.4.1 |
| --- |
| Усредненные нормы водопотребления |
| Потребители | Норма водопотребления, л/сут. на человека |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Население населенных пунктов | 130 | 160 |

Для с.Ильинско-Подомское норма водопотребления принята согласно проекту генерального плана (2013 г.)  230 л/сут. на одного жителя

В расчетные расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения (табл. 9.4.2) включены неучтенные расходы воды в размере 10%.

| Таблица 9.4.2 |
| --- |
| Прогноз водопотребления поселений Вилегодского муниципального района |
| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. | Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут. (округленно) |
|  |  | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | МО «Ильинское» | 6500 | 6500 | 1233 | 1534 |
|  | в том числе с.Ильинско-Подомское (с д.Мухонская) | 4900 | 5000 | 1025 | 1294 |
| 2 | МО «Вилегодское» | 2100 | 2200 | 300 | 387 |
| 3 | МО «Никольское» | 900 | 700 | 129 | 123 |
| 4 | МО «Павловское» | 1000 | 700 | 143 | 123 |
| 5 | МО «Беляевское» | 200 | 180 | 29 | 32 |
| 6 | МО «Селянское» | 1300 | 1020 | 186 | 180 |
| ВСЕГО | 12000 | 11300 | 2020 | 2379 |

- Расходы воды на производственные нужды

Прогнозный потребный расход воды на производственные нужды ориентировочно составит  300 м3/сут.

Расходы воды на нужды новых производств должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования на основании технологических данных в соответствии с действующими нормативами.

Водоснабжение промышленных предприятий предлагается осуществлять за счет использования собственных источников.

- Расходы воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012 и составляет 60 л/сут. на 1 очередь и расчетный срок.

| Таблица 9.3.4 |
| --- |
| Расходы воды на полив территории |
| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс. чел. | Расходы воды на полив территории, тыс. м3/сут. |
|  |  | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | МО «Ильинское» | 6500 | 6500 | 390 | 390 |
|  | в том числе в том числе с.Ильинско-Подомское (с д.Мухонская) | 4900 | 5000 | 294 | 300 |
| 2 | МО «Вилегодское» | 2100 | 2200 | 126 | 132 |
| 3 | МО «Никольское» | 900 | 700 | 54 | 42 |
| 4 | МО «Павловское» | 1000 | 700 | 60 | 42 |
| 5 | МО «Беляевское» | 200 | 180 | 12 | 11 |
| 6 | МО «Селянское» | 1300 | 1020 | 78 | 61 |
| ВСЕГО | 12000 | 11300 | 720 | 678 |

- Источники водоснабжения

Территория Вилегодского муниципального района характеризуется как недостаточно обеспеченная разведанными эксплуатационными запасами пресных подземных вод, несмотря на то, что подземные воды в разной степени распространены во всех генетических типах четвертичных отложений и в дочетвертичных породах.

Для централизованного водоснабжения села Ильинско-Подомское в соответствии с гидрогеологическим  заключением о возможности использования подземных вод, выполненным в 1996 году территориальным центром государственного мониторинга геологической среды,  выделены три участка, перспективные для постановки разведочных работ: Наиболее перспективным признан участок «Дьяконово».

Проектом генерального плана с.Ильинско-Подомское предлагается строительство на этом участке водозаборных сооружений в объеме на 1 очередь – 1000 м³/сут, с увеличением на расчетный срок до 1900 м³/сут. Для подачи воды в с.Ильинско-Подомское предлагается магистральный водовод от водозабора протяженностью ориентировочно 5-6 км. В графических материалах проекта трасса водовода показана схематично, т.к. проектная документация водовода  к настоящему времени не разработана.

В целях организации надежного обеспечения централизованным водоснабжением остальных населенных пунктов района (прежде всего, центров поселений) проектом предлагается проведение изысканий с целью строительства водозаборных скважин и организации  централизованных водозаборов  подземных вод. На водозаборах необходимо установить водоочистное оборудование.

- Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02., должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

В первоочередном порядке необходимо выполнение мероприятий  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  «Вилегодский муниципальный район» на 2010-2013 годы».

Конкретные мероприятия по улучшению водоснабжения населения должны быть разработаны на стадии проекта генерального плана каждого сельского поселения. Общими для всех поселений должны быть следующие мероприятия.

  - Поведение изысканий с целью разведки  запасов месторождения подземных вод для надежного обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов.

  - Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин.

  - Техническая реконструкция существующих водозаборных скважин, принадлежащих муниципальным образованиям, в населенных пунктах.

  - Строительство водозаборных сооружений в с.Ильинско-Подомское на участке «Дьяконово».

  - Организация централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах.

  - Оборудование на водозаборах современных станций водоподготовки

  - Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

  - Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей.

  - Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным  режимом и качеством подземных вод.

  - Общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод.

  - Реконструкция существующих водопроводных очистных сооружений.

  - Капитальный ремонт водонапорных башен.

  - Реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены.

Размещение объектов систем водоснабжения показано на Карте планировочной организации территории в масштабе 1:100000 (Материалы по обоснованию).

Водоотведение

На данной стадии рассмотрены принципиальные решения по системам водоотведения населенных пунктов района, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения, М., 1986.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000.

- Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  «Вилегодский муниципальный район» на 2010-2013 годы»

Существующее положение

Централизованная система водоотведения имеется не во всех поселениях. Протяженность канализационных сетей в районе  – 16,633 км. Перекачку стоков осуществляют  4-е  канализационные насосные станции.

Очистные сооружения канализации (станции биологической очистки) имеются в с.Ильинско-Подомское, с.Вилегодск, с.Никольск.

В с.Павловск стоки от части жилого фонда и социальных объектов собираются в септики и вывозятся на поля орошения.

Ильинское сельское поселение

Централизованное водоотведение есть только в благоустроенном жилищном фонде с. Ильинско-Подомское.

В с.Ильинско-Подомское имеется станция биологической очистки. Проектная мощность 700 м.куб. в сутки. Фактическая мощность 500 м.куб. Станция, на сегодняшний в аварийном состоянии.

Очистные принадлежат муниципальному образованию.

Протяженность канализационных сетей – 9,05 км. Состояние удовлетворительное. Потерь при транспортировке нет.

Объемы водоотведения за год:

- Население – 82580 м3

- Бюджетные организации – 8845м3;

- Прочие потребители – 7795 м3

Из-за отсутствия системы полной очистки сточных вод, необходимо осуществить реконструкцию канализационных очистных сооружений в с.Ильинско-Подомское.

Вилегодское сельское поселение

Централизованное водоотведение есть только в благоустроенном жилищном фонде с. Вилегодск и на объектах социального назначения с. Вилегодск (школа, д/сад, больница, ДК)

Канализационные очистные сооружения расположены в с.Вилегодск, Установленная производственная мощность очистных сооружений  - 0,03 тыс.м3/сутки. Износ здания очистных сооружений значительный (60%). Станция биологической очистки (СБО-100) проектной мощностью 100 м.куб. в сутки  работает на сегодняшний день только в механическом режиме как отстойник.

Протяженность канализационных сетей по с. Вилегодск составляет 2,6 км. Состояние удовлетворительное.

Объемы водоотведения за год:

Население – 6,2 тыс. м³;

Бюджетные организации – 2,13 тыс. м³

Никольское сельское поселение

Централизованное водоотведение есть только в благоустроенном жилищном фонде с. Никольск и на объектах социального назначения с. Никольск (школа, д/сад, интернат, амбулатория).

В с.Никольск имеется станция биологической очистки (СБО-100).  Проектная мощность 100 м.куб. в сутки. Станция работает на сегодняшний день только в механическом режиме, как отстойник. Очистные сооружения принадлежат муниципальному образованию (поселению).

Мероприятия по реконструкции очистных сооружений в с.Никольск были включены в целевую программу Архангельской области «Социальное развитие села на 2010-2012 годы», ввиду отсутствия финансирования не были реализованы.

Протяженность канализационных сетей по с.Никольск составляет 3,08 км. Состояние удовлетворительное. Потерь при транспортировке нет.

Объемы водоотведения за год:

- Население – 8,885 тыс. м³;

- Бюджетные организации – 1,486 тыс. м³;

- Прочие потребители – 0,267 тыс. м³.

Павловское сельское поселение

Централизованное водоотведение есть в благоустроенном жилищном фонде и объектах социального назначения (д/сад с. Павловск, ФАП с. Павловск, школа д. Быково).

Очистных сооружений канализации нет. Сточные канализационные воды вывозятся на поля орошения

Объемы водоотведения за год в с.Павловск: население – 6632,51; предприятия – 244,02

Селянское сельское поселение

Централизованной системы водоотведения в поселении нет.

Беляевское сельское поселение

Централизованной системы водоотведения в поселении нет.

Проектные предложения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий рекомендуется принимать в соответствии со СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1 равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Для с.Ильинско-Подомское  принимается решение проекта генерального плана:

- строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод, со станцией по приёму жидких бытовых отходов;

- реконструкция  существующих очистных сооружений, расположенных на территории Западного района, для приема сточных вод от всей территории правобережной части села. Сброс очищенных сточных вод предлагается осуществлять в реку Виледь.

Для других населенных пунктов района

Проектом Схемы предлагается развитие сети водоотведения и реконструкция очистных сооружений канализации в с.Никольск, с.Павловск, с.Вилегодск, а также строительство очистных сооружений канализации в наиболее крупных населенных пунктах (свыше 500 человек)  п.Фоминский, п.Сорово, п.Широкий Прилук.

## 9.5. Теплоснабжение

Организация в границах поселений теплоснабжения населения, снабжения населения топливом отнесена федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения (ст. 14).

В проекте Схемы территориального планирования муниципального района вопросы водоснабжения и водоотведения рассматриваются в материалах по обоснованию справочно, для формирования целостной картины состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на территории района.

Современное состояние

Теплоснабжение в поселениях Вилегодского района осуществляется от индивидуальных теплоисточников и централизованно от котельных, использующих в качестве топлива дрова и уголь. Всего на территории района расположено 22 муниципальных и 2 ведомственных котельных. В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Межпоселковые тепломагистрали отсутствуют. Технические характеристики котельных Вилегодского района приведены в таблице 9.5.1

Общее потребление котельными топлива за 2011 год составило:  28 651 м³ дров и 6270 тонн угля, за 2012 - соответственно 28 556 м³ дров и 6252 тонн угля.

75% котельных имеют резервные (передвижные) источники энергоснабжения мощностью в среднем 75-100 кВт. Всего в районе работают 70 котлов общей мощностью 42,33 Гкал/ч.К некоторым котельным подключены социально важные объекты (школы, больницы). Общее число домов, имеющее централизованное теплоснабжение, составляет в районе - 113.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Кол-во вводов эл.эн. Наличие РИЭС | Вид топлива | Характеристика котлов | Установленная | Площадь | Протяж-ть |
|  |  |  |  |  |  | мощность | отпаливаемого | тепл.сетей |
|  |  |  |  |  | Марка | топливо- подача ручн./мех. | Кол-во (шт.) | Год выпуска котла | КПД |  |  | Жил.фонда | в двухтр. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | котла | котла | котельной | м² | исполн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (%) | (Гкал/ч) | (Гкал/ч) |  | (км) |
| Муниципальные котельные |
| 1 | Квартальная | с. Ильинско-Подомское ул. Комсомольская | 1 | уголь | Братск-1М | мех. | 1 | 2009 | 82 | 1,1 | 6,69 | 18201,93 | 2,84 |
|  |  |  | Есть |  | Братск-1М | мех. | 2 | 1989-1991 | 62 | 2,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Братск-1М | мех. | 1 | 2008 | 82 | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВр-1,2 | мех. | 1 | 2009 | 82 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВр-1,5 | ручн. | 1 | 2011 | 82 | 1,29 |  |  |  |
| 2 | Кирпичная | д. Мухонская | 1 | уголь | Братск-08 | мех. | 2 | 1989-1990 | 62 | 1,6 | 2,4 | 6267,2 | 0,98 |
|  |  |  | Есть | дрова | Братск-08 | ручн | 1 | 2009 | 82 | 0,8 |  |  |  |
| 3 | ДПМК | с. Ильинско-Подомское ул. Мелиоративная | 1 Есть | дрова | Братск-08 | ручн | 2 | не уст. | 62 | 1,2 | 1,2 | 4319,8 | 1,44 |
| 4 | Колхозная | с. Ильинско-Подомское ул. Строителей | 1 | уголь | Братск-1М | мех. | 3 | 2006 | 62 | 3,3 | 8,36 | 15714,24 | 1,98 |
|  |  |  | Есть | дрова | КВр-1,5 | ручн | 2 | 2011 | 82 | 2,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | дрова | КВр-1,44 | ручн | 2 | 2003 | 70 | 2,48 |  |  |  |
| 5 | Центральная | с. Ильинско-Подомское ул. Первомайская | 1 | дрова | Братск-06 | ручн | 2 | не уст. | 62 | 1 | 1,9 | 1896,98 | 1,09 |
|  |  |  | Есть | дрова | КВр-1,1 | ручн | 1 | 2010 | 82 | 0,9 |  |  |  |
| 6 | Больница | с. Ильинско-Подомское ул. Госпитальная | 1 | дрова | КВр-0,63 | ручн | 1 | 2010 | 82 | 0,9 | 1,7 | 166,5 | 0,54 |
|  |  |  | Есть |  | КВр-0,63 | ручн | 1 | 2004 | 70 | 0,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Братск-03 | ручн | 1 | не уст. | 62 | 0,25 |  |  |  |
| 7 | Райпо | с. Ильинско-Подомское ул. Ленина | 2 | дрова | Братск-06 | ручн | 2 | не уст. | 62 | 1,1 | 2,1 | 2741,3 | 0,98 |
|  |  |  | Нет |  | КВр-1,15 | ручн | 1 | 2011 | 82 | 1 |  |  |  |
| 8 | База | с. Ильинско-Подомское ул. Советская 1 | 1 Есть | дрова | Универсал | ручн | 2 | не уст. | 65 | 0,4 | 0,4 | 829,06 | 0,5 |
| 9 | Филиал | с. Ильинско-Подомское ул. Кедрова | 1 | дрова | КВр-0,3К | ручн | 1 | 2004 | 70 | 0,25 | 0,45 | 891,5 | 0,37 |
|  |  |  | Есть | дрова | Ст-105 (от паровоза) | ручн | 1 | 1950 | 53 | 0,2 |  |  |  |
| 10 | Центральная | с. Вилегодск, 88 | 1, Есть | дрова | КВр-1,16К | ручн | 2 | 2002 | 66 | 2,00 | 2,00 | 1986 | 1,05 |
| 11 | Центральная | п. Широкий Прилук ул. Ленина 16 | 1, нет | дрова | Универсал | ручн | 2 | не уст. | 55 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0,24 |
| 12 | Центральная | с. Павловск 23А | 1, Есть | дрова | КВр-1,1 | ручн | 2 | 2010 | 85 | 2 | 2 | 3292,2 |  |
| 13 | д. Быково | д. Быково 54В | 1, Есть | дрова | КВр-0,25 | ручн | 2 | 2005 | 60 | 0,43 | 0,43 | 526,6 |  |
| 14 | Центральная | с. Никольск, животноводческий комплекс, строение № 6 | 1, Есть | дрова | КВр-1,16 | ручн | 2 | 2011 | 85 | 2 | 3,4 | 4673,5 | 1,4816 |
|  |  |  | Нет | дрова | КВр-0,93 | ручн | 1 | 2005 | 82 | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | дрова | Ст. трубный | ручн | 1 | 2000 | 60 | 0,6 |  |  |  |
| 15 | Амбулатория | с. Никольск ул. Советская 41 | 1 | дрова | Универсал-6М | ручн | 3 | 1987 | 67 | 0,6 | 1,14 | 117,6 | 0,5 |
|  |  |  | Есть | дрова | КВр-0,63 | ручн | 1 | 2004 | 78 | 0,54 |  |  |  |
| 16 | Верхняя | п. Сорово ул. Профсоюзная 24 | 1, Нет | дрова | Универсал-5М | ручн | 2 | не уст. | 55 | 0,44 | 0,44 | 706,1 | 0,8 |
| 17 | Нижняя | п. Сорово ул. Школьная 25 | 1, Есть | дрова | Универсал-5М | ручн | 2 | не уст. | 55 | 0,44 | 0,44 |  | 0,8 |
| 18 | Кот. ФАП | п. Фоминский ул. Комсомольская 11а | 1, Нет | дрова | ст. трубный | ручн | 2 | не уст. | 55 | 0,1 | 0,1 |  | 0 |
| 19 | Кот. Павловской школы | д. Залесье 12Б | 1, Нет | дрова | КВр-0,2 | ручн | 2 | 2010 | 85 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 20 | Кот. Фоминской школы | п. Фоминский ул. Комарова | 1 | дрова | Универсал-5М | ручн | 2 | 1969 | 50 | 0,4 | 0,5 |  |  |
|  |  |  | Есть | дрова | Универсал-5М(Кировец) | ручн | 1 | 1968 | 50 | 0,1 |  |  |  |
| 21 | Кот. Вохтинской школы | п. Широкий Прилук ул. Вохтинская, д.15 | 1, Есть | дрова | Универсал | ручн | 2 | не уст. | 50 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 22 | Кот. Беляевской школы | с. Шалимово Ул. Центральная | 1, Есть | дрова | ст. сварн. | ручн | 2 | 2003 | 50 | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Ведомственные котельные |
| 23 | Кот. ОАО"Группа Илим" | д. Мухонская СХТ | 1, Есть | уголь | Братск-1М | мех. | 4 | 1987-1997 | 71 | 4,4 | 4,4 | 5847,56 |  |
| 24 | Кот. ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | д. Кошкино (база Вилегодской РЭС) | Есть | эл. эн. | АПЗ-100 | нет | 1 | 2006 | 60 | 0,086 | 0,34 | 340,5 |  |
|  |  |  |  | эл. эн. | АПЗ-100 | нет | 3 | 1970 | 60 | 0,258 |  |  |  |
| ИТОГО | 70 |  |  | 42,07 | 42,33 | 68518,57 |  |

Направления развития

Для муниципальных образований Ильинское и Никольское и  которые в проектные сроки планируется газифицировать сетевым природным газов, планируется перевод существующих котельный на работу от газа.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории района предлагается осуществлять при помощи газовых котлов типа OLB – 700 GD и OLB – 500 GD. Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения.

При отставании сроков технического перевооружения котельных и необходимости ввода новых теплопотребляющих объектов в капитальной застройке целесообразно применение индивидуальных (автономных и крышных) котельных.

Для остальных котельных, в сроки первой очереди потребуется реконструкция или замена изношенного котельного оборудования особенно это мероприятия важно для социально важных объектов (Кот. Фоминской школы, с. Никольск Амбулатория).

В соответствии со ст.19 Градостроительного Кодекса РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004 (в редакции от 06.12.2011)) и ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 6.10.2003 (в редакции от 07.12.2011)) разработка проектных решений по теплоснабжению поселений Вилеготского района должна быть осуществлена на дальнейших стадиях проектирования (в генеральных планах поселений, энергетических стратегиях и концепциях технического перевооружения, генеральных схемах теплоснабжения). Основными направлениями развития теплоснабжения, которые должны быть учтены в проектных схемах теплоснабжения поселений Вилегодского района, являются:

- определение перспективного  топливно-энергетического баланса поселений с выделением оптимального баланса котельно-печного топлива за счет использования возможных видов топлива (уголь, дрова, топливные брикеты, мазут, природный газ, торф, геотермальная энергия, солнечная энергия и др.);

- определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- определение оптимальной степени централизации теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов;

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации.

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

# 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

Цель настоящего раздела  – на основании анализа природно-техногенных условий территории предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите населенных пунктов с целью обеспечения безопасных условий их функционирования, повышения уровня общего благоустройства среды обитания.

По оценке природных факторов, неблагоприятно воздействующих на территорию населенных пунктов, выявлены следующие факторы:

- Затопление паводковыми водами.

По данным Паспорта территории Вилегодского района (Администрация  Вилегодского района) за последние 10 лет подтоплений населенных пунктов МО «Вилегодский район» не происходило.

На территории района имеется водный пост наблюдений у д. Инаевская (60 км от устья р.Виледь). Расчетный уровень паводка 1% обеспеченности по р. Виледь – 66,84 мБС.

С учетом уклонов русла реки, для района с. Ильинско-Подомское, находящегося в 5 км выше по течению р.Виледь относительно поста наблюдений, уровень затопления максимальными паводками может составить 68,0 мБС.

В соответствии с этим, гипсометрически ниже расчетного уровня паводка 1% обеспеченности располагаются участки с. Ильинско-Подомское, в том числе:

- участок индивидуальной жилой застройки к юго-западу от ул. Советская (район улиц Пушкина, Чапаева, Болотная),

- земельный отвод под ИЖС в южной части д. Мухонская,

- часть села находящаяся на левобережной пойме р. Виледь.

Для уточнения зоны затопления максимальными паводками по р. Виледь требуется проведение специализированной организацией моделирования и гидрологических расчетов.

- Подтопление зданий и сооружений грунтовыми водами. Может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами.

К числу техногенных причин подтопления относятся: затрудненный поверхностный сток из-за строительства дорог, свайных фундаментов, засорения и заиливания дренажных систем, русел ручьев и ручьев;

- Процессы овражной и береговой эрозии, оползни. Боковая речная (береговая) и овражная эрозии развиты в бортах долин по р. Виледь и ее притоков. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков.

Эрозионным процессам подвержена центральная часть с. Ильинско-Подомское;

- Заболачивание и заторфовывание в пределах пойменных территорий, а также на выровненных поверхностях равнин. Мощность торфа может составлять от 2 м и более.

Проектные предложения по инженерной подготовке и инженерной защите территории населенных пунктов Вилегодского района предусматриваются в составе следующих основных мероприятий:

- инженерная защита от затопления;

- инженерная подготовка площадок освоения (организация водоотведения поверхностного стока, вертикальная планировка территории, обустройство рекреационных зон, расчистка, благоустройство мелких водотоков и родников).

Защита от затопления

Гидрографическая сеть территории развита достаточно широко и представлена реками Виледь, Нижняя Лупья и их многочисленными притоками.

Максимально возможный паводок по р. Виледь в районе с. Ильинско-Подомское может составить 68,0 мБС (согласно проекту генерального плана с. Ильинско-Подомское). Гипсометрически ниже расчетного уровня паводка 1 % обеспеченности располагаются участок индивидуальной жилой застройки к юго-западу от ул. Советская (район улиц Пушкина, Чапаева, Болотная), земельный отвод под ИЖС в южной части д. Мухонская, а также часть села, находящаяся на левобережной пойме р. Виледь.

Проектное решение

В настоящее время Правительством Архангельской области утверждена Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса  Архангельской области на 2012-2020 годы» (Постановление 
от 11 октября 2011 года N 361-пп).

В данную программу не включены мероприятия по защите от затопления населенных пунктов Вилегодского района (согласно Перечню
мероприятий ДЦП, п. III).

С учетом гидрологических данных по режиму р. Виледь и проектных градостроительных решений по с. Ильинско-Подомское (проект  Генерального плана села) предлагается следующий комплекс инженерных мероприятий, обеспечивающих противопаводковую защиту участков с. Ильинско-Подомское:

- строительство дамбы обвалования (дорога-дамба) по правому берегу р. Виледь. При этом необходимо предусматривать на участках, подверженных затоплению паводковыми водами, проектные отметки дамбы выводить на незатопляемые уровни (из расчета наивысших наблюденных уровней, плюс минимальные превышения на 0.5 м). Дамба предназначена для защиты от затопления производственно-складской территории с/х предприятия в южной части д. Мухонская, усадебной застройки в районе улиц Пушкина, Чапаева, Болотная и Виледская.

- строительство дамбы обвалования по левому пойменному берегу р. Виледь по трассе ул. М.Кедрова с подъемом дорожного полотна на ее гребень. Эта дорога-дамба предназначена для защиты от затопления паводком левобережной усадебной застройки и производственных территорий маслозавода, хлебозавода и котельной.

Для включения защитных мероприятий в ДЦП необходимо:

- уточнение зоны затопления (выполнение гидрологических расчетов),

- разработка специализированного проекта и ПСД.

Противоэрозионные мероприятия

Боковая эрозия наиболее активно развита  в долине реки  Виледь. Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков.

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния данного природного процесса на территории района рекомендуется проведение укрепления склонов, организация системы дренажей и тому подобных сооружений для защиты от речной эрозии.

На территории района подверженной эрозионным процессам является центральная часть с. Ильинско-Подомское, которая своим юго-западным фронтом выходит на излучину р. Виледь. Береговой откос излучины в этом месте крутой, местами обрывистый, имеет высоту до 15 м и подвержен разрушению.

Проектное решение

Проектом может быть рекомендован комплекс мероприятий, который может обеспечить  защиту от эрозии:

- В соответствии с проектом генерального плана с. Ильинско-Подомское предлагается закрепление берегового откоса (обеспечение устойчивости русла), дренаж склоновых грунтов, дноуглубление, устройство сходов и др. сооружений.

- Для других населенных пунктов при выявлении подверженности эрозионным процессам (при обосновании и целесообразности проведения) предлагается проведение следующих мероприятий: организация поверхностного стока, обустройство выпусков сточных вод, засыпка отвершков оврагов (при необходимости и градостроительной целесообразности),

- Проведение превентивных противопаводковых мероприятий, предусматриваемых по линии МЧС РФ.

Инженерная подготовка площадок освоения

В соответствии с решениями по градостроительному развитию населенных пунктов проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке их территории (таблица 10.1), в том числе:

- организация водоотведения поверхностного стока и его очистка,

- вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа,

- обустройство рекреационных зон,

- расчистка, благоустройство мелких водотоков и родников.

Таблица 10.1

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке

населенных пунктов Вилегодского района

| №№ пп | Населенный пункт | Перечень мероприятий | Сроки реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-технические мероприятия местного уровня (поселения) 1. Защита от затопления 2. Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация) 3. Вертикальная планировка, подсыпка 4. Обустройство рекреационных зон 5. Расчистка, благоустройство мелких водотоков и родников |
| 1 | Ильинское сельское поселение | Защита от затопления строительство дамб обвалования превентивные мероприятия Ильинско-Подомское Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Ильинско-Подомское, Мухонская, Воронцово, Сидоровская Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства Обустройство рекреационных зон Ильинско-Подомское Расчистка, благоустройство мелких водотоков Ильинско-Подомское | 2013 – 2032 |
| 2 | Вилегодское сельское поселение | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Вилегодск, Широкий Прилук Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства Расчистка, благоустройство родников Перевоз, Сорово | 2013 – 2032 |
| 3 | Селянское сельское поселение | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Фоминский, Сорово Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 |
| 4 | Павловское сельское поселение | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Павловск, Быково Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства Расчистка, благоустройство родников Павловск | 2013 – 2032 |
| 5 | Никольское сельское поселение | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Никольск Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 |
| 6 | Беляевское сельское поселение | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Шалимово Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 |

# 11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной целью проектирования и строительства  населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ N 5487-1  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

К вопросам местного значения муниципального района согласно федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ст. 15) относятся

  - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды,

  - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

Анализ состояния окружающей среды в Вилегодском муниципальном районе производился на основании данных:

- Доклад «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области за 2011 год», Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области. Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», Архангельск, 2012.

- Сведения ТУ Роспотребнадзора в г.Коряжме, Вилегодском и Ленском районах (письмо № 892 от 29.12.12).

- Схема территориального планирования Архангельской области. ФГУП «РосНИПИУрбанистики», СПб, 2012.

- Информация администраций сельских поселений

## 11.1. Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей рассматриваемая территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

В связи с особенностями климата в зоне умеренного ПЗА в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории района не проводятся. Отсутствуют как стационарные посты контроля за атмосферным воздухом, так и периодические исследования качества атмосферного воздуха.

В Вилегодском муниципальном районе основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются объекты теплоэнергетики (котельные) и автотранспорт (трасса Котлас-Сыктывкар).

Промышленные объекты, расположенные в районе, представлены в основном деревообрабатывающими и лесопильными предприятиями, пищевой отраслью, коммунальными объектами.

Проектные предложения

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и предприятий высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- контроль технического состояния магистральных газопроводов, нефтепровода (производственный контроль).

## 11.2. Воздействие физических факторов

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в районе удовлетворительная. Средний уровень гамма-фона составляет 9-11 мкР\ч. Ежегодно филиалом № 6 «ЦГиЭ в Архангельской области» проводится отбор проб воды, пищевых продуктов, почвы на содержание радионуклидов. За 2012 год отобрано: 7 проб воды, 3 пробы почвы, 11 проб пищевых продуктов. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

По результатам комплексного радиационно-гигиенического исследования (июль 2011 г.) в местах осуществления мирных ядерных взрывов, произведенных в 1988 г. на территории Вилегодского природного заказника, установлено, что уровни облучения населения за счет взрывов «Глобус-2» и «Рубин-1» являются абсолютно безопасными, поскольку риск негативных последствий при облучении в таких дозах существенно меньше величины 10-6, квалифицируемой, как пренебрежимо малый риск.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

Необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории  района с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Шумовое воздействие

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения среды, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения.

Основными источниками шума и вибрации в Вилегодском районе являются железная дорога, автомобильный транспорт, электроподстанции, лесопильное производство.

Проектные решения

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- для элекроподстанций необходимо разработать проект организации санитарно-защитной зоны, при необходимости провести мероприятия, направленные на снижение шумового воздействия;

- предприятиям, оказывающим шумовое воздействие, необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны с обоснование необходимого размера этой зоны, обеспечение необходимого расстояния от источника шума до жилой застройки;

- вдоль железной дороги жилая застройка проектом не предлагается.

## 11.3. Санитарно-защитные зоны

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона, СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами,

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В настоящее время на территории Вилегодского района объекты I класса опасности представлены свалками и скотомогильниками, которые располагаются вне населенных пунктов.

Производственные предприятия  на территории района относятся  к объектам IV-V классов опасности. Это – строительные организации, трубопроводный транспорт, мелкие лесоперерабатывающие  предприятия, производства пищевой отрасли, сельскохозяйственные малые предприятия (фермы КРС). Практически все предприятия  района (за исключением карьеров ПГС, трубопроводного транспорта) располагаются в населенных пунктах.

Утвержденные размеры СЗЗ в районе имеются только у 4-х промышленных предприятий: ООО «ДПМК «Вилегодская», АЗС ИП Александровой, АЗС № 34  Котласского филиала ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», свалка д.Спирковская ООО «Ильинск ЖКХ».

Таблица 11.1

Нормативный размер санитарно-защитных зон предприятий и  объектов, расположенных на территории Вилегодского района

| Наименование предприятия (объектов) | Размер СЗЗ, м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- |
| Свалки ТБО | 1000 |
| Скотомогильники | 1000 |
| Карьеры по добыче ПГС | 100 |
| Лесопильное производство | 100 |
| Маслозавод | 100 |
| Установка по производству бетона | 100 |
| Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов до 50 голов | 100 50 |
| Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом. не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом | 100 50 |
| Склад ГСМ | 100 |
| Станции техобслуживания легкового транспорта | 50 |
| Очистные сооружения канализации (с.Ильинско-Подомское) | 250 |
| Цеха по производству хлебобулочных изделий, молочной продукции | 50 |
| Кладбища сельские | 50 |
| Железнодорожные пути (Согласно п.8.20 СН 42. 13330.2011) | 100 |

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В границы СЗЗ от свалок ТБО частично попадает территория населенных пунктов Никольск, Сорово, Фоминскй, Васюнино.

В санитарно-защитных зонах скотомогильников жилая застройка не располагается согласно сведениям, указанным в ветеринарно-санитарных карточках,

Проектные предложения

Проектными решениями Схемы территориального планирования в пределах расчетного срока в Вилегодском районе не планируется создание новых промышленных зон и отдельных предприятий I-III классов опасности  вне границ населенных пунктов.

Проектом учитывается трасса проектируемого магистрального газопровода СТРО-Торжок в существующем инженерном коридоре. Соблюдение необходимых размеров охранных зон при этом обеспечивается. Строительство дополнительных ниток трубопроводов общего направления Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ предусматривается в существующем коридоре Урдома – Приводино.

Газификация территории района планируется отводом газопровода высокого давления (5,4 МПа) от существующего магистрального газопровода Ухта-Торжок. Газопроводы будут в подземном исполнении, и установление СЗЗ не потребуется.  Вблизи с.Ильинско-Подомское и с.Никольск будут построены автоматические газораспределительные станции (АГРС).

Проектом предлагается рекультивация двух свалок ТБО в Селянском сельском поселении возле населенных пунктов Сорово и Фоминский, где жилая застройка попадает в границы СЗЗ. Вблизи поселков следует оставить по одной свалке, выбрав места расположения с соблюдением нормативного размера СЗЗ 1000 м.

Необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны» объектам теплоснабжения (котельным) и электроподстанциям, где размер СЗЗ будет определен и подтвержден результатами натурных исследований.

В границах населенных пунктов, где нормативные размеры СЗЗ не обеспечиваются (жилая застройка попадает в границы СЗЗ), предприятиям необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны»,  предусмотреть мероприятия по уменьшению негативного воздействия, с учетом которых возможно сокращение СЗЗ до жилой застройки. Эти вопросы должны быть подробно рассмотрены в генеральных планах поселений и отдельных населенных пунктов.

Для групп промышленных объектов и производств устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону  (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

## 11.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

В Вилегодском районе поверхностные источники используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения: в с.Ильинско-Подомское – река Виледь, в с.Павловск – река Пыела. В гидрохимическом отношении речные воды пресные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. В целом воды р.Виледь по природным качествам пригодна для питьевого водоснабжения только после очистки.

Санитарное состояние водных объектов формируется под влиянием природных и антропогенных факторов. Влияние природных факторов, прежде всего, связано с поступлением органических и биогенных веществ с заболоченных территорий.

Антропогенное воздействие связано с хозяйственной деятельностью человека. Поверхностные воды загрязняются неочищенными и недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами и производственными стоками, поверхностным стоком с водосборных площадей, на которых расположены урбанизированные территории. Также качество воды в водных объектах  зависит от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). Источником загрязнения водных объектов являются несанкционированные и санкционированные свалки ТБО, маломерные суда.

Централизованной системой водоотведения охвачена лишь небольшая часть жилого фонда, предприятия и учреждений бюджетной сферы района (в основном  с.Ильинско –Подомское, с.Вилегодск, с.Никольск, с.Павловск).  В остальных населенных пунктах района водоотведение сточных вод от коммунальных объектов и жилого фонда осуществляется на выгреб с последующим вывозом стоков на местные свалки. Имеющиеся очистные сооружения канализации не обеспечивают нормативного качества очистки, не способны обработать  требуемые объемы стоков.

Ведущую роль в формировании содержаний нефтепродуктов, пестицидов, соединений азота и ряда других веществ играет поверхностный смыв с территории населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, промышленных площадок, дорог.

Ливневой канализации с очисткой поверхностного стока в населенных пунктах района практически нет.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.06 г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.-6.2006 г., № 74 ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м;  от 10 км до 50 км - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Цель установления водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы: предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Таблица 11.2

ВОЗ и ПЗП для водных объектов в границах Вилегодского  района

| № п/п | Название водотока | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | ВОЗ | ПЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виледь | 48 | 321 | 200 | 50 |
| 2 | Пыела | 84 | 68 | 200 | 50 |
| 3 | Вохта | 140 | 113 | 200 | 50 |
| 4 | Верх.Вочес | 164 | 42 | 100 | 50 |
| 5 | Дьяконица | 72 | 31 | 100 | 50 |
| 6 | Анаваж | 13 | 45 | 100 | 50 |
| 7 | Ниж. Лупья | 54 | 103 | 200 | 50 |
| 8 | Паламыш | 60 | 38 | 50 | 50 |

Проектные предложения

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

- реконструкция, модернизация с увеличением проектной производительности существующих канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений в крупных населенных пунктах6;

- в остальных населенных пунктах предлагается организация автономных (локальных) систем водоотведения и очистки сточных вод;

- предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями промышленно-дождевых стоков;

- предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод;

- организация водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с последующей очисткой на секционных и кассетных очистных сооружениях (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов.

Проектом предлагается перейти на использование только подземных источников для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района.

## 11.5. Обращение с отходами

Одной из серьезных экологических проблем области остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Большинство полигонов и свалок, куда вывозятся твердые отходы, не отвечают современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Также остро стоит проблема размещения и утилизации вторичного сырья и опасных отходов — отходов автомобильного транспорта, ртутьсодержащих и резинотехнических отходов, отходов оргтехники, отработанных нефтепродуктов. Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению, как на территориях организаций, так и на несанкционированных свалках.

Одним из направлений региональной политики в сфере экологии и рационального природопользования является осуществление мероприятий  по ликвидации и предотвращению загрязнения окружающей среды, в том числе разработка комплекса мероприятий по ликвидации  несанкционированных мест захоронения отходов.

В настоящее время согласно Реестру объектов размещения отходов на территории Архангельской области в Вилегодском муниципальном районе находится 12 свалок ТБО. Характеристика и местоположение этих объектов приведены в  табл. 11.3.

В Вилегодском и Селянском сельских поселениях свалки находятся на землях населенных пунктов и землях лесного фонда, что не соответствует действующим нормам и правилам размещения данных объектов.

Единственная свалка, которая эксплуатируется при наличии лицензии (ООО «Ильинск ЖКХ»), находится возле д.Спирковская. Она имеет площадь 1,2 га и работает с 1984 года.  На свалке размещаются твердые и жидкие бытовые отходы.

В 2009 году проводилась инвентаризации свалки, при которой был установлен объем размещенных на ней  к этому моменту отходов, который составил 40200 м3, в уплотненном состоянии объем отходов составляет 12000 м3 (коэффициент уплотнения 3,35).  Проведенные расчеты показали, что при высоте свалки 5 метров и максимальном  объеме ежегодно размещаемых на свалке отходов в 7431,032 м3/год срок окончания эксплуатации прогнозируется на 2031 год.

На свалки района, помимо ТБО, вывозятся отходы от выгребных ям.

По данным ТУ Роспотребнадзора промышленные отходы в районе в основном 4 и 5 класса опасности. Образуются они в основном в деревообрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, автотранспортных предприятиях. Хранение отходов производится на временных площадках предприятий. Утилизация осуществляется по договорам с перерабатывающими предприятиями ООО «Геракл» (г.Котлас), ООО «Экопромсервис» (г.Архангельск), ООО «Центромет» (г.Котлас) и частными предпринимателями  г.Котласа, занимающимися вторичной переработкой промышленных отходов.

Отходы животноводства используются в виде компоста на сельскохозяйственных полях и приусадебных участках, продаются населению.

На территории района переработка отходов производства и потребления не осуществляется.

Медицинские отходы из медицинских учреждений после дезинфекции в основном захоранивается на свалке (отходы класса А), биологический материал после дезинфекции подлежит захоронению на свалке в специально отведенном месте. Одноразовые шприцы по мере накопления передаются на переработку ООО «Геракл» по договору. Отходы рентген кабинета передаются на переработку в архангельский областной онкологический диспансер. Ртутьсодержащие отходы, использованные люминесцентные лампы и ртутные термометры собираются и по мере накопления передаются на демеркуризацию ООО «Геракл».

Для захоронения биологических отходов на территории Вилегодского муниципального района имеется 7 действующих скотомогильников (биотермических ям), сибиреязвенных среди них нет (по сведениям Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области).

Местоположение и характеристика этих объектов приведены в  табл. 11.4.

Согласно сведениям, указанным в ветеринарно-санитарных карточках, в санитарно-защитных зонах скотомогильников жилая застройка не располагается.

Таблица 11.3

Реестр объектов размещения отходов на территории Архангельской области (Вилегодский район)

| Муниципальное образование | Населенный пункт | Организация | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Срок лицензии | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов | Уборка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Беляевское | с. Шалимово | Администрация МО | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 0,5 | 2200 | 24 | 24 | 348 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Да |
| Никольское | д. Горбачиха | ООО "Управдом" | Свалка | ТБО | Да | Нет |  | 8,1 | 16800 | 44 | 44 | 638 | Да | Сельскохозяйственного назначения | По договорам | Да |
| Ильинское | д. Спирковская | ООО Ильинск ЖКХ | Свалка | ТБО ЖБО ПО | Да | Да | 05.10.2014 | 1,2 | 50000 | 1194,36 | 1194,36 | 8040 | Нет | Промышленности | По журналу | Да |
| Вилегодское | д. Маурино | Администрация МО | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 0,2 | 1400 | 10 | 10 | 170 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует | Да |
| Павловское | д. Володино | Администрация МО | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 0,8 | 550 | 18 | 18 | 365 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | Прочее | Да |
| Вилегодское | д. Самино | Администрация МО | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 0,5 | 3500 | 30 | 30 | 510 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует | Да |
| Вилегодское | д. Васюнино | Администрация МО | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 1,5 | 10000 | 200 | 200 | 3400 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует | Да |
| Селянское | п. Сорово | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 2,2 | 7128 | 4,4 | 5 | 4188 | Нет | Лесного фонда | Прочее | Нет |
| Селянское | п. Сорово | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 0,4 | 1760 | 4,2 | 4 | 61 | Нет | Лесного фонда | Прочее | Нет |
| Селянское | п. Фоминский | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 0,3 | 880 | 3,3 | 3,3 | 623 | Нет | Населенных пунктов | Прочее | Нет |
| Селянское | п. Фоминский | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 1,4 | 6160 | 8,8 | 8,8 | 4328 | Нет | Лесного фонда | Прочее | Нет |
| Вилегодское | п. Широкий Прилук | Администрация МО | Свалка | ТБО | Нет | Нет |  | 0,49 | 3500 | 50 | 50 | 850 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует | Да |

Таблица 11.4

Перечень скотомогильников, расположенных  на территории Вилегодского муниципального района

| № п/п | Местонахождение скотомогильника | Количество биотерми-ческих ям | Первое захоронение биологических отходов в скотомигиль-нике (год) | Расстояние до ближайшего населенного пункта, м | Действующий скотомогильник или «законсервиро-ванный» | Соответствие скотомогильника Ветсанправилам от 04.12.1995г. № 13-7-2/469, в т.ч. наличие вет.-сан. карточки на скотомогильник | В чьём хозяйственном ведении находится скотомогильник (указать частная или муниципальная собственность, с названием организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Площадь скотомо-гильника (кв. м) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МО «Ильинское» | д. Пестово | 25 | 1 | 1992 | 1000 (д.Пестово) | действующий | соответствует | КФХ «Сидоровское» |
| 2 | МО «Никольское» | с. Никольск | 100 | 1 | 1998 | 1000 (с.Никольск) | действующий | соответствует | СПК «Никольск» |
| 3 | МО «Павловское» | д. Пологи | 42 | 1 | 1993 | 2000 (д.Быково) | действующий | соответствует | СПК «Быково» |
| 4 | МО «Павловское» | с. Слобода | 25 | 1 | 1996 | 1000 (д.Карино) | действующий | соответствует | СПК «Слобода» |
| 5 | МО «Павловское» | д. Заозерье | 50 | 1 | 1998 | 1000 (д.Заозерье) | действующий | соответствует | КФХ «Русь» |
| 6 | МО «Павловское» | д. Жуковская | 50 | 1 | 2000 | 3000 (д.Жуковская) | действующий | соответствует | КФХ «Надежда» |
| 7 | МО «Беляевское» | с. Шалимово | 25 | 1 | 1997 | 3000 (с.Шалимово) | действующий | соответствует | ООО «Беляево» |

Таблица 11.5

Прогнозное количество ТБО от населения Вилегодского  района

| Сельское поселение | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн/год | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн/год |
| МО «Ильинское», в том числе | 6500 | 1950 | 6500 | 1950 |
| с.Ильинско-Подомское* (с д.Мухонская) | 4900 | 1470 | 5000 | 1500 |
| МО «Вилегодское» | 2100 | 630 | 2200 | 660 |
| МО «Селянское» | 1300 | 390 | 1020 | 306 |
| МО «Павловское» | 1000 | 300 | 700 | 210 |
| МО «Никольское» | 900 | 270 | 700 | 210 |
| МО «Беляевское» | 200 | 60 | 180 | 54 |
| ИТОГО | 12000 | 3600 | 11300 | 3390 |

К вопросам местного значения муниципального района согласно федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ст. 15) относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В целях решения указанных вопросов обращения с отходами в районе предлагаются следующие мероприятия.

На первую очередь

Привести в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами существующие свалки вблизи населенных пунктов Шалимово, Горбачиха, Спирковская, Васюнино, Володино, Сорово, Широкий Прилук.

Закрыть и рекультивировать  в Селянском сельском поселении свалки возле п.Сорово (1 свалку) и п.Фоминский (2 свалки), в санитарно-защитные зоны которых попадает жилая застройка.  На первую очередь следует оставить в Селянском поселении одну свалку - возле п.Сорово, обустроив  ее в соответствии с санитарными нормами. При необходимости (невозможности эксплуатировать существующие свалки), следует изыскать новую площадку под свалку возле п.Сорово.

Закрыть и рекультивировать свалки в Вилегодском поселении возле населенных пунктов Маурино и Самино, оставив в этой части поселения одну свалку – вблизи Васюнино. Транспортная доступность и малая численность населения делают возможным обслуживание этой территории одним объектом захоронения отходов.

Предусмотреть дополнительную территорию для расширения после 2031 года полигона ТБО у д.Спирковская. Почти треть населения района проживает в административном центре с.Ильинско-Подомское, и основное количество отходов (около половины общего количества) будет образовываться именно здесь.

Разработать Схему обращения с отходами для Вилегодского муниципального района с расчетами требуемой площади мест захоронения ТБО, транспортной доступности данных объектов для  населенных пунктов, обоснованием размещения и предложениями выбора площадок, отвечающих нормативным требованиям, предъявляемым к организации мест захоронения отходов

К расчетному сроку

1) Осуществить проектирование и строительство в Вилегодском районе полигона ТБО. Для выбора площадки предлагается рассмотреть два варианта:

- у  д.Спирковская на дополнительной территории;

- у д.Горбачиха на имеющейся территории.

Обе эти площадки расположены вблизи региональной автодороги, находятся в транспортной доступности для основной части населения района (учитывая предлагаемое Схемой строительство моста через р.Виледь в с.Никольск), выдерживается нормативный размер СЗЗ от объекта до жилой застройки.

Полигон ТБО должен отвечать всем санитарным и экологическим нормам и правилам. На полигонах ТБО необходима организация систем мониторинга за состоянием окружающей среды.

На полигон ТБО планируется вывозить отходы от населенных пунктов Беляевского, Никольского и Ильинского сельских поселений.

2) Закрыть и провести рекультивацию свалки ТБО возле Шалимово. Вывоз ТБО от населенных пунктов Беляевского сельского поселения будет осуществляться на свалку (полигон) Горбачиха.

3) Провести мероприятия по санации и необходимому обустройству усовершенствованных свалок ТБО в Павловском поселении (Володино), в Вилегодском поселении (Васюнино, Широкий Прилук), в Селянском поселении (Сорово).

На территории отдаленных от мест захоронения ТБО населенных пунктов возможна организация площадок временного накопления отходов. Площадки должны быть забетонированы и оборудованы контейнерами.

Для организации рационального обращения с отходами районной администрации необходимо оказывать содействие поселениям в решении  следующих  вопросов:

- приобретение для утилизации медицинских и биологических отходов инсинераторных установок, разместить которые можно на полигонах ТБО;

- организация селективного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и других.

Предприятиям и организациям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе.

- сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить утилизацию биологических отходов (инсенераторы, биотермические ямы).

## 11.6. Охрана объектов животного мира

В соответствии со статьёй 19 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире», организация охраны животного мира осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Полномочия по государственному контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации, а специально уполномоченных государственных органов субъекта Российской Федерации – высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьями 5 и 6 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире».

В настоящее время уполномоченным органом в этой сфере в регионе является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

В 2008 году в Архангельской области издана и ведется Красная книга Архангельской области.

На сегодняшний день к основным видам деятельности, оказывающим негативное воздействие на объекты животного мира на проектируемой территории, относятся:

- Уничтожение и нарушение среды обитания объектов животного мира (уничтожение «кормового ландшафта» за счёт развития лесозаготовительной деятельности, нарушение среды обитания животных инженерными коммуникациями).

- Браконьерство,  превышение лимитов добычи охотничьих ресурсов.

Предлагается ряд мероприятий по решению проблем, оказывающих негативное воздействие на объекты животного мира:

Основным планировочным мероприятием по сохранению среды обитания объектов животного мира является сохранение и поддержание природно-экологического каркаса территории, важной составной частью которого являются особо охраняемые природные территории (ООПТ), в частности, государственный природный биологический заказник регионального значения «Вилегодский».  Территория заказника проектными решениями не затрагивается, препятствий для соблюдения охранного режима ООПТ не возникнет.

Проектом не предлагается организация на территории района новых промышленных зон, прокладка новых дорог местного значения, инженерных коммуникаций, способных нарушить пути миграции и кормовую базу представителей животного мира.

Проектом учитываются все имеющиеся на территории зоны с особыми условиями использования. В границах природоохранных зон (водоохранных зоны, зоны защитных лесов) вся хозяйственная деятельность должна быть регламентирована в соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных комплексов и объектов.

К организационно-планировочным мероприятиям по охране объектов животного мира на территории района, способствующим сохранению среды обитания относятся:

    - –  рекультивация несанкционированных свалок,

    - - обустройство в соответствии с санитарными и экологическими нормами санкционированных объектов размещения отходов,

    - – для новых, проектируемых объектов необходима разработка проектов ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду).

К основным проектируемым сооружениям транспортно-инженерной инфраструктуры в Вилегодском районе относятся:

    - нитка магистрального газопровода СТРО-Торжок;

    - дополнительные нитки трубопроводов общего направления Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ;

    - отвод от магистрального газопровода в целях газификации района.

Эти трубопроводы планируется прокладывать в уже существующем инженерном коридоре, а газопровод-отвод – вдоль существующей дороги.  Поэтому воздействие их на среду обитания и пути миграции животных будет минимальным.

Важными элементами охраны объектов животного мира является борьба с браконьерством, что может быть достигнуто за счёт ужесточения контроля за соблюдением правил охоты в Архангельской области, охраны краснокнижных видов области и мест их обитания.

# 12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст.19.6. в данном разделе определен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилегодского муниципального района.

Намечаемые в разделе мероприятия по чрезвычайным ситуациям должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера.

При разработке раздела использованы материалы, предоставленные администрацией  Вилегодского района, а так же данные, предоставленные Главным управлением МЧС России по Архангельской области (Вх. № 2083-3-2-10 ДСП от 19 марта 2013 года), а так же следующая проектная и нормативная документация:

Нормативно-технические документы

Федеральные законы:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ

Постановления Правительства РФ:

« О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Строительные нормы и правила:

СНиП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах";

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектировани, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Анализ территории Вилегодского района с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

- Геологические (землетрясения, речная эрозия);

- Гидрологические (весеннее половодье);

- Метеорологические (экстремально низкие температуры, сильные метели, интенсивные осадки);

- Природные пожары.

Природно-техногенные опасности

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на транспорте;

Биолого-социальные опасности.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  метеорологического характера распространяются на всю территорию района.

## 12.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах района к опасным явлениям погоды относятся: Сильный ветер, шквал, ураганы.

К числу опасных и неблагоприятных явлений погоды относят ветер со  скоростью, включая порывы, равно или превышающей 25 м/с. На территории района ветра, скорость которых превышает 30 м/с, отмечались крайне редко. Как правило, сильный ветер сопровождается обильными осадками. Наблюдаются также шквалы в весенний, осенний и зимний периоды

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимнее время года на большей части территории (4-6 м/сек). В отдельных случаях скорость ветра при порывах превышает  40 м/сек.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Наблюдается средний риск возникновения сильных ветров, среднее многолетнее число дней с сильным ветром 0,01 – 0,1 (средний риск). Сильные ветра могут приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального уровня.

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени более 10 жилых домов, объектов связи, энергоснабжения, объектов коммунального хозяйства,   учреждений образования и здравоохранения.

Так же на территории района существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание некоторых населенных пунктов Вилегодского муниципального района, а так же увеличение дорожных аварий.

Территория Архангельской области находится в зоне избыточного увлажнения. В отдельные годы месячные суммы осадков могут отклоняться от нормы на величину до 200 %. Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства населенных пунктов района. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие, как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной обстановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки для территории района составляет средний риск более 0,01-0,1 (повторяемость)  в год.  При несвоевременной уборке снега  затрудняется снабжение населенных пунктов продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Сильные морозы

Самый холодный месяц – январь. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются до -45°С. Отрицательное воздействие сильных морозов усугубляется непрерывным их сохранением в течение  длительного времени. В наиболее суровые зимы в районе 40°-градусные морозы могут сохраняться в течение 6 – 10 дней. Сильные морозы  могут вызвать многочисленные аварии на объектах теплоснабжения. Для территории района существует высокий риск  более 0,1-1 (повторяемость)  в год понижения температуры воздуха ниже средней январской (на 20ºС).

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того, при резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте. Также происходит обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25°С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать техногенные аварии на линиях энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях природных стихийных бедствий, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС.

- Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

- Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда.

- Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях.

- Периодический мониторинг и анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим  уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

- Подготовка системы управления для решения задач в условиях чрезвычайных ситуаций.

Опасные геологические процессы

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии со СНиП 22-01-95 в таблицах 12.1 и 12.2, приводится оценка сложности природных условий и оценка категории опасности по видам опасных природных процессов.

Таблица 12.1

Оценка сложности природных условий

| Природные условия | Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Простые |
| Геологические и тектонические условия | Простые |
| Гидрогеологические условия | Средней сложности |
| Степень развития опасных природных процессов | Простые |

Таблица 12.2

| Вид опасного природного процесса | Категория опасности в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Оползневой | Умеренно опасная |
| Плоскостная эрозия | Умеренно опасная |
| Овражная эрозия | Умеренно опасная |
| Речная эрозия | Умеренно опасная |
| Землетрясения | Умеренно опасная |

Нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного региона для целей проектирования и строительства, принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом новых карт А, В и С общего сейсмического районирования, утвержденных Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН). Согласно карты С, сейсмичность территории района оценивается в 6 баллов. Карта С должна учитываться при проектировании особо ответственных объектов.

Исходя из статистических данных, риск возникновения землетрясений силой свыше 6 баллов не прогнозируется. При возникновении землетрясения силой 3-5 баллов разрушений зданий и сооружений не прогнозируется.

Эрозия

На территории Вилегодского района распространена береговая эрозия. При активном развитии данный процесс приобретает опасный характер и приводит к ЧС локального уровня.   Боковая эрозия наиболее активно развита  в долине реки  Виледь. Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков.

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния данного природного процесса на территорию района рекомендуется проведение укрепления склонов (главным образом, в группе населенных пунктов возле с.Ильинско-Подомское), организация системы дренажей, обвалование дамбами речных берегов для защиты от речной эрозии.

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. Для территории Вилегодского района опасным гидрологическим явлением является весеннее половодье. Начало половодья приходится на конец апреля - начало мая. Средняя продолжительность половодья – 46-65 дней. Основным источником питания рек в период половодья являются осадки. Суммарный слой весеннего стока в основном определяется величиной поверхностного притока талых вод. Средний уровень весеннего половодья составляет 65,8 мБС, т.е. средний подъем уровня в половодье составляет 3,32 м.

Пойменные территории во время прохождения паводка затапливаются. Расчетный уровень паводка 1 % обеспеченности по р. Виледь – 66,84 м БС (согласно данным проекта генерального плана с. Ильинско-Подомское). По статистическим данным за последние 10 лет подтоплений населенных пунктов МО «Вилегодский район» не происходило (по материалам, предоставленным администрацией  Вилегодского района).

Природные пожары

Природные пожары, неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам района. На территории Вилегодского муниципального района, площадь земель лесного фонда составляет 417464  га.  Площади лесов по классам пожарной опасности: I – 44204 га, II – 147266 га, III – 145920 га, IV – 78955 га, V – 1119 га.  Средний класс пожарной опасности лесов Вилегодского лесничества равен 2,6. Это соответствует средней пожарной опасности. Наиболее опасные в пожарном отношении леса занимают 46 % площади лесничества. К ним относятся хвойные молодняки, усыхающие насаждения.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров).

Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовителей, работающих в  лесу) при нарушении противопожарных правил работы в  лесу.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4 класс пожарной опасности. Период пожароопасного сезона в районе  - с 15 мая по 15 сентября.

Возможен переход лесных пожаров из соседних муниципальных образований. Наиболее вероятно возникновение данной обстановки на западе муниципального образования на границе с Котласким районом.

Территории, подверженные риску возникновения природных пожаров, а так же места расположения противопожарных формирований приведены на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов. Лесные пожары могут привести к возникновению пожаров в жилом секторе в населенных пунктах с проживающим  в них населением.

Основными производственными единицами ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» являются подразделения на территории района - Вилегодское подразделение: ПХС-3 и Красноборское авиаотделение.

Распоряжением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 06.03.2012 № 131р «О создании пожарно-химических станций III типа», приказом ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» от 13.03.2012 № 21 «О создании пожарно-химических станций III типа» планируется создание ПХС –III типа в с. Ильинско-Подомское.

Административные профилактические мероприятия включаются следующие:

1) соблюдение “Правил пожарной безопасности в лесах” (утверждены Постановление Правительства от 30 июня 2007 г. N 417)

2) разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению)

3) правильная организация использования лесов.

“Правила пожарной безопасности в лесах” включают запрет на: разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.);

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

оценка динамики погодных условий региона;

оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

оценка периодов пожароопасного сезона на территории муниципального образования.

- Проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- Заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- Проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- Резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- Повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров

## 12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Химически и радиационно-опасных объектов на территории района  - нет.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

Взрывопожароопасная обстановка на территории Вилегодского района обуславливается наличием - автозаправочных станций. В перспективе планируется развитие газовых объектов ОАО «Архангельскоблгаз» и, соответственно, перевод существующих котельных на работу от природного газа.

Данные по взрывопожароопасным объектам Вилегодского района приведены в таблице 12.3.

Таблица 12.3

| № п/п | Тип | Эксплуатирующая организация, ведомственная принадлежность, адрес | Опасные вещества, их количество, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №34 | д. Воронцово Котласский филиал ОАО «НК»РОСНЕФТЬ» | бензин - 70 д/топливо - 45 |
| 2 | АЗС | п. Сорово ООО «СоровоЛес» | бензин -20 д/топливо -20 |
| 3 | АЗС | д.Мухонская ООО «ВиледьАвто» | бензин -20 д/топливо - 60 |
| 4 | АЗС | д.Конгур ООО ДПМК «Вилегодская» | д/топливо - 10 |
| 5 | АЗС | с. И- Подомское ИП «Александрова» | бензин -10 д/топливо - 10 |
| 6 | АЗС | д. Васюнино ИП «Тропников А В» | бензин -20 д/топливо - 10 |
| 7 | АЗС | с. Никольск СПК "Никольск" | д/топливо -10 |
| 8 | АЗС | с. Слобода СПК "Слобода" | д/топливо - 5 |
| 9 | АЗС | д. Быково СПК "Быково" | д/топливо - 5 |
| 10 | АЗС | с. Шалимово ООО "Беляево" | д/топливо-10 |

Так как объемы хранилищ для опасных веществ на территории АЗС не определены, рассмотрим наиболее распространенные варианты заправочных станций. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на взрывопожароопасном объекте (АЗС) наиболее вероятно развитие трех сценариев: возникновение огненного шара, взрыв топливно-воздушной смеси (ТВС) и пожар пролива. Зоны поражения при каждом из описанных сценариев приведены в таблицах 12.4-12.6.

Таблица 12.4

Зоны поражения при образовании огненного шара

| Масса (т) | Время сущ. огн. шара (с) | Эффективный диаметр (м) | (Доза теплового изучения, кДж/м²) Степень поражения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 Ожоги I ст. | 220 Ожоги II ст. | 320 Ожоги III ст. |
| 20 | 15,1 | 17 | 200 | 162 | 135 |
| 60 | 25,8 | 45 | 476 | 383 | 331 |
| 65 (66) | 26,43 | 47 | 492 | 396 | 342 |

Таблица 12.5

Зоны поражения при взрыве ТВС

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 60 | 40 | 20 | 5 |
| 1 | Бензин | 20 | 45 | 60 | 75 | 130 | 330 |
| 2 |  | 60 | 104 | 142 | 198 | 353 | 758 |
| 3 |  | 65 (66) | 107 | 144 | 210 | 378 | 779 |

Таблица 12.6

Зоны поражения при образовании пожара пролива

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,4 | 4,2 | 7,0 | 10,5 | 12,9 | 17,0 |
| 1 | Бензин | 20 | 35 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| 2 |  | 60 | 80 | 51 | 41 | 34 | 31 | 27 |
| 3 |  | 65(66) | 83 | 53 | 42 | 35 | 32 | 28 |
| 4 |  | 100 | 100 | 64 | 51 | 43 | 39 | 34 |
| 5 | ДТ | 300 | 136 | 90 | 74 | 63 | 58 | 52 |
| 6 |  | 500 | 170 | 114 | 93 | 79 | 73 | 67 |

Расчёт проведён согласно сертифицированной программе «Оценка риска» НПО «Диагностика и анализ риска». Как видно из полученных расчетов, в зону сильного поражения попадает в основном только территории АЗС и  ближайшее к ней дорожное полотно. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.

На проектный срок в связи с переводом работы котельных на природный газ к опасным объектам станут относиться и котельные в населенных пунктах с. Никольск и  с.Ильинско-Подомское.  Наиболее возможным сценарием ЧС будет в результате разрушения газопроводов и технологического оборудования с горючими веществами, возможен их выброс внутрь здания котельной или на открытую площадку с образованием газопаровоздушной смеси (ГПВС). Серьезную опасность для персонала и технологического оборудования представляет взрыв образовавшейся ГПВС. Взрывы на котельной можно разделить на две группы - в открытом пространстве и производственном помещении. Наиболее опасен взрыв ТВС в помещении  с образованием ударной волны. Рассматривая наиболее опасный сценарий аварии: природный газ - масса вещества, кг: 393; Рассматриваемые сценарии: - пожар утечки. Зоны поражения при воздействии избыточного давления приведены в таблице 12.7.

Таблица 12.7

| Степень поражения | Избыточное давление, (АР кПа) | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |
| Полное разрушение зданий | 100 | 9 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 20 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 35 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 75 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 100 |
| Поражения людей |
| Крайне тяжелые | 100 | 9 |
| Тяжелые травмы | 60 | 15 |
| Средние травмы | 40 | 25 |
| Легкие травмы | 20 | 45 |
| Пороговые поражения | 5 | 90 |

В случае сценария утечки газа без взрыва смеси, вследствие того, что природный газ не токсичен, но газ не пригоден для дыхания, он может представлять опасность для персонала внутри помещения котельной. Возможно поражение от 1 до 5 человек обслуживающего персонала. Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Расположение взрывопожароопасных объектов показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Аварии на системах жизнеобеспечения

Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории района, - это аварии элементов электроснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП) и создания зоны  поражения шаговым напряжением. Общий уровень износа трансформаторных подстанций составляет в среднем – 30%. Кроме того, в случае обрыва ЛЭП на территории муниципального образования отсутствуют резервные источники энергоснабжения.

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов Вилегодского района  характеризуется как незначительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

В системах теплоснабжения

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению. Это тем более актуально с учетом того, что оборудование котельных и тепловых магистралей района, имеют большой износ, а более половины работающих котлов имеют износ 60%. Всего на территории района 24 котельные, из них 2 ведомственные.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения социально значимых объектов из-за прекращения функционирования котельной. Частота реализации ЧС составляет 2,3*10-4 год-1.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно-изморозевых явлениях. Протяженность линий электропередач по территории района 149 км. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. в результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. при несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории муниципального образования необходимо для повышения устойчивости сетей (на проектный период):

водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Аварии на транспорте.

На территории Вилегодского района  могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Аварии на железнодорожном транспорте;

- Трубопроводный транспорт;

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах.

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт:

По всей территории района проходит железная дорога. Общая протяженность железнодорожных путей проходящих по территории района составляет –58 км.  Аварийно-опасных участков на ж/д дороге нет. На территории района расположено 2 железнодорожные станции: ст. Виледь и ст. Кивер и ст.Чокур.

Наиболее вероятные ЧС на ж/д транспорте это сход вагонов с рельсов, пассажирских или грузовых поездов. В этом случае пострадавшими могут оказаться до 80 человек и будет затруднено движение по железной дороге на срок до 6 часов. Эвакуация осуществляется по имеющимся на территории района дорогам с твердым и грунтовым покрытием.

Для осуществления спасательных работ используется аварийно-восстановительный поезд, базирующийся на  ст. Сольвычегодск, Котласского района.

Перевозка опасных грузов

По территории района проходят маршруты транспортировки опасных грузов. Это связанно с доставкой топлива до автозаправочных станций, перевозкой баллонов со сжиженным газом по автомобильным  дорогам, а так же перевозка различных типов опасных веществ по железной дороге.  По статистическим данным ж/д транспортом перевозится 40% , а автотранспортом - 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км., а для грузовиков с химическими веществами - 420 км.

Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 43 м3. Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3 приведены в таблице 12.8.

Таблица 12.8*

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 6,168 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 27,8 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 38,1 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 42,4 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 49,0 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 53,8 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 71,0 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 90,2 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 141,9 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона растекания) | 348,2 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |

*Оценка опасного воздействия поражающих факторов взрыва топливовоздушной смеси и "огненного шара" при авариях с емкостями, содержащими бензин, выполнена в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" и "Методикой оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах" применительно к наиболее опасным по своим последствиям сценариям развития ЧС.

Основным поражающим фактором в случае аварии при перевозки сжиженного газа является воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений топливо- воздушной смеси (ТВС) при разливе топлива в открытом пространстве. При авариях с утечкой СУГ на транспорте его количество, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Результаты глубины зоны возможного поражения приведены в таблице 12.9

Таблица 12.9.

| № п/п | Характеристика зоны поражения | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Результаты расчета степени поражения (для человека) |
| 1 | Смертельные | 49,6 |
| 2 | Тяжелые травмы | 58,5 |
| 3 | Средние травмы | 80,0 |
| 4 | Легкие травмы | 121,8 |
| 5 | Порог поражения | 347,9 |
| Результаты расчета зон повреждения зданий |
| 6 | Полное разрушение | 49,6 |
| 7 | 50 % разрушение | 70,0 |
| 8 | Среднее разрушение | 100,0 |
| 9 | Умеренное разрушение | 176,4 |
| 10 | Малые повреждения (Разбита часть остекления) | 538,8 |

Максимальное количество выброшенного (разлившегося) СДЯВ при аварии на автодороге  принимается как 10 т аммиака, перевозимого в автоцистерне для перевозки жидкого аммиака типа ППЦТА-12, емкостью 12 м3. и  0,96 т хлора, перевозимого в баллонах для перевозки жидкого хлора.

Расчет производился при условии: метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с, температура воздуха – 20 оС, для аммиака агрегатное состояние – хранение под давлением.

Таблица 12.10

| Варианты аварии на дороге | Время испарения, час | Глубина зоны заражения первичным облаком, км. | Глубина зоны заражения вторичным облаком, км. | Полная глубина зоны заражения, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авария с автоцистерной для перевозки жидкого аммиака | 1,36 | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
| Авария с разгерметизацией баллона с жидким хлором | 0,43 | 1,3 | 2,05 | 2,7 |

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить)  проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ рассмотрены для самого худшего сценария (максимальный объем цистерны) в таблице 12.11.

Расчет производился при условии: метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с, температура воздуха – 20 оС, для аммиака агрегатное состояние – сжиженный газ, время прошедшее после начала аварии  1 ч.

Таблица 12.11*

| Варианты аварии на железной дороге | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (км) | Площадь зоны ВХЗ (км²) | Время самоиспарения АХОВ (час) | Время подхода облака, (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авария с железнодорожной цистерной для перевозки жидкого аммиака | 92 | 5,000 | 39,270 | 1,36 | 0,28 |
| Авария с железнодорожной цистерной для перевозки жидкого хлора | 58 | 5,000 | 39.270 | 1.49 | 0.28 |

*Определение глубины зоны заражения выполнено в соответствии с РД 52.04.253-90.

Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения ж/д цистерны бензина рассмотрены для самого худшего сценария (максимальный объем цистерны) в таблице 12.12. Расчет производился при условии: Объем резервуара 120 тонн (15-871), содержание – бензин А-76(А-80), степень заполнения 100%, Время испарения 3600сек, Площадь испарения 20580 м² .

Таблица 12.12

| № п/п | Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м. |
| --- | --- | --- |
| Результаты расчета зон поражения (для человека) |
| 1 | Зона безопасности | >360 |
| 2 | Зона возможного слабого поражения | 360 |
| 3 | Зона возможного среднего поражения | 184 |
| 4 | Зона возможного сильного поражения | 159 |
| 5 | Зона безусловного поражения | 74 |
| Результаты расчета зон повреждения зданий |
| 6 | Зона полных разрушений промышленных зданий | 44 |
| 7 | Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 74 |
| 8 | Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 250 |
| 9 | Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 360 |

В случае наихудшего сценария развития чрезвычайной ситуации с цистерной бензина в зоне поражения оказывается зона, прилагающая к железной дороге.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6*10-7 аварий на 1 км пути.

Основными мерами защиты населения при авариях на химически-опасных объектах (ХОО) являются:

- использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом изоляции (при наличии);

- применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

- эвакуация людей из зоны заражения;

- санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, техники и имущества.

Маршруты доставки опасных грузов показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Трубопроводный транспорт

По территории района, вдоль железной дороги проходит две нитки нефтепровода «Усинск-Ухта-Ярославль» (I резервная, вторая под давлением 63 кг/см). Нефтепровод эксплуатируется с 1974 года. Параллельно проложен магистральный газопровод "Ухта-Торжок" 4 нити диаметром 1020 х 15,6 мм.  Протяженность 58 км. Имеются водные переходы через р. Виледь и р. Н.Лупья. Обслуживается Урдомским ЛПУМГ.  В проектные сроки на территории района планируется строительство дополнительных ниток трубопроводов общего направления Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ предусматривается в существующем коридоре Урдома – Приводино.

В перспективе по территории района предполагается прохождение распределительных газопроводов различного давления. Центром системы газоснабжения территории района будет АГРС-2 «Ильинско-Подомское» и АГРС-1 «Никольское».

Данные по газо- и нефтепроводам приведены в таблице 12.13.

Таблица 12.13

| № п/п | Наименование трубопровода | Участок | Длина по району (км) | Диаметр (мм) | Рабочее давление (атм) | Кол-во линий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопроводы |
| 1 | Северное сияние | СРТО- Торжок | 38 | 1000 | 55 | 1 |
| 2 |  | СРТО- Торжок | 38 | 1200 | 55 | 1 |
| 3 |  | СРТО- Торжок | 38 | 1400 | 75 | 2 |
| Нефтепроводы |
| 4 | Усинск-Ухта-осн | Ухта-Ярославль | 38 | 820 | 55 | 1 |
| 5 | Усинск-Ухта-резерв | Ухта-Ярославль | 38 | 820 | 55 | 1 |

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.  Зоны поражения при аварии на газопроводах приведены в таблице 12.14.

Максимальная масса природного газа, который может поступить в окружающую среду рассчитывается по объему газа, находящегося в подводящем газопроводе (по участку газопровода максимальной длины между задвижками). Расчеты приведены для следующих параметров газопровода:

Магистральный газопровод (МГ)- Диаметр 1220 мм, Рабочее максимальное давление 5,5 МПа

Газопровод высокого давления (ГВД)- Диаметр 400 мм, Рабочее максимальное давление 1,2 МПа;

Газопровод среднего давления (ГСД)- Диаметр 400, 350, 300, 219 мм, Рабочее максимальное давление 0,6 МПа;

Газопровод низкого давления (ГНД)- Диаметр (max) 159 мм, Рабочее максимальное давление 0,3 МПа;

Таблица 12.14

| Степень поражения | Избыточное давление, (ДР кПа) | Радиус зоны, м для газопроводов |
| --- | --- | --- |
|  |  | МГ | ГВД | ГСД | ГНД |
|  |  |  |  | 0,4 м | 0,35 м | 0,3 м | 0,219 м |  |
| Радиус зоны детонации Го | 1700 | 1480 | 184 | 130 | 114 | 97 | 71 | 36,5 |
| Разрушение зданий: |
| Полное разрушение зданий | 100 | 3996 | 497 | 351 | 308 | 262 | 192 | 99 |
| 50 %-е разрушение зданий | 53 | 5920 | 736 | 520 | 456 | 388 | 284 | 146 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 8880 | 1104 | 780 | 684 | 582 | 426 | 219 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 14800 | 1840 | 1300 | 1140 | 970 | 710 | 365 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления | 3 | 31000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 152000 | 1000 |
| Поражения людей: |
| Крайне тяжелые | 100 | 3996 | 497 | 351 | 308 | 262 | 192 | 99 |
| Тяжелые травмы | 60 | 5328 | 662 | 468 | 410 | 350 | 256 | 131 |
| Средние травмы | 40 | 7400 | 920 | 650 | 570 | 485 | 355 | 183 |
| Легкие травмы | 20 | 11840 | 1472 | 1040 | 912 | 776 | 568 | 292 |
| Пороговые поражения | 5 | 29600 | 3680 | 2600 | 2280 | 1940 | 1420 | 730 |

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Наиболее опасные участки газопровода это:

- Переходы газопровода через   автомобильные дороги.

- Пересечение с водной преградой.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины.

Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации на объектах газопроводов будет разрыв газопровода с вырыванием концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность и истечение газа из газопровода с последующим воспламенение газа; возможное количество пострадавших среди населения составит – 5- 10 человек. Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины.

Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации на объектах газопроводов будет разрыв газопровода с вырыванием концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность и истечение газа из газопровода с последующим воспламенение газа; возможное количество пострадавших среди населения составит – 5- 10 человек. Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» максимальные объёмы нефтеразливов составляют:

- для нефтепроводов при проколе - 2% от максимального объёма прокачки в течение 14 дней;

- для нефтепроводов при прорыве - 25% от максимального объёма прокачки в течение 6 часов и объём нефтепродуктов между запорными задвижками на порванном участке.

При авариях в системах, не имеющих защитных ограждений, происходит растекание жидкости по грунту и (или) заполнение естественных впадин. Площади и радиусы разлива нефтепродуктов при данном виде ЧС приведены в таблице 12.15.

Таблица 12.15

| № п/п | Сценарий развития ЧС (Н) | Объём разлива (м³). | Площадь зоны разлива (км²). | Радиус зоны разлива (м). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прорыв нефтепровода. | 85695 | 1.714 | 739 |
| 2. | Прокол нефтепровода. | 10080 | 0,202 | 253 |

При разливах нефти на нефтепроводах основными поражающими факторами ЧС будут пожары пролива. Возникновение огненного шара и взрыв ТВС маловероятны. Расчёты выполнены с использованием сертифицированной программы «Оценка риска» НПО «Диагностика и оценка риска». Полученные результаты сведены в таблицу 12.16.

Таблица 12.16

Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожара пролива

| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м² | Радиус зоны, м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нефть прорыв | Нефть прокол |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 1295 | 511 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 909 | 347 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 -й степени через 15-20 с Ожог 2-й степени через 30-40 с Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин | 7,0 | 808 | 296 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 -й степени через 6-8 с Ожог 2-й степени через 12-16 с | 10,5 | 784 | 273 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 12,9 | 784 | 269 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 | 784 | 269 |

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных  мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

    - улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами  в период гололеда;

    - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

    - установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

    - работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

    - регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;

    - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

    - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

    - регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

    - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

## 12.3. Биолого-социальные опасности

Эпидемии

Эпидемиологическая обстановка на территории Вилегодского района стабильная. За последние 5 лет не наблюдается вспышек болезней.

Инфекционные и паразитарные заболевания

На территории Вилегодского района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. В случае затопления населенных пунктов района возможно ухудшение эпидемической обстановки.

Важной проблемой является заболевание населения клещевым энцефалитом в весенне-летний период. В лесах области энцефалит распространен повсеместно, особенно он активен в южных районах. Архангельская область по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей).

Эпидемический  период на территории муниципального образования (в зависимости от погодных условий)  продолжится с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик  заболеваемости также зависит  от погодных условий и может приходиться на  май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать  уменьшения уровня заболеваемости клещевым энцефалитом. Наиболее эффективным методом профилактики являются профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.  В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно). Данные по силам и средствам здравоохранения расположенные на территории района приведены в таблице 12.17.

Таблица 12.17

| Кол-во медучреждений с круглосуточным пребыванием, шт | Кол-во ФАПов | Общий коечный фонд /кол-во оперативных коек (ПГ) | Кол-во бригад СкМП л/с / тех. | Кол-во нештатных бригад СМК л/с / тех. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 67/25 | 1 3/1 | 3 9/3 |

Эпизоотическая обстановка

За последние годы  массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории Вилегодского района не зарегистрировано. На территории Вилегодского района находится 7 скотомогильников. Все скотомогильники действующие и соответствуют Ветсанправилам от 04.12.1995г. № 13-7-2/469.

Таблица 12.18

| № п/п | Местонахождение скотомогильника | Площадь скотомо-гильника (кв. м) | Количество биотерми-ческих ям | Первое захоронение биологических отходов в скотомигиль-нике (год) | В чьём хозяйственном ведении находится скотомогильник (указать частная или муниципальная собственность, с названием организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Пестово | 25 | 1 | 1992 | КФХ «Сидоровское» |
| 2 | с. Никольск | 100 | 1 | 1998 | СПК «Никольск» |
| 3 | д. Пологи | 42 | 1 | 1993 | СПК «Быково» |
| 4 | с. Слобода | 25 | 1 | 1996 | СПК «Слобода» |
| 5 | д. Заозерье | 50 | 1 | 1998 | КФХ «Русь» |
| 6 | д. Жуковская | 50 | 1 | 2000 | КФХ «Надежда» |
| 7 | с. Шалимово | 25 | 1 | 1997 | ООО «Беляево» |

Данные по силам и средствам ветеринарной службы и сан-эпидслужбы расположенные на территории района приведены в таблице 12.19-12.20.

Таблица 12.19

| Кол-во ветеринарных станций л/с | Кол-вокоманд (самостоятельных звеньев) защиты животных л /с / тех. | Кол-во звеньев ветразведки л/с / тех. | Время готовности | Место базирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/16 | 1/12/1 | 1/4/1 | Ч +«2ч» | с. Ильинско-Подомское |

Таблица 12.20

| Наименование | Кол-во формирований | л/с | техника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | врачи | сред. персонал | водители |  |
| Группа санэпидразведки | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |

Основные профилактические мероприятия по  обеспечению санитарной безопасности :

- Периодическое проведение лабораторного мониторинг почвы с территории скотомогильников на наличие возбудителя опасных болезней;

- Проектирование инженерно- технических, ремонтно-строительных работ по реконструкции скотомогильников;

- Ограждение территории скотомогильников;

- Установка знаков обозначения сибиреязвенных скотомогильников (аншлагов);

- Выкапывание траншеи и устройство вала из вынутого грунта скотомогильника;

- Дезинфекция почвы скотомогильников, автотранспорта и другой техники, инвентаря, задействованных при проведении мероприятий, связанных с обеспечением безопасности сибиреязвенных скотомогильников.

# 13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории Вилегодского района обусловлена: наличием деревянного жилого фонда, взрывопожароопасными объектами, а так же возможным негативным воздействием лесного пожара на постройки. Плотность застройки сельских населенных пунктов, отсутствие средств пожаротушения и наличие ветров создает угрозу возникновения крупных пожаров с непредсказуемыми последствиями. Так же на территории района сильно распространены лесо- и деревообрабатывающие предприятия которые являются пожароопасными объектами. Всего на территории района расположено 12 предприятий по деревообработке, в разрезе населенных пунктов: Ильинско_Подомское – 3 шт, Мухонская – 1 шт., Подомо – 1 шт., Вилегодск – 2 шт., Фоминский – 1 шт., Сорово– 1 шт., Павловск – 1 шт., Никольск – 1 шт.,  Шалимово – 1 шт..

Существуют риски возникновения пожаров в жилом секторе и на производственных объектах (1-2 в сутки), площадью до 100 кв.м. Эвакуация из зоны пожаров осуществляется по имеющимся в населенном пункте дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Размещение эвакуированных в результате пожаров осуществляется в резервном муниципальном жилом фонде и гостинице  (до 50 человек). При тушении пожаров используется водный ресурс пожарных водоемов и неограниченный ресурс количества воды природных источников.

Статистика по пожарной обстановке на территории Вилегодского района приведена в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Сведения/ Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пожары, шт | 18 | 25 | 26 | 26 | 17 |

Пожарные части

На данный момент на территории Вилегодского района базируются 5 пожарных подразделений и одна добровольная пожарная дружина.  Расположение подразделений указано на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Данные по пожарным частям обслуживающих территорию муниципального образования, их техническому оснащению переведены в табл. 13.2.

Таблица 13.2

| № п.п. | Полное наименование ПЧ, Адрес | Вид пожарной охраны | Хар-ка пож. депо (кол-во выездных ворот) | Личный состав (по штату) | Автотехника по штату (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЧ-28 ГКУ ОГПС-7 с.Ильинско -Подомское, ул.Зеленая, д.22 | пожарно- спасательная служба (далее ПСС) | ТИП 5 | 26 | 3 Автоцистерна (АЦ) |
|  | ОП ПЧ-28 ГКУ ОГПС-7 с.Вилегодск | ПСС | ТИП 5 | 5 | 2 АЦ |
|  | ОП ПЧ-28 ГКУ ОГПС-7 с.Никольск | ПСС | ТИП 5 | 2 | 2 АЦ |
|  | ОП ПЧ-28 ГКУ ОГПС-7 с.Слобода | ПСС | ТИП 5 | 2 | 1 АЦ |
|  | ОП ПЧ-28 ГКУ ОГПС-7 п.Сорово | ПСС | ТИП 5 | 2 | 1 АЦ |
|  | ДПК СПК «Быково» д.Быково* | ДПО* | - | 2 | 1 АЦ |
|  | ДПК с. Шалимово | ДПО | ТИП 5 | 5 | 1 АЦ 1 МП |
|  | ДПК ст. Кивер | ДПО | ТИП 5 | 3 | 1 АЦ |

*зона действия ДПО (Добровольной пожарной охраны) ограниченна населенным пунктом, где она расположена.

Работу по защите объектов и полосы отвода компании ОАО "РЖД" от пожаров осуществляет Вологодский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ РФ.

Пожарные поезда предназначены для проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации, ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, локализации и тушения лесных пожаров в пределах своих тактико-технических возможностей.

Данные по наличию и состоянию пожарных водозаборов и гидрантов на территории района приведены в таблицах 13.3-13.5 (информация по письму ГКУ Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 7 Пожарная часть № 28 (ноябрь 2013 г.)).

Оценка радиусов выезда пожарных машин

Согласно 20-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности» (учитывая, что скорость по дорогам района принимается равной 45 км/ч или 15 км пути) и критерию 3-х километрового радиуса обслуживания (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) в зону действия существующих подразделений пожарной охраны не попадают  населенные пункты: Рохновская, Гляевская, Степаньково, Шалимово, Лыковская, Даниловская, Виледь, Широкий Прилук.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития Вилегодского района, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

Для обеспечения своевременного времени прибытия пожарного подразделения потребуется строительство пожарной части в населенном пункте: Шалимово 2 пожарных автомобиля.

Для удаленных населенных пунктов, не попадающих в зоны доступности существующих и проектных пожарных частей, на проектный период, потребуется создание добровольной пожарной дружины в населенном пункте Широкий Прилук и Виледь с укомплектованием их современной  пожарной техникой.

Для обеспечения надежного забора воды пожарной техникой из естественных водоемов необходимо устройство подъездных дорог и площадок для установки автомашин.  Специальные пожарные подъезды предлагается устроить на берегу рек, озер и искусственных водоемов, обеспечив площадку для подъезда пожарной машины. Площадка подъезда  должна располагается не выше 5 м от уровня низких вод и выше уровня высоких вод не менее чем на 0,7 м. (согласно «Рекомендациям по организации пожаротушения в сельской местности» Москва 2001г.) Размеры площадок с учетом необходимости разворота пожарного автомобиля должен составлять 12х12 м. (согласно Пункту 8 Статьи 98 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

| Таблица 13.3 Пожарные водоемы и пирсы |
| --- |
| № п./п | Адрес | точное место расположения | емкость (куб.м) | принадлежность | округ, муниципальное образование | Состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО «Ильинское» с. И-Подомское |
|  | ул. Советская 1 | за складом | 80 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Советская 32 | во дворе у здания админ. М. О | 100 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Советская д. 54 а | за хоз постройками | 100 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Советская 80 | с торца ГОУСПО КИТ | 100 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Советская 102 | база | 100 м3 | ООО «Виледь АВТО» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Тепличная 14 | во дворе | 50 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Отсутствуют подъездные пути |
|  | ОАО Агросервис «Вилегодское», СХТ | СХТ база | 100 м3 | ОАО Агросервис «Вилегодское» | Ильинское | Исправен |
|  | д. Мухонская 7,СХТ | дет. сад. «Солнышко» | 100 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | д. Конгур | база | 150 м3 | ООО Вилегодская ДПМК | Ильинское | Исправен |
|  | ул. П - Виноградова | Ильинская средняя школа | 100 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ПЧ-28 ул. Зеленая 22 | во дворе | 50 м3 | ПЧ-28 ГКУ АО ОГПС № 7 | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Ленина д.18 ф. 9 | склад заготконторы | 50 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Воронцова д. 5 | за хоз постройками | 50 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Химиков 10 | во дворе | 50 м3 | нет на балансе | Ильинское | Нет крышки и аншлага |
|  | ул. Энергетиков д. 8 | с торца | 100 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Отсутствуют подъездные пути |
|  | ул. Госпитальная, 4 | за хоз постройками (внизу) | 100 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Госпитальная д.14 | у фасада | 63 м3 | МУЗ «Ильинская ЦРБ» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Госпитальная д.14 | у фасада | 65 м3 | МУЗ «Ильинская ЦРБ» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Виледская д.8 | с торца | 100м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | Нет крышки и аншлага |
|  | д. Сидоровская | база | 20 м3 | ООО «Архлеском» | Ильинское | Исправен |
|  | д. Воронцово | территория | 120 м3 | АЗС № 34 | Ильинское | Исправен |
|  | д. Подомо | база | 100 м3 | «Единый лесопож центр» ГАУ АО | Ильинское | Нарушена конструктивная целостность горловины и крышек |
|  | д. Подомо | озеро | ПП | МО «Ильинское» | Ильинское | нет подъезда |
|  | д. Сидоровская, ул. Новосельская 22 | в конце улицы | 50 м3 | МО «Ильинское» | Ильинское | нет воды и подъезда |
| М.О. «Беляевское» и с. Шалимово |
|  | ул. Центральная 1 а | за зданием церкви | 100 м3 | Нет на балансе МО | Беляевское | Исправен |
|  | ул. Центральная 2 | территории школы | 100 м3 | МОУ «Беляевская школа» | Беляевское | Исправен |
|  | ул. Центральная 19 | с торца дома | 100 м3 | Нет на балансе МО | Беляевское | Исправен |
|  | ул. Речная 8 | у дороги | 100 м3 | Нет на балансе МО | Беляевское | Исправен |
|  | ул. Складская | у здания склада | 100 м3 | КФХ «Беляевское» | Беляевское | Исправен |
| МО «Вилегодское» с. Вилегодск |
|  | с. Вилегодск д. 24 | с торца дома | 100 м3 | Нет на балансе МО | Вилегодское | нет подъезда |
|  | с. Вилегодск 96 а | пилорама ИП Шевелева Н.С. | 100 м3 | ИП Шевелев Н.С. | Вилегодское | Нарушена конструктивная целостность горловины и крышек |
|  | д. Новораспаханная | р. Домгиль (у пешеходного моста) | П.П. | МО «Вилигодское» | Вилегодское | Исправен |
|  | д. Маурино | р. Виледь (у пешеходного моста) | П.П. | МО «Вилигодское» | Вилегодское | Исправен |
|  | д. Гришинская 15 | у фасада дома | 50 м3 | Нет на балансе МО | Вилегодское | Исправен |
|  | д. Гришинская д. 95 | у дороги | 50 м3 | Нет на балансе МО | Вилегодское | Исправен |
|  | д. Дресвянка д. 79 | у гаража (бывшей СП) | 10 м3 | Нет на балансе МО | Вилегодское | Нарушена конструктивная целостность горловины и крышек |
|  | д. Дресвянка | выше автомобильного моста р. Виледь | П.П. | МО «Вилигодское» | Вилегодское | Отсутствует аншлаг |
|  | д. Теринская | сторца здания Фапа | 50 м3 | Нет на балансе МО | Вилегодское | Исправен |
|  | п. Ш-Прилук, ул. Вохтинская 15 | у здания школы | 100 м3 | Вохтинская СОШ | Вилегодское | Исправен |
|  | п. Ш-Прилук, ул. Ленина 15 | у детского сада | 50 м3 | Вохтинская СОШ | Вилегодское | Исправен |
|  | п. Ш-Прилук ул. Лесная 1 а | Мастерские ЛЗП | 50 м3 | ЛЗП «Вилегодское» | Вилегодское | Исправен |
|  | п. Ш-Прилук по ул. Лесная | за мастерскими ЛЗП | 100 м3 | ЛЗП «Вилегодское» | Вилегодское | Исправен |
| МО «Никольское» с. Никольск |
|  | с. Никольск ул. Октябрьская 17 | за магазином Ч.П. Бральнин | 50 м3 | Нет на балансе МО | Никольское | Нарушена конструктивная целостность горловины и крышек |
|  | с. Никольск ул. Школьная 13 а | фасад у входа на территорию | 75 м3 | Никольская СОШ | Никольское | Исправен |
|  | с. Никольск ул. Пролетарская | у трубопереезда | ПП | МО «Никольское» | Никольское | Исправен |
|  | с. Никольск р.Виледь | левый берег (у моста) | ПП | МО «Никольское» | Никольское | Исправен |
|  | д. Игольница | территория базы отдыха | 120 м3 | ОАО «Группа «ИЛИМ»» | Никольское | Исправен |
|  | ст. Кивер, ул. Железнодорожная, Школьная 6 | во дворе | 100 м3 | Нет на балансе МО | Никольское | Исправен |
|  | ст. Виледь | база ИП Коршунова | 100 м3 | ИП Коршунов | Никольское | Исправен |
| Муниципальное образование «Павловское» с.Павловск |
|  | с. Павловск, 74 | у дома (Губкина А. Н.) | 50 м3 | Нет на балансе МО | Павловское | Исправен |
|  | с. Павловск | мехпарк | 100 м3 | КФХ | Павловское | Исправен |
|  | с. Павловск | животноводческая ферма | 100 м3 | КФХ | Павловское | Исправен |
|  | д. Залесье, 12 | с торца здания | 50 м3 | МОУ Павловская СОШ | Павловское | Исправен |
|  | д. Быково | мехпарк | 50 м3 | СПК «Быково» | Павловское | Исправен |
|  | д. Быково 54 а | у здания школы | 100 м3 | Быковская школа | Павловское | Исправен |
|  | д. Быково 91 | с торца | 100 м3 | Нет на балансе МО | Павловское | Исправен |
|  | с. Слобода | животноводческий комплекс | 100 м3 | СПК «Слобода» | Павловское | Нарушена конструктивная целостность горловины и крышек |
|  | с. Слобода 18 а | у школы | 50 м3 | МОУ Слободская нач. обш школа» | Павловское | Нарушена конструктивная целостность горловины и крышек |
|  | с. Слобода | перед магазином Райпо | 100 м3 | Нет на балансе МО | Павловское |  |
|  | д. Нетесовская 22 | напротив дома | 50 м3 | Нет на балансе МО | Павловское | Исправен |
|  | д. Карино | у моста р. Ановаж | ПП | МО «Павловское» | Павловское | Исправен |
|  | д. Савичи | пилорама ИП Подволоцкого | 25 м3 | ИП Подволоцкого | Павловское | Исправен |
| МО «Селянское» пос. Фоминск |
|  | п. Фоминск ул. Комсомольская 27 | в конце улицы | 100 м3 | МО «Селянское» | Селянское | Исправен |
|  | п. Фоминск ул. Космонавтов м-н «Продукты» | у дороги | 50 м3 | Нет на балансе МО | Селянское | Исправен |
|  | п. Фоминск ул. Комсомольская центральная КТП | у КТП | 10 м3 | МО «Селянское» | Селянское | Исправен |
|  | п. Фоминск ул. Комарова 10 | во дворе школы | 50 м3 | МОУ «Фоминская СОШ» | Селянское | Исправен |
|  | п. Фоминск ул. Лесная 23 | р. Шильмес у моста | ПП | МО «Селянское» | Селянское | Исправен |
|  | п. Сорово ул. Болотная | нижняя котельная у моста | ПП | МО «Селянское» | Селянское | Исправен |
|  | п. Сорово ул. Болотная | р. Виледь у моста правый берег | ПП | МО «Селянское» | Селянское | Исправен |
|  | п. Сорово ул. Профсоюзная 25 | у котельной | 100 м3 | МО «Селянское» | Селянское | Исправен |
|  | п. Сорово ул. Школьная 22 | во дворе | 10 м3 | МО «Селянское» | Селянское | Исправен |
|  | п. Сорово | территория адм. здания | 50 м3 | ООО «Сорово-Лес» | Селянское | Исправен |
|  | п. Сорово ул. Школьная 24 | территория КЦСО | 100 м3 | ГУ КЦСО | Селянское | Исправен |

Таблица 13.4

Пожарные гидранты  с. И - Подомское

| № п./п. | Адрес | точное место расположения | диаметр магистрали | тип магистрали | принадлежность | округ, муниципальное образование | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Советская 26 | район. узел связи | 150 | К | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Советская д.36 | Дом детского творчества (перекресток) | 150 | К | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Советская № 42 | с торца (перекресток) | 150 | К | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Ленина дом 3 | с торца (нач. классы) | 150 | Т | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Комсомольская 16 | с торца | 150 | К | МО «Ильинское» | Ильинское | Исправен |
|  | ул. Ленина 23. | с торца (казначейство) | 150 | Т | МО «Ильинское» | Ильинское | низко расположен стояк |
|  | ул. Воронцово – 5 | с торца | 150 | К | МО «Ильинское» | Ильинское | Нет давления |

|  | Наименование МО (поселений) | ППВ МО (всего) | ППВ принадлежащие МО | Отремонтировано МО за 2013 год | Населенные пункты необеспеченны ППВ (численностью 50 чел и более) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Неисправно | Всего | Неисправно | ПГ | ПВ | ПП |  |
|  |  | ПГ | ПВ | ПП | ПГ | ПВ | ПП | ПГ | ПВ | ПП | ПГ | ПВ | ПП |  |  |  |  |
|  | МО «Беляевское" |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | МО "Вилегодское " |  | 10 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | д. Лубягино - 84 чел. |
|  | МО "Ильинское", | 7 | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | д. Сидоровская -250 чел. д. Дьяконово -87 чел. д. Подомо - 141 чел. д. Роженец -99 чел. д. Воронцово -408 чел. с. И-Подомское (левый берег) - 306 чел. д. Соколова гора -99 чел. д. Мухонская - 1560 чел. д. Елезово - 125 чел. д. Кошкино - 56 чел. |
|  | МО "Никольское" |  | 5 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО "Павловское" |  | 12 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | д. Нылога - 85 чел. |
|  | МО "Селянское" |  | 8 | 3 |  | 2 |  |  | 4 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  | д.Стафоровская-93 ч. |
|  | ИТОГО | 7 | 63 | 10 | 2 | 14 | 1 | 7 | 17 | 10 | 2 | 6 | 1 |  | 1 |  | 13 населенных пунктов |

Таблица 13.5

Сводная таблица по состоянию систем наружного противопожарного водоснабжения в сельских поселениях Вилегодского муниципального района

На проектный срок для населенных пунктов Вилегодского района система противопожарного водопровода принята объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на нужды пожаротушения (пожарный запас воды) составит 54 м³ (в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*, ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»). Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по СниП 2.07.01-89*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по СниП II-89-80 и СниП II-97-76.

Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов, - 15 м.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе с устроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:

1.Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

пополнение личного состава;

обучение населения мерам пожарной безопасности;

2.Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

Система оповещения населения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Данные по охвату населения различными средствами оповещения приведены в таблицах 13.6-13.7.

Таблица 13.6

| Населенные пункты | Всего населенных пунктов | Проживает населения (тыс.чел) | Населенных пунктов, включенных в СО | Охват населения, тыс.чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | за 5 мин | за 30 мин. |
| Города | - | - | - | - | - | - |
| Райцентры | 1 | 3,1 | 1 | 3,1/24 | 1,5/3,1 |  |
| Сельские | 11 | 5,7 | 1 | 5,7/44 | 2,5/44 | 3,2/56 |
| Итого: | 11 | 5,7 | 1 | 5,7/44 | 2,5/44 | 3,2/56 |

Таблица 13.7

Охват населения различными средствами оповещения, в %.

| Население | Электросиренами | Проводным вещанием | Радиовещанием | Телевещанием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское | - | - | - | - |
| Сельское | 33 |  | - | - |
| Итого: | 33 |  |  |  |

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Совокупность технических средств, предназначенных для оповещения и информирования людей об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации. Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Данные по системам оповещения, работающим в настоящее время, в районе приведены в таблице 13.8.

Таблица 13.8

Количество используемых в СО оконечных средств оповещения

|  | Электросирен | Сирен с ручным управлением | СЦВ, количество СЦВ/абонентов | типа АСО-8 (16,32), количество АСО/ абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | включенных в СО | не включенных в СО |  |  |  |
| В городах | - | - | - | - | - |
| В сельской местности. | 1 | 3 | 3 | 1/25 | - |
| Итого: | 1 | 3 | 3 | 1/25 | - |

Отработано взаимодействие оперативных дежурных служб территориальных органов МЧС Архангельской области и обслуживающего персонала станционного участка № 10 Архангельского филиала ОАО «Ростелеком», разработаны и согласованы инструкции о порядке их взаимодействия.

Согласно утвержденному графику на аппаратуре СЦО проводится: один раз в месяц (последний вторник месяца), ТО – 1,  ТО – 2 (годовой).

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для ее осуществления. Согласно СНиП 2.01.51-91 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

На всей территории района должна функционировать ТАСЦО и ввод ее в эксплуатацию является важной проблемой оповещения населения. Особенно важно создать систему оповещения в населенных пунктах подверженных подтоплению, а так же в населенных пунктах где велика вероятность техногенной аварии. Все мероприятия по системам оповещения на территории района должны соответствовать Приказу МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. N 422/90/376, а так же СНиП 2.01.51—90 пункту 6.

Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории района предусмотреть  использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов от угроз природного и техногенного характера, необходимо:

Создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

При получении информации о сложных погодных условиях:

- немедленно информировать население по телевидению и радио;

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

Особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения.

# 14. основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел | 10,7 | 12,0 | 11,3 |
| 2 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью. | мест | 702 | 870 | 870 |
| 2.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью | мест | 1569 | 1670 | 1670 |
| 2.3 | Больницы | коек | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 370 | 370 | 370 |
| 2.5 | Учреждения клубного типа | мест | 1665 | 1807 | 1807 |
| 2.6 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл.пола | 160 | 2000 | 2500 |
| 2.7 | Спортивные игровые площадки | м2 пл.пола |  | 2200 | 3000 |
| 2.8 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 340 | 340 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность железных дорог | км | 35 | 35 | 35 |
| 3.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: регионального значения, местного значения муниципального района | км км | 386 262 124 | 386 280 106 | 380 306 74 |
| 3.3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в том числе: регионального значения местного значения муниципального района | км км | 286 249 36 | 320 260 60 | 380 294 86 |
| 3.4 | Доля автодорог с твердым покрытием от общей протяжённости дорог общего пользования | % | 73 | 90 | 100 |
| 3.5 | Плотность автодорожной сети общего пользования с твердым покрытием | км/1000 км2 | 45 | 50- | 60 |
| 3.5 | Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями | автомобилей / тыс.чел. | 308 | 350 | 400 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 2,74 | 3,06 |
| 4.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Расход хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | 2,02 | 2,38 |
| 4.3 | Электроснабжение |  |
| 4.3.1 | Потребность в электроэнергии жилищно-коммунального сектора | тыс.кВт.ч/ год | 2, 836 |  | 16,2 |
| 4.3.2 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | МВт | н/д |  | 4,6 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Потребление природного (сетевого) газа на коммунально-бытовые нужды населения | млн.куб.м/год | 0 |  | 2,48 |
| 4.5 | Связь |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | н/д | 100 | 100 |
| 4.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 человек | 10,4 |  | 40,5 |
| 5 | Санитарная очистка территории |  |
| 5.1 | Количество ТБО от населения | т/год | н/д | 3600 | 3390 |

# Footnotes

К зонам с особыми условиями использования территорий, в соответствии с п. 4 ст. 1 ГК РФ, относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

СП 42. 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

СП 115.13330. 2012 (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»)

СП 116.13330. 2012 (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)

СП 104.13330. 2012 (СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления),

СП 21. 13330.202 (СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых и просадочных грунтах и др.)

( Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено согласно СНиП 2.07.01 – СП 42 13330. 2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Отсутствие в Архангельской области утвержденных региональных нормативов градостроительной деятельности, не позволяет применить региональные нормативы по строительству типовых объектов.

(( в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 23.11.2011г., ст.16 передана в полномочия субъекта РФ.

по данным администрации поселения

По уточненным данным проекта генерального плана с.Ильинско-Подомское (2013 г.)

По уточненным данным проекта генерального плана с.Ильинско-Подомское (2013 г.)

См. раздел «Водоснабжение и водоотведение»

Расчет количества образующихся  в год ТБО в Вилегодском муниципальном районе произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Москва, 1996 г. Министерство строительства РФ, Академия коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова

Места размещение площадок временного хранения и перегруза ТБО должны в дальнейшем уточняться при разработке генеральных планов сельских поселений.

# Text boxes

Для служебного пользования