НЕСЕКРЕТНО

Инв.№ 5446 НС

Экз.№

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор  							        Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						        Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						        Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							        Енина О.С.

Ведущий архитектор проекта						        Новинькова Н.Н.

Главный инженер проекта						                    Егорова Г.Л.

Санкт-Петербург

2014

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п\п | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании | НС | 5446 |  |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | НС | 11305 | б/м |
| 3 | CD-диск | НС | 2474-к | - |
| Материалы по обоснованию |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1. | Материалы по обоснованию | ДСП | 5447 | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |
|  | Опорный план (Современное использование территории) | ДСП | 11306 | 1:100000 |
|  | Схема ограничений использования территории (Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера) | ДСП | 11308 | 1:100000 |
| 4. | Планировочная организация территории | ДСП | 11309 | 1:100000 |
| 5. | Функциональное зонирование территории | НС | 12181 | 1:100000 |
| 6. | CD-диск | ДСП | 2473-к |  |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

1. Общие положения	4

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

3. Основные направления социально-экономического развития района	6

3.1. Основные направления экономического развития местного  значения	6

3.2. Учет размещения объектов федерального и регионального значения, предусмотренных в документах территориального планирования, отраслевых программах и схемах	7

4. Мероприятия по территориальному планированию	9

4.1. Основные направления градостроительного развития. Планировочная организация территории	9

4.2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района	11

4.2.1. Объекты социальной инфраструктуры	11

4.2.2. Объекты транспортной инфраструктуры	12

4.2.3. Объекты инженерной инфраструктуры	12

4.2.4. Объекты специального назначения	13

4.3. Природоохранные мероприятия	13

4.4. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности	14

4.5. Зоны с особыми условиями использования территории в связи с планируемым размещением объектов местного значения муниципального района	15

# 1. Общие положения

- Правовыми основами разработки схемы территориального планирования Вилегодского муниципального района является Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в ред. ФЗ от 21.04.2011 N 69-ФЗ).

- Этапы реализации схемы территориального планирования:

- первая очередь территориального планирования – 2011-2022 гг.;

- расчетный срок территориального планирования – 2021-2032 гг.

- Подготовка Схемы территориального планирования Вилегодского района осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Архангельской области, Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, проекта «Программы  комплексного социально-экономического развития  муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014 гг. и иных документов программно-целевого и отраслевого планирования Российской Федерации, Архангельской области и Вилегодского района.

- Схема территориального планирования МО «Вилегодский район»  реализуется в границах установленных Законом Архангельской области от 20.12.2006 N 300-14-ОЗ «Об описании границ территорий муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований.

- Вилегодский муниципальный район располагается в юго-восточной части Архангельской области в бассейне реки Виледь (правый приток р.Вычегда).

- Вилегодский район граничит: на юге - с Кировской областью, на востоке - с Республикой Коми, на севере и северо-западе – с Ленским, на юго-западе – с Котласским муниципальными районами Архангельской области.

- Общая площадь района в административных границах -  469062 .га. Численность населения по данным администраций поселений на 01.01.2013 год – 12371  человек.

- Административный центр муниципального района – село Ильинско-Подомское.

- В состав территории Вилегодского муниципального района в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (в ред.от 02.07.2012) «О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области» входят  6 муниципальных образования со статусом сельского поселения.

|  |  | Административный центр поселения | Число населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилегодский муниципальный район | с. Ильинско-Подомское | 177 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | сельское поселение Беляевское | с. Шалимово | 17 |
| 2 | сельское поселение Вилегодское | с. Вилегодск | 27 |
| 3 | сельское поселение Ильинское | с. Ильинско-Подомское | 48 |
| 4 | сельское поселение Никольское | с. Никольск | 41 |
| 5 | сельское поселение Павловское | с. Павловск | 33 |
| 6 | сельское поселение Селянское | пос. Фоминский | 11 |

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Схема территориального планирования -  это инструмент управления территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи.

Цель  Схемы территориального планирования  –  обеспечение устойчивого развития территории на основе сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов,  создание благоприятной среды проживания населения.

Задача Схемы территориального планирования состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Схема территориального планирования разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории муниципального района в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы  различных уровней, а также действующей нормативно-правовой базой.

В Схеме отражается принципиальное видение социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу, направленное на улучшение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности территории в масштабах Архангельской области.

# 3. Основные направления социально-экономического развития района

Комплексное устойчивое развитие территории предполагает рациональное использование имеющегося ресурсного потенциала района (демографического, инфраструктурного, природного), позволяющего повысить инвестиционную привлекательность, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, что будет способствовать развитию социальной сферы и улучшению качества жизни населения.

## 3.1. Основные направления экономического развития местного  значения

Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основных факторов экономического роста и социальной стабильности общества на территориях сельских поселений района.

В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка

- производство деревянных строительных конструкций

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции

- отрасли потребительского рынка, развитие приемно-закупочной деятельности, транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,

- производство пищевых продуктов, строительных материалов,

- заготовка и переработка дикорастущего сырья,

- придорожный сервис,

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

- услуги жилищно-коммунального сектора,

- рекреация и туризм, сфера ремесел и народно-художественных промыслов

Рекомендуемые проектом мероприятия в области рекреационной деятельности:

- создание информационно-туристического центра, с. Ильинско-Подомское

- создание центров народного быта и ремесел (с.с.Ильинско-Подомское, Павловск, Вилегодск)

- организация рекреационных зон (Дорофеево озеро, Кенозеро)

- организация и благоустройство святых источников и родников (Христофорова пустынь, д. Перевоз, около с.Павловск, с. Слобода – лечебные грязи, голубая глина)

- благоустройство «экологической тропы» (с.Сорово)

- развитие агротуризма (д.Луговая  и др.)

- создание туристической инфраструктуры (базы отдыха, гостевые дома, гостиницы)

- развитие придорожной инфраструктуры (в т.ч. объектов общественного питания,  мотелей)  вдоль  и на пересечении основных транспортных магистралей в с.Ильинско-Подомское, д.Сидоровская, с.Никольск, с.Павловск, Широкий Прилук)

- развитие индивидуального жилищного строительства ориентированного на спрос со стороны жителей г.г. Котлас, Коряжма (в с.с.Никольск, Шалимово с организацией на их территориях зон жилищно-рекреационного назначения)

Любое туристическое предложение на территории района может включаться в систему общерегиональных туристических маршрутов и турпродуктов.

Проектная численность населения составит 12,0 тыс. человек на 2022 год, 11,3 тыс. человек к 2032 году.

|  | Прогноз численности населения |
| --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. | Изменение 2011г. к 2030 г., % |
| 1 | МО «Ильинское» | 6400 | 6500 | 6500 | 1,5% |
|  | в том числе с.Ильинско-Подомское (с д.Мухонская) | 4869 | 4900 | 5000 | 2% |
| 2 | МО «Вилегодское» | 2017 | 2100 | 2200 | 9% |
| 3 | МО «Селянское» | 1509 | 1300 | 1020 | - 32% |
| 4 | МО «Павловское» | 1092 | 1000 | 700 | - 36% |
| 5 | МО «Никольское» | 1110 | 900 | 700 | - 37% |
| 6 | МО «Беляевское» | 285 | 200 | 180 | -37% |
|  | ИТОГО | 12413 | 12000 | 11300 | - 9% |

## 3.2. Учет размещения объектов федерального и регионального значения, предусмотренных в документах территориального планирования, отраслевых программах и схемах

Транспортная инфраструктура

На территории Вилегодского района намечены следующие мероприятия:

- повышение категории основных автодорог с заменой грунтовых и гравийных покрытий на асфальтобетонные;

- строительство двух автодорог от с. Ильинско-Подомского в Кировскую область:

- Ильинско-Подомское – Слобода – Республика Коми и далее на Киров;

- Ильинско-Подомское – Луза (Кировская область);

- строительство автодорожного обхода с.Ильинско-Подомского.

- формирование автодороги регионального значения Фоминский – Витюнино на базе ведомственной автодороги для обеспечения транспортных связей Вилегодского и Ленского административных районов;

- реконструкция мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и строительство новых капитальных мостов для замены наплавных (сезонных) автодорожных переправ.

При реконструкции региональной автодороги Котлас—Коряжма—Ильинско-Подомское с повышением категории до III, а также с увеличением интенсивности транзитного движения на связи Архангельской области с Республикой Коми и Кировской областью необходимо строительство путепровода на пересечении с железнодорожной магистралью западнее ст.Виледь по трассе региональной автодороги, а также . строительство прямолинейных автодорожных подходов к путепроводу по трассе региональной автодороги.

Газоснабжение

По территории района планируется прохождение новой ветки магистрального газопровода СТРО-Торжок, в инженерном коридоре существующих линий. Строительство дополнительных ниток трубопроводов общего направления Западная Сибирь—Республика Коми—Центр РФ предусматривается в существующем коридоре Урдома—Приводино.

В ближайшие годы планируется выполнить мероприятия разработанной Программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период с 2012 по 2015 год, которая предусматривает строительство газопроводов-отводов, распределительных газопроводов, перевод на использование природного газа котельных, квартир и домовладений, газоснабжение сетевым газом потребителей  Вилегодского района.

Газификация территории района планируется отводом газопровода высокого давления от существующего магистрального газопровода Ухта-Торжок. Врезка планируется на 437 км  второй нитки газопровода Ухта-Торжок.

Электроснабжение

Мероприятия «Программы и схемы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы», в том числе - строительство новой ВЛ 110 кВ Урдома—Ильинск.

# 4. Мероприятия по территориальному планированию

## 4.1. Основные направления градостроительного развития. Планировочная организация территории

Вилегодский район относится, согласно Схемы территориального планирования Архангельской области, к территориям стабилизации и развития экономики. Отраслевой специализацией Вилегодского района в масштабе области является лесохозяйственная деятельность и сельское хозяйство. Развитие транспортного каркаса района на базе общерегиональных направлений предусматривает создание устойчивых связей с соседними муниципальными образованиями и регионами, а также между всеми  населенными пунктами района.

Градостроительные предложения и решения «Схемы территориального планирования» с учетом устойчивого развития территории района направлены на следующее:

- совершенствование транспортного каркаса, обеспечение надежной доступности населенных пунктов,

- сохранение и рациональное использование лесных территорий – стратегического территориального ресурса,

- рациональное использование сельскохозяйственных угодий,

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды,

- дальнейшее территориальное развитие населенных пунктов должно быть ориентировано в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий.

Проектное градостроительное развитие Вилегодского муниципального района, учитывая упорядочение и четкое разграничение урбанизированных территорий на жилую, производственную и рекреационную зоны, предусматривает:

- Решение по конкретному отведению территорий для наиболее благоприятного направления развития населенных пунктов должно приниматься при разработке генерального плана.

- Включение в оборот неиспользуемых сегодня земель  сельскохозяйственного назначения, развитие малых форм хозяйствования и мини-перерабатывающих производств в агропромышленном комплексе.

- Развитие производственной зоны в рамках разрешенного использования (лесохозяйственная деятельность) на землях лесного фонда.

- Развитие рекреационной зоны – организация зоны массового отдыха на р. Виледь в районе с. Ильинско-Подомское, благоустройство родников. Решения по конкретному отведению территорий должны приниматься в генеральном плане поселений.

- Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры (строительство мостов и реконструкция автодорог, развитие автобусного сообщения);

- Развитие придорожного сервиса на автодорогах регионального значения.

Предложения и мероприятия по организации территории, проектная планировочная организация территории района в составе графических материалов показана на чертеже «Карта планировочной организации территории».

Благодаря развитию областной транспортной инфраструктуры формируется и планировочная организация территории Вилегодского района.

Основу планировочного каркаса территории Вилегодского района составляют планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система планировочных центров различного уровня.

Главная планировочная ось областного значения, идущая в направлении Юго-запад – Северо-восток, формируется на базе проходящего по северо-западной границе района  транспортного коридора, включающего участки железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Воркута, автодороги Котлас – Сыктывкар,  а также линии магистральных нефте и газопроводов. Эта транзитная ось не имеет планировочного значения для района. На ней расположены лишь небольшие железнодорожные станции Виледь и Кивер, и несколько разъездов.

Второстепенная ось областного значения – региональная дорога Котлас – Коряжма - Ильинско-Подомское - Широкий-Прилук – Сыктывкар является основной планировочной осью района. Она проходит по территории района в целом в широтном направлении, в основном по правому берегу р. Виледь. В соответствии с СТП Архангельской области на этой дороге предусматривается северный обход районного центра.

По левому берегу реки также проходит дорога регионального значения, при этом связь расположенных на ней многочисленных населенныхи пунктов с административным центром осуществляется всего по двум мостам – в с. Ильинско-Подомское и д. Дресвянка.

Для усовершенствования транспортной инфраструктуры проектом предлагается строительство мостов в с. Никольск на р. Виледь.

Вдоль р. Виледь, таким образом, формируется главная урбанизированная ось района. Здесь расположен районный центр межселенного обслуживания, административный центр района, являющийся планировочным центром района - село Ильинско-Подомское; а также центры поселений –  подрайонные центры межселенного обслуживания - села Никольск, Павловск, Вилегодск, локальный центр обслуживания – Широкий Прилук и большая часть населенных пунктов района.

Согласно СТП Архангельской области предлагается также строительство двух автодорог в Кировскую область: Ильинско-Подомское – Слобода – Поздяевская – граница с Республикой Коми (далее на Киров) и Ильинско-Подомское – Луза (Кировская область.) Формирование автомобильной дороги регионального значения «Ильинско-Подомское – граница Кировской области» с последующим включением его в состав автодорожного маршрута «Киров – Котлас – Архангельск», связывающего Архангельскую область с Кировской областью и регионами Приволжского Федерального округа.

Оси третьего порядка, в рамках района, образуют дороги регионального значения, служащие внутренним и внешним межмунициапальным связям по ним формируются направления расселения, привязанные к подрайонным центрам межселенного обслуживания – поселку Фоминский,  селам Павловск, Шалимово. К ним относятся направления: Перевоз – Сорово – Фоминский - Ивановская; Павловск – Слобода– Поздяевская; Никольск - Шалимово – Рохновское.

Проектируемые и реконструируемые местные автодороги связывают административный центр района с прочими населенными пунктами, образуя единую планировочную структуру.

## 4.2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения определено и показано на чертеже «Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района».

### 4.2.1. Объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |
| 1.1 | Строительство детского сада на 120 мест | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 | «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014г.г.» |
| 1.2 | Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 |  |
| 1.3 | Детский сад на 50 мест (реконструкция здания начальных классов) | п. Фоминский | 2012-2022 |  |
| 1.4 | Реконструкция здания Фоминской СОШ с переводом в нее начальных классов | п. Фоминский | 2012-2022 |  |
| 1.5 | Перевод детского сада в здание ДК | с.Слобода | 2012-2022 |  |
| 1.6 | Реконструкция (капремонт) районного центра дополнительного образования | с. Ильинско-Подомское | 2022-2032 |  |
| 2. Культура |
| 2.1 | Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) на 450 мест | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 | «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014г.г.» |
| 2.2 | Детская школа искусств (при КДЦ) | с. И-Подомское | 2012-2022 |  |
| 2.3 | Межпоселенческая библиотека (при КДЦ) взрослая, детская | с. И-Подомское | 2012-2022 |  |
| 2.4 | Дом народного быта | с. И-Подомское | 2012-2022 | Генплан с.И-Подомское |
| 3. Физическая культура и массовый спорт |
| 3.1 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса | с. Павловск | 2012-2022 | «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Вилегодский муниципальный район на 2012-2014г.г.» |
| 3.2 | Строительство стадиона для мини-футбола | с. И-Подомское | 2012-2022 |  |
| 3.3 | Строительство стадиона для мини-футбола | с.Никольск | 2012-2022 |  |
| 3.2 | Строительство плавательного бассейна (340 м2пл.пола) | с. Ильинско-Подомское | 2022-2032 |  |
| 3.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (500-800 м2) | с. Ильинско-Подомское | 2022-2032 |  |
| 3.4 | Универсальный спортивный зал (500-800 м2) | с .Вилегодск | 2012-2022 | Предложения Схемы территориального планирования муниципального района |
| 3.5 | Универсальный спортивный зал (200-300 м2) | п. Фоминский | 2012-2022 |  |
| 3.6 | Универсальный спортивный зал (200-300м2) | Широкий Прилук | 2012-2022 |  |
| 3.7 | Универсальный спортивный зал 200-300м2) | п.Сорово | 2012-2022 |  |
| 3.8 | Спортивные игровые площадки | во всех нас. пунктах с численностью св.500 чел. | 2012-2032 |  |
| 4. Рекреация и туризм |
| 4.1 | Гостиница | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 | Генплан с.И-Подомское |
| 4.2 | Торговый комплекс с площадкой для проведения ярмарок и массовых гуляний | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 | Генплан с.И-Подомское |
| 4.3 | Информационно-туристический центр | с. Ильинско-Подомское | 2012-2022 |  |

Предлагаемые объекты могут быть расположены в новых зданиях, существующих зданиях после реконструкции или на базе существующих невостребованных помещений при соблюдении действующего законодательства

### 4.2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Обеспечение к расчетному сроку подъездами с твердым покрытием всех населенных пунктов района. Покрытие переходного типа – гравий, обработанный вяжущими.

По муниципальным образованиям протяженность реконструируемых грунтовых подъездов составит в целом по району 50 км,  в том числе:

МО «Беляевское» - 2,3 км,

МО «Вилегодское» -  7,0  км,

МО «Ильинское» - 15,6 км,

МО «Никольское» - 8,6 км

МО «Павловское» - 5,0 км

МО «Селянское» - 11,5 км.

### 4.2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

| Назначение | Наименование объекта | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Распределение электроэнергии на центры питания распределительной сети Района | Воздушные линии электропередач высокого класса напряжения ПС «Ильинск»-2х16МВА; ПС «Кошкино» -2х2,5МВА; ПС «Виледь»-2х2,5МВА; ПС Самино-2х6,3МВА. | Реконструкция ПС «Ильинск» (№341), ПС Самино , ПС «Кошкино ПС «Виледь» с заменой существующих трансформаторов на более мощные. |
| Распределение электроэнергии на центры питания объектов, групп объектов | Высоковольтный распределительный электросетевой комплекс напряжением 10 кВ ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторных пунктов и ВЛ/КЛ 10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов новой застройки |

Газоснабжение

| Назначение | Наименование объекта | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Распределение природного газа | Газопровод высокого давления (отвод на газораспределительные станции «Ильинско-Подомское» и "Никольск")* | Строительство АГРС-2 шт., Газопровод- отвод протяженностью 30,52 км. |

*Трассы прохождения распределительных газопроводов, а также местоположение АГРС отображены на инженерном чертеже в предварительном варианте

Связь

| Назначение | Наименование объекта | Мероприятия | Параметры, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи | АТС | Увеличение номерной емкости Перевод на цифровое оборудование | на первую очередь увеличение составит 3685№№, на расчетный срок потребуется создание 3313№. |
| Развитие транспортной сети передачи данных | Устройства систем ВОЛС | Модернизация оконечных устройств систем ВОЛС | Охранная зона 2 м |

Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение

Организация в границах поселений теплоснабжения населения, снабжения населения топливом, водоснабжения населения, водоотведения отнесена федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения (ст. 14).

В проекте Схемы территориального планирования муниципального района вопросы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения рассматриваются в Материалах по обоснованию.

### 4.2.4. Объекты специального назначения

- Проектирование и строительство полигона ТБО. Для выбора площадки возможны два варианта:   д.Спирковская;  д.Горбачиха.

- Ликвидация свалок в д.Маурино, д.Самино, с.Шалимово, п.Фоминский (2 свалки), п.Сорово.

## 4.3. Природоохранные мероприятия

Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды

- Контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- Улучшение качества дорожного покрытия дорог местного значения (муниципального района);

- Обустройство объектов местного значения муниципального района (котельных и предприятий) высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- Контроль соблюдения размеров санитарно-защитных зон при согласовании размещения жилой застройки, рекреационных объектов, объектов здравоохранения, образования;

- Контроль учета регламента водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов при согласовании размещения объектов капитального строительства;

- Контроль выполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ на территории района.

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

- Разработка Схемы обращения с отходами для Вилегодского муниципального района

- Проектирование и строительство полигона ТБО.

- Мероприятия по санации и обустройству усовершенствованных свалок ТБО в Павловском поселении (Володино), в Вилегодском поселении (Васюнино, Широкий Прилук), в Селянском поселении (Сорово).

- Мероприятия по закрытию и рекультивации свалок в д.Маурино, д.Самино, с.Шалимово, п.Фоминский (2 свалки), п.Сорово.

- Приобретение для утилизации медицинских и биологических отходов инсинераторных установок, разместить которые можно на полигонах ТБО.

## 4.4. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности

| Мероприятия | Содержание |
| --- | --- |
| защита систем жизнеобеспечения населения | Осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения Создание резервных линий электроснабжения и резервных источников электропитания. Проведение регулярного профилактического осмотра трубопроводного транспорта; Разработка комплекса специальных мероприятий по предотвращению вмешательств в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям; |
| снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ВПОО | Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий |
| снижение возможных последствий ЧС природного характера | Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок Контроль за проведением комплекса ИТМ по защите территории района от подтопления; Подсыпка на проезжие части дорог песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда; Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях |
| мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций | Периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий |
| развитие сил ликвидации пожаров | Приведение состава ПЧ в соответствии с нормативами. |
|  | В соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» для обеспечения своевременного времени прибытия пожарного подразделения на проектный период требуется: строительство пожарной части в населенном пункте: Шалимово - 2 пожарных автомобиля; создание добровольной пожарной дружины в населенном пункте Широкий Прилук и Виледь |
|  | Укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами |
|  | Организация противопожарных водоёмов и пирсов для забора воды пожарной техникой, поддержание их в постоянной готовности |
|  | Развитие системы пожарных гидрантов |
| повышение степени пожаробезопасности территории | Проведение членения селитебных территорий населенных пунктов на участки с созданием между ними противопожарных разрывов |
|  | Своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. |
|  | Содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники, а также очищенными от снега и льда в зимнее время |
|  | Незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам |
| снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ВПОО | Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования Оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий |

## 4.5. Зоны с особыми условиями использования территории в связи с планируемым размещением объектов местного значения муниципального района

- Охранные зоны проектируемых газопроводов.

Охранные зоны газопроводов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», устанавливаются вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов; для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода; для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода; минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности

- Охранные зоны проектируемых высоковольтных линий электропередачи.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередач в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 20 метров для ВЛ 110 кВ, на расстоянии 10 метров для ВЛ 10 кВ.

- Санитарно-защитные зоны полигонов и свалок ТБО.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляют 1000 м.

- Придорожная полоса автомобильной дороги (вне границ населенного пункта)

Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги. Размер зоны составляет от 75  до 150 метров (ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ).